ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO:

  - Efectuar el overhaul y recorrida general de Motores Continental LTSIO 360 KB PA-34S, Continental TSIO 360 KB PA-34S, overhaul y recorrida general de Hélices Mc Cauley 3AF-32C508 PA-34S, Hartzell HC-F2YR-IF PA-28D, overhaul de rotables y equipos de radio, para realizar el Mantenimiento de Aeronaves del Grupo Técnico de la Base Aérea Militar Morón.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica establece los detalles técnicos y condiciones requeridas que deberán satisfacer los motores, hélices, rotables y equipos de radio a ser adquiridos.

- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

  - Los oferentes deberán regirse por los siguientes criterios:

- Deberá tener habilitación y especificaciones de operación otorgadas para la intervención requerida por la Dirección General de Aeronavegabilidad Conjunta.

- La recorrida general y overhaul de los Motores Continental se hará de acuerdo a lo especificado en el “Continental Aircraft Engine Maintenance Manual Publication M-O May 2016”. Para el motor Modelo TSIO-360-KB S/N 315360 se incluirán partes normales de recambio en overhaul más cigüeñal, 6 bielas y un cilindro (todo nuevo); y para el motor Modelo LTSIO-360-KB S/N 314397 se incluirán partes normales de recambio en overhaul.

- El oferente deberá tener taller propio habilitado por la autoridad Aeronautica Nacional (ANAC), con la capacidad para realizar el servicio requerido a la presente Licitación, debiendo presentar original o copia certificada de la habilitación vigente al momento de la apertura de las ofertas.

- La reparación, cambio sistemático de repuestos y armado de los componentes solo podrá ser realizado por el oferente en las instalaciones de su taller propio, quedando prohibido la cesión o subcontratación, motivo por el cual las capacidades del taller deberán encontrarse aptos para ejecutar la totalidad de las tareas requeridas durante la recorrida y/o reparaciones solicitadas y deberá contar con el instrumental necesario.

- Para los ítems 29, 30, 31, 32 y 33 se solicitará reparación o exchange (cambio).

- El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos que demande el envío y recepción del material desde los depósitos de intercambio del G.T. B.A.M.MORÓN hasta el taller y viceversa una vez hecho el overhaul y recorrida general.

- Los materiales empleados para el overhaul de todos los ítems serán repuestos e insumos nuevos, sin uso y deberán tener la documentación que certifiquen origen y estado, de acuerdo con la reglamentación vigente de la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta. Para los rotables, accesorios, instrumentos y equipos de radio también se solicitará inspección preliminar, limpieza de todos los componentes con productos químicos adecuados para detectar partes defectuosas verificando los parámetros de funcionamiento realizando las inspecciones y controles que fueran menester antes del armado, inspección ocular de todas las piezas y componentes con vida límite verificando estado y condición de las mismas.

- El material intervenido será entregado con: certificado FAA 8130-3, tarjeta de estado de material y garantía de 6 meses o 100 Hs desde el conforme técnico del elemento montado.

- El oferente deberá tomar vista de los elementos para su intervención en este G.T, donde se otorgará un certificado de visita de los elementos el cual deberá ser presentado conjuntamente con la oferta económica:

Lugar de visita: B.A.M MORÓN-Grupo Técnico, Dirección: Av. Eva Perón 2200

Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 13 Hs.

Teléfonos: 4629-1010/4317-6000 Interno 56129 (para coordinar visita previa).

- Al momento de retirar los ítems adjudicados en este Grupo Técnico, deberá presentarse un representante de la firma; de no ser así, la persona que se haga presente deberá traer una autorización firmada por el representante legal de la firma adjudicataria para poder retirar dichos elementos, de lo contario no se podrán retirar los mismos.

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | NÚEMRO DE SERIE |
| --- | --- | --- |
| Nº1 | RECORRIDA GRAL. Y OVERHAUL DE HÉLICE IZQUIERDA McCAULEY MODELO 3AF32C-508 PA-34S | 811643 |
| Nº2 | RECORRIDA GRAL. Y OVERHAUL DE HÉLICE DERECHA McCAULEY MODELO 3AF32C-509 PA-34S | 902450 |
| Nº2 | RECORRIDA GRAL. Y OVERHAUL DE HÉLICE DERECHA McCAULEY MODELO 3AF32C-509 PA-34S | 810-182 |
| Nº3 | RECORRIDA GRAL. POR OVERHAUL DE HÉLICE HARTZELL MODELO HC-F2YR PA-28D | CM 834 |
| Nº3 | RECORRIDA GRAL. POR OVERHAUL DE HÉLICE HARTZELL MODELO HC-F2YR PA-28D | CM 842 |
| Nº3 | RECORRIDA GRAL. POR OVERHAUL DE HÉLICE HARTZELL MODELO HC-F2YR PA-28D | CM 841 |
| Nº3 | RECORRIDA GRAL. POR OVERHAUL DE HÉLICE HARTZELL MODELO HC-F2YR PA-28D | CM 833 |
| Nº4 | RECORRIDA GRAL. Y OVERHAUL DE MOTOR CONTINENTAL MODELO LTSIO 360KB PA-34S | 314397 |
| Nº5 | RECORRIDA GRAL. Y OVERHAUL DE MOTOR CONTINENTAL MODELO TSIO 360KB PA-34S | 315360 |
| Nº6 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ATC TRANSPONDER P/N 066-1062-00 | 20870 |
| Nº6 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ATC TRANSPONDER P/N 066-1062-00 | 20821 |
| Nº7 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ATC TRANSPONDER P/N 066-1062-00 | 20696 |
| Nº8 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ATC TRANSPONDER P/N 066-1062-00 | 20879 |
| Nº9 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VHF COMM P/N 064-1021-00 | 311 |
| Nº10 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VHF COMM P/N 064-1021-01 | 75236 |
| Nº11 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VHF COMM P/N 064-1021-02 | 74899 |
| Nº11 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VHF COMM P/N 064-1021-03 | 5009 |
| Nº12 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VHF COMUNICATION TRANSCEIVER P/N 064-1053-30 | 2341 |
| Nº13 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE GYRO DIRECCIONAL P/N 060-0015-00 | 15590 |
| Nº14 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE GYRO DIRECCIONAL P/N 060-0015-01 | 22038 |
| Nº15 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE HORIZONTE GYRO P/N 060-0020-01 | 10046 |
| Nº15 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE HORIZONTE GYRO P/N 060-0020-02 | 10063 |
| Nº16 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PICTORIAL NAVIGATION INDICATOR P/N 066-3046-01 | 23176 |
| Nº17 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MAKER BEACON RECEIVER P/N 066-1055-00 | 1999 |
| Nº17 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MAKER BEACON RECEIVER P/N 066-1055-00 | 1765 |
| Nº18 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MAKER BEACON RECEIVER P/N 066-1055-50 | 52109 |
| Nº19 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SLAVING ACCESORY KA 51B P/N 071-1242-01 | 2056 |
| Nº19 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SLAVING ACCESORY KA 51B P/N 071-1242-02 | 3125 |
| Nº20 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE RADAR ALTIMETER INDICATOR KI 250 P/N 066-3054-01 | 8599 |
| Nº21 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DME KN 64 P/N 066-1088-00 | 12421 |
| Nº22 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE VOR/LOC CONVERTER KN 72 P/N 066-4009-00 | 5742 |
| Nº23 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE RMI KI 229 P/N 066-3038-00 | 3193 |
| Nº24 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE RMI KI 229 P/N 066-3038-01 | 2031 |
| Nº25 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ADF RECEIVER KR 87 P/N 066-1072-00 | 20512 |
| Nº26 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ADF RECEIVER KR 87 P/N 066-1072-00 | 21053 |
| Nº27 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ADF RECEIVER KR 87 P/N 066-1072-00 | 9387 |
| Nº28 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ADF RECEIVER KR 87 P/N 066-1067-00 | 3447 |
| Nº29 | REPARACIÓN O EXCHANGE DE FLUX VALVE KMT 112 P/N 071-1052-00 | S/N |
| Nº30 | REPARACIÓN O EXCHANGE INDICATOR P/N 45811 | S/N |
| Nº31 | REPARACIÓN O EXCHANGE INDICATOR P/N 46203 | S/N |
| Nº32 | REPARACIÓN O EXCHANGE INDICATOR DE RPM P/N 548-613 REEMPLAZO P/N 548-409 | S/N |
| Nº33 | REPARACIÓN O EXCHANGE TRANSPONDER KT 76 P/N 066-1062-00 | S/N |