ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1:

TRABAJOS A REALIZAR EM EL ENTRENADOR DE HELICOPTEROS MARCA CICARE, MODELO SVH-3

CELULA DE VUELO TERRESTRE (CON PLATAFORMA DE DESPLAZAMIENTO)

MARCA: CICARE

MODELO: SVH-3

N/S: 9900

MOTOR: ROTAX 582 UL DCDI

P/N 5381862

OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta contratación tiene por objeto la puesta en servicio de um simulador / entrenador de vuelo en helicoptero, marca CICARE SVH-3, para el adiestramiento temprano del personal de pilotos que se inicia en el vuelo de aeronaves de alas rotativas de la VII Brigada Aérea.

La Fuerza Aérea Argentina no poseé la capacidad de realizar el trabajo necesario para la recuperación y puesta en servicio del entrenador SVH-3,  por ello se hace necesario realizar un servicio que contempla un overhaul/exchange del simulador de referencia, incluyendo la totalidad de sus componentes,  a los efectos de cubrir las necesidades de entrenamiento básico de los pilotos de las alas rotativas.

Descripción detallada del equipo a reparar y trabajos a realizar en cada componente, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción del entrenador:

Por el entrenador de helicóptero, constituido por las siguientes partes principales:

- Conjunto de palas de rotor de principal y cola.

- Fuente de potencia de un motor Rotax 582 de dos tipos de 64HP.

- Pistón, carburador y cigüeñal.

- Estabilizador vertical.

- Estructura de tubos de acero.

- Caja reductora.

- Fuselaje construido en tubos de acero.

- Sistema de patines.

- Cabina construida de material compuesto.

- Caja de trasmisión.

- Tablero de instrumentos principales.

Plataforma de desplazamiento, de forma octogonal, conformada por los siguientes componentes:

- Sistema de rodamiento con desplazarse en todas direcciones sobre una pista preparada especialmente.

Estructura inferior y una estructura superior, conformada por:

- Tanque metálico para aire comprimido.

- Travesaño

- Mástil

- Dos cilindros neumáticos.

- Cruceta

- Sistema de cilindro y pistones.

Reparación/overhaul integral del motor Rotax 582 de  2 tiempos, plataforma y estructura inferior y superior, de acuerdo al siguiente detalle:

- Reparación de las pérdidas de aceite de los sellos.

- Reapretar tuercas, culata y tornillo colector.

- Inspeccionar carbonillas.

- Reemplazar agujas y chicles del carburador.

- Reemplazo de todos los filtros (aire, combustible, aceite)

- Cambiar muelles de escape.

- Reemplazo de bujías NGK B8ES.

Se deberán reemplazar todos los componentes de caucho o derivados de caucho, como lo son las mangueras, correas, juntas, taco de goma, etc.

Recorrido integral de la cabina, fuselaje y patines, por posibles fisuras.

Realizar el pintado de las partes de la estructura que se reparan con pintura poliuretanica bicapa de color amarillo.

Reparación de la caja principal del sistema comandos.

Reparación del tablero de instrumentos (tacómetro dual, instrumento de nivel de combustible, indicador de temperatura de la transmisión, indicador de temperatura del motor y presión del aire)

Reparación del tanque de combustible por pérdida.

Cambio de la caja de transmisión del rotor de cola.

Remplazo del conjunto de palas del rotor principal y rotor de cola.

Reparación del estabilizador vertical.

Reparación de la plataforma de desplazamiento con el cambio de todo el sistema de rodamiento.

Realizar una inspección de todas las partes móviles (bulones, tuercas, cojines y realizar el ajuste de las mismas)

Reparación del conjunto de las ruedas de traslado.

Cambio de la funda protectora de la cabina, punteras de palas y rotores de cola y principal.

Recorrida del sistema del control electrónico, con la reparación del control automático de pérdida de potencia por exceso de RPM; parada de motor, control remoto de parada del motor, caja de transmisión principal y caja del rotor de cola simulado.

Reemplazo del conjunto de batería de 9V/45ª, bujías, farol delantero, micro switch, luces de navegación y anticolisión.

Rectificación del modulo del pistón y cigüeñal.

Todos los repuestos deben ser originales de fábrica, sin uso.

Luego de los trabajos realizados se deberá realizar las siguientes comprobaciones:

Comprobar el balanceo y tracking de las hélices.

Comprobación en tierra de todos los componentes con una puesta en marcha del entrenador en la VII Brigada Aérea.

Matéria a intervenir

- Célula y la totalidad de sus componentes

- Motor y la totalidad de sus componentes

- Plataforma y la totalidad de sus componentes

Todas las tareas a realizar deberán estar registradas  en las libretas historial del motor y planeador, como así también en todo documento que indique trazabilidad.

Documentación a entregar:

- Manual del mantenimiento del motor

- Manual de mantenimiento

- Libreta de historial del motor

- Libreta de historial del planeador

- Catalogo de partes del motor

- Catalogo de partes del planeador

- Manual de operación

El adjudicatario deberá contemplar en su oferta los gastos de translado, racionamiento y alojamiento que demande una representación en planta de cuatro(4) inspectores pertenecientes a la VII Brigada Aérea, que participarán del proceso de desarme, reparación y armado de motor el cual no podrá ser inferior ni superior a cinco (5) dias hábiles.

Condición del material: se solicita se cotice en overhaul/exchange con la aplicación de los boletines de sevicio,  aircuorthiness directives (ADS) mandatarios vigentes al momento de la orden de compra de los componentes solicitados.

Los repuestos a utilizar para la puesta en servicio del entrenador, deben ser nuevos, sin previo uso.

Al momento de la presentación de la oferta, el oferente deberá presentar la documentación fehaciente que tipifique que cuenta con experiencia previa en la intervención del simulador- entrenador marca CICARE SVH-3.

Si alguno de los componentes que conforman el entrenador de vuelo CICARE SVH-3 no admite reparación, se deberá  cambiar por otro elemento nuevo,  sin uso previo.

Los componentes deben tener un remanente de vida útil de 300hs al momento de la recepción de la VII Brigada Aérea.

Los costos que demanden el retiro/entrega del simulador/entrenador en conceptos de embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales,  serán por cuenta exclusiva del oferente.

Garantia: 300hs  de vuelo o 12 meses lo que ocurra primero a partir de la conformidad de la recepción por parte del organismo requirente.

Asi mismo, el adjudicatario deberá presentar una garantia escrita junto com La oferta,  donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina, mientras dure la garantia.