ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VII BRIGADA AEREA RENGLONES N° 1 AL 6

Objetivo: La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos      mínimos y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de las herramientas de uso aeronáutico.

RENGLON NRO.:01

Características

Captador para medir  llaves dinamométricas, el cual debe ser compatible con el comparador  electrónico para taller Sensotork modelos 770 de la marca Stahlwille.

Tener sujeción mediante un bloqueo de seguridad QuickRelease.

Permitir el reconocimiento automático de los captadores de valores medidos, uso universal y en la posición de comprobación horizontal y vertical, así como al posicionamiento variable del indicador

Comprobar llaves dinamométricas en los valores In-Lb.

Cumplir con la norma IRAM.

Poseer sistema de cambio rápido y sujeción segura con bloqueo de seguridad.

Peso: 2486 grs.

Encastre: 3/4"

Diámetro: 120mm

Condición de entrega:  el proveedor deberá entregar productos indefectiblemente nuevos cada uno de sus componentes y en su envoltorio/packaging original. Guía del usuario o folleto instructivo para el uso y el mantenimiento del elemento; en formato papel, cd o dvd. La preferencia es el idioma español y en su defecto, el inglés.-

Márgenes de medición según detalle:

Divergencia de ± 1 % del valor medido

2-100 N·m; 1,5-74 ft·lb; 18-885 in·lb

Divergencia de ± 0,5 % del valor medido

10-100 N·m; 7-74 ft·lb; 89-885 in·lb

Divergencia de ± 0,25 % del valor medido

12-100 N·m; 9-74 ft·lb; 106-885 in·lb

Plazo de entrega: SESENTA (60) DÍAS hábiles una vez notificada la orden de Compra.

Garantía: Escrita y válida por el tiempo de UN (1) año.

Asimismo, el oferente deberá presentar una garantía escrita donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 45 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, una vez notificado.

RENGLON NRO.:02

Características

Captador para medir  llaves dinamométricas, el cual debe ser compatible con el comparador  electrónico para taller Sensotork modelo 770 de la marca Stahlwille.

Tener sujeción mediante un bloqueo de seguridad QuickRelease.

Permitir el reconocimiento automático de los captadores de valores medidos, uso universal y en la posición de comprobación horizontal y vertical, así como al posicionamiento variable del indicador

Comprobar llaves dinamométricas en los valores In-Lb.

Cumple con la norma IRAM.

Poseer sistema de cambio rápido y sujeción segura con bloqueo de seguridad.

Peso: 2983 grs.

Encastre: 1/2"

Diámetro: 120mm

Condición de entrega:  el proveedor deberá entregar productos indefectiblemente nuevos cada uno de sus componentes y en su envoltorio/packaging original. Guía del usuario o folleto instructivo para el uso y el mantenimiento del elemento; en formato papel, cd o dvd. La preferencia es el idioma español y en su defecto, el inglés.-

Márgenes de medición según detalle:

Divergencia de ± 1 % del valor medido

4-200 N·m; 3-148 ft·lb; 35-1770 in·lb

Divergencia de ± 0,5 % del valor medido

20-200 N·m; 15-148 ft·lb; 177-1770 in·lb

Divergencia de ± 0,25 % del valor medido

40-200 N·m; 30-148 ft·lb; 354-1770 in·lb

Plazo de entrega: SESENTA (60) DÍAS hábiles una vez notificada la orden de Compra.

Garantía: Escrita y válida por el tiempo de UN (1) año.

Asimismo, el oferente deberá presentar una garantía escrita donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 45 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, una vez notificado.

RENGLON N° 03

Características

Multiplicador de fuerza para llaves dinamométricas.

Con seguro de sobrecarga y engranaje planetario, en maletín.

Con un hexágono de reserva para seguridad contra sobrecargas.

Desviación en la indicación de ± 5%.

Con bloqueo de retorno

Capacidad máxima de salida: 3000Nm / 2212 ft lb /

Capacidad máxima de entrada: 240 Nm / 177 ft lb

Reducción de engranaje: 16:1

Multiplicación del momento de torsión: 1:12,5

Encastre: 3/4

Largo total: 330 mm

Ancho de corona circular: 95mm

Alto corona circular: 161mm

Peso: 7000grs.

Con maletín de transporte

Con certificado vigente.

Plazo de entrega: SESENTA (60) DÍAS hábiles una vez notificada la orden de Compra.

Garantía: Escrita y válida por el tiempo de UN (1) año.

Asimismo, el oferente deberá presentar una garantía escrita donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 45 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, una vez notificado.

Renglón N° 04

Características

La herramienta requerida de acuerdo al manual del fabricante.

- Adquisición de herramienta especial para el mantenimiento aeronáutico, para centrado del pedal de rotor de cola, del helicóptero Bell  412

- Características

Según manual de mantenimiento Numero de parte 412-201-701-101

Función: centrar el pedal del rotor de cola.

Condición: nueva, sin uso.

Plazo de entrega: SESENTA (60) DÍAS hábiles una vez notificada la orden de Compra.

Garantía: Escrita y válida por el tiempo de UN (1) año.

Asimismo, el oferente deberá presentar una garantía escrita donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 45 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, una vez notificado.

Renglón N° 05

Código: 275- 09358- 0022

Descripción: HERRAM. MENOR P/AERONAVES; TIPO HELICOPTERO - MARCA EQUIPO BELL - MODELO EQUIPO 212 - ELEMENTO HERRAM P/MONTAJE Y DESMONTAJE  OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

La herramienta requerida de acuerdo al manual del fabricante.

- Adquisición de herramienta especial para el mantenimiento aeronáutico, para centrado del pedal de rotor de cola, del helicóptero Bell  412.

- Características

Según manual de mantenimiento Numero de parte 412-201-700-101

Función: montaje y centrado del pedal del rotor de cola del helicóptero Bell 412.-

Condición: nueva, sin uso.

Plazo de entrega: SESENTA (60) DÍAS hábiles una vez notificada la orden de Compra.

Garantía: Escrita y válida por el tiempo de UN (1) año.

Asimismo, el oferente deberá presentar una garantía escrita donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 45 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, una vez notificado.

Renglón N° 06

Código: 275- 9358- 3

Descripción: HERRAM. MENOR P/AERONAVES; TIPO HELICOPTERO - MARCA EQUIPO BELL - MODELO EQUIPO 212 - ELEMENTO HERRAMIENTA P/REGLAJE - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

La herramienta requerida de acuerdo al manual del fabricante.

- Adquisición de herramienta especial para el mantenimiento aeronáutico, para centrado del pedal de rotor de cola, del helicóptero Bell  412.

- Características

Según manual de mantenimiento Numero de parte T103206-101

Función: montaje y centrado del pedal del rotor de cola del helicóptero Bell 412.-

Condición: nueva, sin uso.

Plazo de entrega: SESENTA (60) DÍAS hábiles una vez notificada la orden de Compra.

Garantía: Escrita y válida por el tiempo de UN (1) año.

Asimismo, el oferente deberá presentar una garantía escrita donde se hace responsable por la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

El adjudicatario dispondrá de 45 días hábiles corridos para subsanar la reposición total o parcial o reparación de alguno de  los componentes, una vez notificado.

CONDICIONES PARTICULARES

- Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca, modelo del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- Los costos y gastos emergentes por fletes y/o acarreos son a cargo exclusivo del adjudicatario.

- La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

- Condición de entrega: el proveedor deberá entregar productos indefectiblemente nuevos cada uno de sus componentes y en su envoltorio/packaging original. Guía del usuario o folleto instructivo para el uso y el mantenimiento del elemento; en formato papel, cd o dvd. La preferencia es el idioma español y en su defecto, el inglés.-

- La entrega deberá ser SIN excepción de acuerdo al siguiente detalle:

| Lugar: | VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - Servicio Recepción y Expedición. |
| --- | --- |
| Domicilio: | Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires |
| Teléfono: | (011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230 |
| Horario: | Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente. |