ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN N° 1:

- OBJETO:

  - Mantenimiento y reparación del “Radiador de fundición” del Casino de Oficiales y Suboficiales para solventar las necesidades de calefacción y agua caliente de ambos Casinos, tanto para el personal alojado, turnos, guardias y personal de tránsito.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar la reparación del “Radiador de fundición” del Casino de Oficiales y Suboficiales.

  - Desconexión y desmontaje de c/u 40(cuarenta) radiadores.

  - Desagote del circuito de Calefacción.

  - Desarme de las secciones y limpieza individual de cada una de ellas, utilizando los líquidos desincrustantes correspondientes, armado, prueba y pintado de todas las piezas de calefacción.

  - El cambio de llaves de paso, cuplas, niples y purgadores si  hiciera falta, correrá por cuenta del oferente.

  - El traslado de todos los radiadores al taller y de regreso a la B.A.M Morón correrá por cuenta del oferente y deberán ser material nuevo.

  - Llenado del sistema y verificación por perdidas en las conexiones de los radiadores.

  - En caso de cambio y reparación de algún componente, los mismos serán nuevos y el gasto correrá por cuenta del oferente.

  - Los materiales retirados fuera de servicio o deteriorados quedaran a resguardo de la Base Aérea Militar Morón

RENGLÓN N° 2:

- OBJETO:

  - Mantenimiento y reparación de las calderas del Casino de Oficiales y Suboficiales para solventar las necesidades de calefacción y agua caliente de ambos Casinos, tanto para el personal alojado, turnos, guardias y personal de tránsito.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar la reparación de las “Calderas” del Casino de Oficiales y Suboficiales.

Los trabajos de mantenimiento son los que a continuación se detallan:

  - Calderas :

-Limpieza y deshollinado del hogar.

-Deshonillado del interior de los tubos

-Limpieza de la caja de humos.

  - Quemadores:

-Ajuste, limpieza de inyectores y regulación de toberas.

-Desarme y limpieza de electro-válvulas

-Verificación de funcionamiento de todos sus componentes

-Puesta en marcha y regulación.

  - Sensores de seguridad(controles)

-Verificación del correcto funcionamiento de los elementos del comando, seguridad y medición.

-Regulación y control del corte de los termostatos

-Control de la instalación eléctrica.

  - En caso de cambio y reparación de algún componente, los mismos serán nuevos y el gasto correrá por cuenta del oferente.

  - Los materiales retirados fuera de servicio o deteriorados quedaran a resguardo de la Base Aérea Militar Morón.

RENGLÓN N° 3:

- OBJETO:

  - Mantenimiento y reparación del “Termo tanque” del Casino de Oficiales y Suboficiales para solventar las necesidades agua caliente de ambos Casinos, tanto para el personal alojado, turnos, guardias y personal de tránsito.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar la reparación de los “Termotanques” del Casino de Oficiales y Suboficiales.

Los trabajos de mantenimiento son los que a continuación se detallan:

  - –Cambio de cilindro vertical de una capacidad de 3000 litros.

-El material debe ser acero normalizado.

-Con un espesor no menor de 6.35mm

-Con prueba de presión certificada.

-Cambio de 1 Termotanque y 2 Termostatos

-Cambio de válvula de seguridad de sobrepresión.

-Aislación de Lana de vidrio según normas de seguridad existentes.

-El quemador será el ya existente debido a sus óptimas condiciones de servicio. Así mismo el oferente deberá hacer un Servicie Integral de Funcionamiento.

  - El desmontaje del termotanque; montaje del termotanque reparado; armado del quemador existente; y el traslado de todos los componentes y las partes que depare el mismo correrá por cuenta del oferente.

  - El termotanque reparado deberá quedar armado funcionando y con las certificaciones de seguridad correspondientes, así mismo cualquier modificación en el montaje del termotanque que se deba hacer y o reparación de la cañería existente correrá por cuenta y gastos del oferente.

  - Los trabajos realizados deberán contar con una garantía de 5 (cinco) años por cualquier pérdida o falla de las soldaduras del cilindro nuevo del termotanque.

  - En caso de cambio y reparación de algún componente, los mismos serán nuevos y el gasto correrá por cuenta del oferente.

  - Los materiales retirados fuera de servicio o deteriorados quedaran a resguardo de la Base Aérea Militar Morón

RENGLÓN N° 4:

- OBJETO:

  - Mantenimiento y reparación de “Colectores de calefacción” del Casino de Oficiales y Suboficiales para solventar las necesidades de calefacción y agua caliente de ambos Casinos, tanto para el personal alojado, turnos, guardias y personal de tránsito.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar la reparación del “Colectores de calefacción” del Casino de Oficiales y Suboficiales.

Los trabajos de mantenimiento solicitados son:

  - Cambio integral de las llaves esclusas del Sistema de Calefacción y Agua caliente del Casino de Oficiales y Suboficiales, vaciar la totalidad del sistema, cortar las cañerías del colector y retirar las esclusas existentes para luego instalar las nuevas llaves esféricas de ¼ de vuelta con cuerpo de bronce y esfera  de acero inoxidable.

  - Así mismo se proveerá por medio de oferente los accesorios necesarios y se realizaran las soldaduras con equipo de autógena.

  - La provisión del material, traslado de las mismas hasta el casino, cambio y puesta en funcionamiento en condiciones normales de trabajo del Sistema hidráulico correrá por cuenta del oferente.

  - En caso de cambio y reparación de algún componente, los mismos serán nuevos y el gasto correrá por cuenta del oferente.

  - Los materiales retirados fuera de servicio o deteriorados quedaran a resguardo de la Base Aérea Militar Morón.