| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| Renglón N°: | 1 |
| Código SIByS: | 432 | - | 07775 | - | 0001 |
| Descripción ONC | UTV “MINI VEHÍCULO 4X4 MULTIPROPÓSITO” |
| Especif. Técnicas | MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN: Caballos de fuerza (HP) : 110 HO Enfriamiento: Liquido Sistema de combustible: Inyección electrónica de combustible Sistema de tracción AW/2WD Real bajo demanda de alto desempeño Transmisión/transmisión final: Automática PVT/R/N/L/H Cilindrada: 999 cc Tipo de motor: Bicilindrico 4 tiempos DOHc SUSPENSIÓN: Amortiguadores delanteros: 2” Walker Evans Needle con 16 posiciones de ajuste Amortiguadores traseros: 2.5” Evans Needle con 16 posiciones ajustables. Suspensión delantera: Doble BrazoA con 40.6 cm (16”) de viaje Brazo Basculante con barra estabilizadora y 45.7 cm (18”) de viaje. FRENOS: Freno de mano: Freno de estacionamiento en transmisión Frenos delanteros/traseros: Disco en las 4 ruedas y doble pistón en callpers delanteros y traseros LLANTAS/RUEDAS: Llantas delanteras: 29x914; Maxis Bighom Llantas traseras: 29x1114; Maxxis Bighom Ruedas: Fundición de aluminio DIMENSIONES: Capacidad de carga útil: 335.6 kg Capacidad de combustible: 36 L (9.5 gal). Dimensión de la caja de carga: 72.0x57.0x17.8 cm (LxAnxAl) Distancia entre ejes: 228.6 cm Espacio Libre al suelo: 34.3 cm Numero de plazas: 4 Peso estimado: 621 kg CARACTERÍSTICAS: Dirección electrónica asistida: Estándar Faros: Luz Led blanco baja/alta y Luz de freno Led Rojo Indicador digital, Velocímetro, Odómetro, Medidor de recorrido, Tacómetro, Temperatura del refrigerante, Voltímetro Contador de horas Indicador de servicio, Reloj, Indicador de marcha, Testigo de Temperatura Alta, Enchufe DC Sistema de carga: Lock & Ride Asientos: envolventes reforzados controles deslizante; seguridad ajustable Ingreso/Egreso: Puertas arqueadas 1/4. |
| Imagen Ilustrativa: | SI |

- Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

- El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

- El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

- El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen y por la eventual ejecución de la garantía.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

- El adjudicatario deberá entregar el manual de operación y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos.

- El vendedor asume las mismas obligaciones que en D.D.U. (Entrega Derechos Pagados) más los     derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido.

- El lugar y modo de entrega será a convenir con el adjudicatario.