ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de materiales eléctricos. DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE AEROESPACIO (RENGLONES Nº 1 al 100) RENGLON Nº 22: DESIGNACION: CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TENSION NOMINAL 220V. DETALLES: ROLLO COLOR: CELESTE 03 (TRES) ROLLO COLOR ROJO 03 (TRES) RENGLON Nº 23: DESIGNACION: CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TENSION NOMINAL 220V DETALLES: ROLLO COLOR: CELESTE 06 (SEIS) ROLLO COLOR ROJO 06 (SEIS) ROLLO COLOR: NEGRO 06 (SEIS) ROLLO COLOR MARRON 06 (SEIS) RENGLON Nº 24: DESIGNACION: CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M SECCION 2,5mm² CORRIENTE NOMINAL 15A CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TENSION NOMINAL 220V DETALLES: ROLLO COLOR: MARRON 05 (CINCO) ROLLO COLOR CELESTE 05 (CINCO) ROLLO COLOR: VERDE/AMARILLO 06 (SEIS) RENGLON Nº 25: DESIGNACION: CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TENSION NOMINAL 500V DETALLES: ROLLO COLOR: CELESTE 03 (TRES) ROLLO COLOR ROJO 03 (TRES) ROLLO COLOR: NEGRO 03 (TRES) ROLLO COLOR MARRON 03 (TRES) RENGLON Nº 26: DESIGNACION: CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M SECCION 1,5mm² CORRIENTE NOMINAL 21A CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TENSION NOMINAL 450V DETALLES: ROLLO COLOR: CELESTE 03 (TRES) ROLLO COLOR ROJO 04 (CUATRO) RENGLON Nº 27: DESIGNACION: CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TENSION NOMINAL 220Vpm DETALLES: ROLLO COLOR: MARRON 04 (CUATRO) ROLLO COLOR CELESTE 06 (SEIS) ROLLO COLOR: VERDE/AMARILLO 06 (SEIS) I BRIGADA AÉREA ( RENGLONES Nº 101 a 176) Renglón Nº 162: BASE MULTITOMA (PROLONGADOR) Abarca las características técnicas que deben cumplir los productos descriptos en el Renglón Nº 174 según Pliego El elemento solicitado deberá poseer las siguientes características técnicas: Se requiere una base multitoma, de 3 polos y 5 tomas, Cada toma tendrá la posibilidad de conectar -como mínimo- fichas del tipo americano y europlug. Deberá poseer un interruptor de corte y estar diseñadas para una carga máxima simultanea de 10A a 250 VAC Estarán provistas de cable con una longitud no menos a 3 mt (sección 3x1mm), y una ficha tipo americano. Tolerancias: 250 v. 10a. Debe incluir interruptor con normas IRAM2239. Construido con material termoplástico, no proponga llama, contacto de latón de alta elasticidad La marca del presente producto deberá ser tipo SICA o calidad superior Renglón Nº 163: CABLE UTP CATEGORÍA 6A INTERIOR - ROLLO POR 305 METROS Abarca, las características técnicas que debe cumplir el material descripto en el Renglón Nº 175, según pliego El elemento solicitado deberá poseer las siguientes características técnicas: El cable deberá ser tipo UTP categoría 6A. Deberá cumplimentar las siguientes normas: ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 ISO/IEC-11801 La aislación deberá ser PVC El rollo deberá contener 305 (TRESCIENTOS CINCO) metros. EL color del cable deberá ser azul, gris o negro. La marca del presente producto deberá ser tipo AMP, Hellermann Tyton o calidad superior Renglón Nº 166: CONVERTIDORES DE SEÑAL: TIPO IP Abarca, las características técnicas que debe cumplir el material descripto en el Renglón Nº 178 según Pliego. El elemento solicito deberá poseer las siguientes características técnicas: 1000Base-T inteligente a 1000Base-LX Convertidor de la fibra tipo monomodo, con entrada tipo SC de la longitud de onda dual (10km / 6.2miles). El puerto de fibra monomodo de doble longitud de onda de tipo SC deberá soportar distancias de hasta 10 km (6.2 millas). El puerto Ethernet deberá ser Gigabit 1000Base-T y admitir modo Full-Duplex Deberá soportar gestión SNMP a nivel de puerto Deberá ser compatible para alojamiento en sistema de módulo para convertidores de fibra tipo TFC-1600 fiber chassis. La marca del presente producto deberá ser tipo TRENDNET o calidad superior. Renglón Nº 171/172/173: PATCHCORD CATEGORÍA 5e Abarca, las características técnicas que debe cumplir el material descripto en el Renglón Nº 171, 172 y 173 según Pliego. El elemento solicitado deberá poseer las siguientes características técnicas El cable deberá ser tipo UTP categoría 5e Deberá cumplir las siguientes normas: ANSI/TIA/EIA-568 b.2-1 ISO/IEC-11801 La aislación deberá ser de PVC El patch cord deberá ser armado, testeado y certificado, con fichas RJ-45 en ambos extremos. La marca del presente producto deberá ser tipo AMP o calidad superior. Renglón Nº 171: La longitud del patch cord deberá ser 0,60 metros. Renglón Nº 172: La longitud del patch cord deberá ser 1,20 metros. Renglón Nº 173: La longitud del patch cord deberá ser 2,40 metros. Renglón Nº 176: CONECTORES ST PARA FIBRA MULTIMODO Abarca, las características técnicas que debe cumplir el material descripto en el Renglón Nº 188 del Pliego. El elemento solicitado deberá poseer las siguientes características técnicas: Conector para fibra óptica tipo multimodo. El conector deberá ser tipo ST. Deberá estar compuesto por todos los elementos internos para permitir la correcta conexión con la fibra multimodo. El producto deberá ser marca AMP o de calidad superior. VII BRIGADA AÉREA ( RENGLONES Nº 208 A 249)

| Renglón N°: 208 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Lámpara Bajo consumo Potencia: 105W Bucle industrial Tensión: 220-240v -50hz Zócalo: E27 Temperatura color: 6400ºk -Fría Entregar una muestra |
| Renglón N°: 209 |  |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Tamaño: AA Tipo de pila: recargable Premium Voltaje: 1,2 volts Numero de carga: 1.000 Corriente de carga: 900Ma Carga de pila: 0,1 Lta -16h Sin efecto memoria TyP: 800mAh/mi 750 mAh Material: Nikel Metal Baja autosdescarga Ni-Mh:cycle energy: AA 4600mAh Conservación de la carga en un año del 75% Pre Presentación por blíster de 2 unidades Con cargador y sus características: -Con cargador para dos pilas AA o AAA -Con función de comprobador de voltje -Con temporizador de seguridad -Voltaje mundial 100V-240V -Peso 100 grs -Tiempo de carga 5 a 15 hs -Con LED indicador de carga -Función de comparación de temperatura con corte automático. |

| Renglón N°: 210 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: -Material: acrilonitrlo, butadieno y estireno. -Resistente a químicos y a altas y bajas temperaturas -2 lámparas LED +1 lámpara RED LED -2 ajustes de luces diferentes. -Bajo consumo de energía. -Correa elástica ajustable. -Inclinación ajustable. -Incluir 3 Pilas AAA. -Norma ISO 11469 (DIN 58840) -Entregar una muestra |
| Renglón N°: 211 |  |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Lámpara Bajo consumo Potencia: 105W Bucle industrial Tensión: 220-240v -50hz Zocalo: E40 Temperatura color: 6400ºk -Fría Entregar una muestra |

| Renglón N°: 212 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: De (TRES (3) conductores con una sección de 2,5 mm de cobre por cada conductor. Cada conductor deberá estar recubierto por una vaina de diferente color, preferentemente (Marrón, Negro, Verde) . Vaina redonda de PVC extra flexible. Espesor de la aislación: 0,8mm Espeso de la envoltura: 1,1mm Dimensiones exteriores Límite inferior: 9,2mm Límite superior: 11,4 mm Resistencia de aislación mínima, temp. ambiente a 70°C: 0,0009 mohm/km Resistencia de aislación mínima, temp. ambiente a 20°C: 9 mohm/km Tensión nominal: 300/500V Longitud 100 metros de longitud. Características Eléctricas: Corriente admisible: 22A. Tensión: 220V. Reglamentaciones Técnicas: Deberá responder a la norma IRAM NM 247-5 y sello de calidad BUREAU VERITAS. Cable con policloruro de vinilo para tensiones nominales 300/500V. Presentación en rollo x 100 metros y cerrado en envoltura de polietileno |

| Renglón N°: 213 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Prolongador múltiple de 5 tomas Con limitador de corriente -250 V~ 10A Color: Blanco con cable de 3 mts. Tensión 250 Vca. - Corriente simultánea máxima 10 A. Protección de sobrecarga incorporado. Autoextinguible con ensayo de punta incandescente a 850°C Carcasa de policarbonato que resiste hasta 125°C. Ficha con tierra de acuerdo a la norma IRAM 2073. Garantía: 1 años |

| Renglón N°: 214 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Porta lámpara con gancho para colgar preparada para 12 VDC Cuerpo de PVC no conductivo. Con 27 Leds. Con alargue de 5mtrs. Se deberá suministrar con la lámpara para su uso. Presentar muestra |
| Renglón N°: 215 |  |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Potencia nominal: 36.00W Eficacia medida de lamp. (Condición estándar), 90lm/W Consumo de energía: 43 KWh/100h Flujo luminoso:3250 lm Flujo luminoso a 25ºC 3250 lm Temperatura de color 6500 k Tono de luz 865 Diámetro del tubo: 26mm Largo: 1200.0 mm Largo con casquillo pero sin pitones/conexión 1200/00mm Contenido de mercurio: 2,5 mg Vida útil: 18000h Duración:2000h Casquillo (denominación estándar) G13 Regulable: si Apto para interiores: si Clase de eficiencia energética A |

| Renglón N°: 216 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Angulo de Haz. 180° Watt: 16 Cantidad Leds: 96 Tipo de Leds: Super brillo (SMD3014) / (SMD3528). Diseño : carcaza en aluminio y tapa de policarbonato con tratamiento UV Lumenes: 1600lm/w Vida Util: 50.000hs Voltaje entrada: AC110V/ 220V Tipo embutir Zócalo: G13 Color Cálido: 3000K Dimensiones: 600mm Debe incluir arrancador del tipo EMP Clase de eficiencia energética A |
| Renglón N°: 217 |  |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Cuerpo: en inyección de aluminio con aletas de enfriamiento. Marco portavidrio abisagrado. Reflector: difundente de aluminio de alta pureza 99.85, martillado y anodizado, con índice de reflexión de 85% y baja iridiscencia. Lente: vidrio frontal templado de 4 mm. Pintura: poliéster microtexturada horneada de alta resistencia. Con modulo auxiliar para exteriores que cumpla con IP55 Portalámparas: cerámico con código de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv. Encastre: E40 de cerámica. código de temperatura T270, 16A / 750V / 5kv. Cableado interno con aislación primaria de silicona, malla protectora en fibra de vidrio y terminal. Caja de conexión estanca portabornera. Montaje: escuadra de fijación de acero. Color: negro Peso: 8.075kg |
| Renglón N°: 218 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Interruptor Termo magnético. Corriente asignada (In): 80A Poder de corte, IEC 60898 (Icn): 10 kA Curva de disparo, IEC 60898: C,D Cantidad de polos: 4 Tensión asignada (Mínima: 24 VCA/CC): 230/400 VCA 60 VCC/polo |
| Renglón N°: 219 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Flujo luminoso: 2500lm Largo: 2.40mtrs Diámetro: 26mm Temperatura color: 6500k. Vida util: 15.000hs Clase de eficiencia energética A Entregar muestra |
| Renglón N°: 220 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Composición: tubo de descarga de cuarzo. Compuesto: mercurio a presión e ioduros metálicos. Forma de la base tubular Contenido de mercurio (HG): 29.5mg Vida util: 20.000hs Temperatura color: 4.300K Encastre: E-40 Potencia de la lámpara: 390W Tensión de la lámpara: 125V Índice de reproducción de color: 65 IRC Flujo luminoso: 35.000lm Clase de eficiencia energética A |
| Renglón N°: 221 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Lámpara bulbo LED Voltaje: 220V/240V Potencia: 9W Rosca: E-27 Emisión de luz: 800Lumenes Temperatura de color: 6.500K Tipo de luz: Cálida Índice de reproducción de color (CRI): 80 Contenido de mercurio:0 mg Vida útil: 15.000hs Luz cálida Alto: 102.6mm Ancho: 56.2mm Eficiencia energética clase A |
| Renglón N°: 222 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Película de PVC con adhesivo ultrasensible a la presión de 7 mil. de pulgada de espesor. Temperatura de operación: -7°C a 90°C Color: negro Aislamiento: hasta 600V |
| Renglón N°: 223 |  |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS: Tipo Químico: Mezcla de Alcohol Isopropilico e Isohexano Apariencia: Líquido Transparente Valor Kauri-Butanol (Kb) (ASTM D-1133) 40 39 A 41 Punto de ebullición: °C 7 -18 a 32 Gravedad específica: 25°C 0.68 Tensión Superficial: Dinas/cm 17 Resistencia Dieléctrica: volts 43,000 (ASTM D-877) Resistividad Volumétrica: MΩ-cm 1.3 x 10º(ASTM D-1169) Con valvula pico rociador Con propelente CO2 Presentación: en aerosol por 225 gr. Presentar muestra |

| Renglón N°: 224 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Composición: Partes plásticas: Termo-plástico autoextinguible (C.S.A. C22.2 nº6 y UL 94HB-Mil spec 22096). Protecciones y Juntas: SBR. Terminales: Latón macizo. Tensión: 380V Intensidad: 32Amp Temperatura Operación: 0 / 120ºC Temperatura en trabajo continuó: 200ºC (30 minutos). Construcción : conforme normas NBR 7845, IEC 60309-1 , IEC 60309- 2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 – VDE 0623. |
| Renglón N°: 225 |  |
| Especificaciones Técnicas | Composición: Partes plásticas: Termo-plástico autoextinguible (C.S.A. C22.2 nº6 y UL 94HB-Mil spec 22096). Protecciones y Juntas: SBR. Terminales: Latón macizo. Tensión: 380V Intensidad: 32Amp Temperatura Operación: 0 / 120ºC Temperatura en trabajo continuó: 200ºC (30 minutos). Construcción : conforme normas NBR 7845, IEC 60309-1 , IEC 60309- 2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 – VDE 0623. |
| Renglón N°: 226 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Cinta de caucho EPR Autosoldable Espesor: 0,76mm Color: Negro Presentación: 19mm x 4,57mtrs. Rigidez eléctrica: ≥40 KV/mm Temperatura máxima de trabajo: ≤90°C Temperatura de emergencia: ≤130°C Resistencia a la tracción: MPa ≥ 1,7 Elongación: ≥ 1000% Permite aislaciones en conductores hasta 69.000V. Construir conos deflectores en terminales hasta 35.000V. Protección eléctrica y mecánica (resiste el agua salada). Aislación y protección contra la intemperie de conductores de comunicaciones. Al ser de EPR (Caucho de Etileno – Propileo) Resiste los rayos UV, corrosión, efecto corona, ozono, solventes, aceites, ácidos, álcalis. Compatible con todas las aislaciones de conductores (PVC, PE, PE reticulado, caucho butílico, etc.). Cumple con la norma de seguridad eléctrica ASTM D-4388 Garantía: 6 meses |
| Renglón N°: 235 |  |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Batería sellada de de plomo-acido de electrolito absorbido de 6 V 2,4 HA Peso: 1,75 KG. Tensión y frecuencia de alimentación: 220V - 50HZ/60 HZ Intensidad de corriente de alimentación: 40 mA Fuente de luz: 60 LEDs blanco de alto brillo. Pulsador para test de prueba. Baterías recargables. Con cargador interno. Leds rojo con indicador de carga Tiempo aproximado de autonomía (batería plenamente cargada) 2 tiras de LEDs: 12 horas. Dimensiones en mm: ancho 83 x alto 88 y largo 370 pantalla de protección: traslucida de polietileno Aislación de protección: clase II Con orificios para fijar a la pared y gancho para colgar Selector para encendido de DOS o TRES tiras de LEDs. El material a proveer debe ser de 1° marca. Garantía: 2 años |

| Renglón N°: 236 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Sistema de alimentación ininterrumpida. La mejor protección contra cortes de corriente eléctrica y problemas de estabilidad de tensión. ● Función de regulación automática de voltaje (salida) ● Función de regulación automática de tensión, que asegura una performance estable, protegiendo a todos los componentes que se encuentren conectados al dispositivo ● Sistema de carga/corte automático y constante al circuito, prolongando la duración de la batería interna ● Batería con protección por bajo voltaje ● Batería libre de mantenimiento ● Potencia: 1050VA ● Tamaño: 32,4 x 10 x 15,3 cm. ● Entrada: 165-270Vca~; 50-60Hz ● Imax Input: 4A ● Salida: 220Vca~ +/- 10%; 50-60Hz ● Imax Output: 3,5A +/- 10% ● Capacidad de Batería: 9.0 ah ● Tiempo de Recarga: 10-16 hs. ● Tiempo de Backup: 3-20 min. ● Protección: sobrecarga, sobrevoltaje, bajo voltaje, cortocircuito ● Clase I ● Entregar una muestra |

| Renglón N°: 237 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Adaptador de Pilas AA a D. Terminales: flat Presentación: Blister x 2 Unid. |

| Renglón N°: 238 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Voltaje nominal: 1.5V Voltaje operacional: 1,6 - 0,75V Impedancia: 125 m-ohm@ 1KHz Peso típico: 145 gr Volumen típico:22.8 cm3 (1.4 in.3) Terminales: flat Rango de temperatura de almacenamiento: -20ºC a 35ºC Rango de temperatura de funcionamiento: -20ºC a 54ºC Ansi: 13A Iec:LR20 COMPOSICION Dioxido de manganesio, zinc, hidróxido de potasio, grafito y oxido de zinc. El ánodo y el cátodo están protegidos con un separador único, que limita la transferencia de energía cuando la batería no está en uso. Con un triple contorno de protección contra la corrosión, que es resistente a los ácidos, y su protección anticorrosiva exterior, Debe garantizar un máximo de 10 años en la capacidad de almacenamiento de energía. Electrodo positivo: dióxido de manganeso, electrolito, cloruro de amonio Electrodo negativo: aleación de zinc Fecha de caducidad: de 5 a 10 años Las pilas deben presentar en forma clara y legible los siguientes datos: Identidad del fabricante y del producto, Marca, tamaño, mes y año de fabricación o caducidad. Tensión nominal, marcas de polaridad y advertencias o notas precautorias. Composición: hidróxido de sodio o de potasio como principal componente Presentación: blíster herméticamente cerrado de 2 unidades c/u. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |
| Renglón N°: 239 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Tipo Químico: Mezcla de Alcohol Isopropilico e Isohexano Apariencia: Líquido Transparente Valor Kauri-Butanol (Kb) (ASTM D-1133) 40 39 A 41 Punto de ebullición: 7 -18 a 32 C° Gravedad específica: 25°C 0.68 Tensión Superficial: Dinas/cm 17 Resistencia Dieléctrica: volts 43,000 (ASTM D-877) Resistividad Volumétrica: MΩ-cm 1.3 x 10º(ASTM D-1169) Con valvula pico rociador Con propelente CO2 Presentación: en aerosol por 225 gr. |
| Renglón N°: 240 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Cable: UTP exterior Categoría: 5E Presentación: bobina 305mtr Conductor: hilo sólido de cobre electrolítico. Vaina: de PVC retardante de llama. Diametro Nominal: 4.8mm Aislamiento: polietileno de alta densidad. NORMAS Pares: 4,5 Atenuación (dB) 13,8 Limite (dB) 24 Margen (dB) 10,2 Margen (%) 42,5 Frecuencia (Mhz)100 Pares 1,2 – 3,6 NEXT en (dB) 47 Limite en (dB) 37 Margen en (dB) 10 Frecuencia en (Mhz) 26,7 |
| Renglón N°: 241 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Disyuntor diferencial 400V 30mA 40A Cumplir con la normativa IEC/EN 61008/61009 Tipo marca SCHNEIDER. |
| Renglón N°: 242 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Bajo normas: IRAM IEC 60352-2 Terminales pre-aislado de ojo Diámetro del ojo: 3mm * 2 unidades Sección de cable: 0.25 - 1.64mm2 Diámetro del ojo: 4mm * 2 unidades Sección de cable: 1.02 - 2.64mm2 Diámetro del ojo: 4mm * 2 unidades Sección de cable: 2.64 - 6.59mm2 Asolación de PVC Temp.Max. admitida: 105°C Material: Cobre Electrolítico, resistente a la corrosion.- Calidad del cobre: 99.9% Presentación: bolsa x 100 Unid. |
| Renglón N°: 243 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Bajo normas: IRAM IEC 60352-2 Terminales pre-aislado de ojo Diámetro del ojo: 4mm *2 unidades/ 5mm *2 unidades Sección de cable: 0.25 - 1.64mm2 Diámetro del ojo: 5mm *2 unidades/ 8mm*2unid. Sección de cable: 1.02 - 2.64mm2 Diámetro del ojo: 5mm *2 unidades/ 8mm *2 unidades Sección de cable: 2.64 - 6.59mm2 Asolación de PVC Temp.Max. admitida: 105°C Material: Cobre Electrolítico, resistente a la corrosión.- Calidad del cobre: 99.9% Presentación: bolsa x 100 Unid. |

| Renglón N°: 244 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Tamaño: AAA Tipo de pila: recargable Premium Voltaje: 1,2 volts Numero de carga: 1.000 Corriente de carga: 900mA Salida de carga: 1.0v Carga de pila: 0,1 Lta -16h Sin efecto memoria TyP: 800mAh/min / 750 mAh Material: Nikel Metal Baja autosdescarga Ni-Mh:cycle Energy: AA 2100mAh Carga de pila: 0.1ltA 16h Conservación de la carga en un año del 75% Presentación: blister x 4 unid. |
| Renglón N°: 245 |  |
| Especificaciones Técnicas | Características Para dos tubos de 36W con bornera para dos tubos. Tamaño: 21x4x3cm Hz: 50/60 Cumplir con las normas de seguridad: IEC, EEI:A3, IRAM, CE |

| Renglón N°: 246 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Material: PVC Largo Tira: 2mtrs. Tamaño: 100x50mm Cantidad de conductos: 2 (dos). Autoadhesivo. |

| Renglón N°: 247 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Tira por 2mtrs. Material: PVC Medidas: 100x50mm Autoextingible Cantidad de conductos: 1 (uno). Autoadhesivo. |

| Renglón N°: 248 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Juego de puntas de tester Longitud de la varilla: 110Mm. Pinza ajustable: 8Mm Nivel de seguridad: CAT 1000V/600V/ 5A |

| Renglón N°: 249 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | Características Corriente máxima admisible: 16ª Tensión: 230Vca/240Vca Cantidad de polos: 2 Capacidad de Ruptura: 4,5kA Montaje: Riel DIN Curva: C Línea: SH202 Bornes para cables hasta: 16mm |

BASE AÉREA MILITAR MORÓN ( RENGLONES Nº 269 A 302)

Renglón 250: TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón 251: TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 59Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón 252: TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 105W - LONGITUD 238Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

Renglón 253: ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W

Renglón 254: BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 2X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 255: ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 122,5Cm - ALTO 9Cm - ANCHO 30Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 256: ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL ALUMINIO - CAJA PORTAEQUIPO CON - ENCENDIDO BALASTO-CAPACITOR-INGNITOR - LAMPARA VAPOR DE SODIO - POTENCIA LAMPARA 250W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 257: CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².  (por rollo de 100 metros):

- 10 (DIEZ) CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².  COLOR ROJO.

- 10 (DIEZ) CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².  COLOR CELESTE.

- 10 (DIEZ) CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm².  COLOR VERDE/AMARILLO.

Renglón 258: BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 F + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE C/BLANCO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TIPO SICA.

Renglón 259: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR TIPO SICA.

Renglón 260: ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO REFLECTOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO E40 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 261: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR, TIPO SICA.

Renglón 262: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 16A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR TIPO SICA.

Renglón 263: DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V, TIPO SICA.

Renglón 264: DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TETRAPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 63A - CORRIENTE 30mA - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220/380V

Renglón 265: RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M

Renglón 266: LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO

Renglón 267: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W, CASQUILLO E40. 220V. TIPO SICA.

Renglón 268: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W, CASQUILLO E27. 220V. TIPO SICA

.

Renglón 269: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W , CASQUILLO E40. 220V. TIPO SICA.

Renglón 270: CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,2mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V. (Por rollo de 100 mts.)

.

Renglón 271: FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W

Renglón 272: CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 15mm - LONG.DE CUERPO 20M.

Renglón 273: CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG:

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG : DEBERAN SER TERMINAL PALA MACHO 6 COLOR ROJO DE 0.25 MM DIAMETRO

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG : DEBERAN SER TERMINAL UNION 1.5-2.60  COLOR AZUL

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG : DEBERAN SER TERMINAL OJAL D4 COLOR AZUL 1.5-2.6

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG : DEBERAN SER TERMINAL OJAL D6 COLOR AZUL 1.5-2.6

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG : DEBERAN SER TERMINAL UNION 2.7-6.6  COLOR AMARILLO

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA HEMBRA 6 – COLOR AZUL 1.5

- 100 (CIEN) CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG : DEBERAN SER TERMINAL PALA MACHO 6 COLOR AZUL 1.5

Renglón 274: TERMINAL PALA HEMBRA 5 COLOR ROJO DE 0.2 MM DIAMETRO

Renglón 275: PROTECCIÓN IP65: RESISTE LLUVIA Y POLVO. RESISTENTE A LA INTEMPERIE
CONSUMO: 20 WATTS - (EQUIVALENTE A 190 W EN HALÓGENA)
ALIMENTACIÓN: 220V DIRECTO

CORRIENTE ALTERNA: 85/265 VOLTS
VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS
AHORRO DE ENERGÍA 80%
EL ENCENDIDO ES INSTANTANEO
APERTURA LUMINICA 40° GRADOS

ÁREA LOGISTICA PALOMAR ( RENGLONES Nº 303 A 315)

Renglón Nº 276: Exterior con Lámpara LED
Renglón Nº 277: Exterior con Lámpara LED
Renglón Nº 278: Exterior con Lámpara LED
Renglón Nº 279: Exterior con Lámpara LED y sensor de movimientos incorporado.
Renglón Nº 282: Para alumbrado público
Renglón Nº 287: Presentación en bobina
Renglón Nº 288: Presentación en bobina

GRUPO 3 COMUNICACIONES ( RENGLONES Nº 316 A 330)

# Renglón Nº 289: CABLES DE FIBRA OPTICA

# Uso patch cord – Numero de hilos 2. Tipo Pigtail simplex de FO Multimodo 62,5/125, terminado un extremo en conectores ST-PC. Long. 1,5 mts.

# Renglón Nº 290:  CABLES PATCHCORD

# Conectores SC-ST. Tipo Patchcord hibrido duplex de FO, multimodo 62.5/125, terminado un extremo en conectores SC-PC y ST-PC en el extremo opuesto. Long 1 mts.

# Renglón Nº 291:  CABLES PATCHCORD

# Conectores ST-ST. Tipo Patchcord duplex de FO multimodo 62.5/125, terminado ambos extremos en conectores ST-PC. Long. 1 mts.

# Renglón Nº 292: PINZA DE MEDICIÓN

# Uso Fibra Óptica. Tipo Pinza de Tráfico –  Marca F2H Modelo OFI-3 (Optical Fiber Identifier 3). Identificador de fibra óptica portable diseñado para detectar actividad sin interrumpir el tráfico. Basado en una tecnología de macro-curvatura.

# Renglón Nº 293:  CONECTOR PARA FIBRA ÓPTICA

# STMaterial plástico, Modo Multimodo. Tipo Conector de fibra de Armado en Campo ST (FAOC) –  Marca OPTRON.

# Renglón Nº 294:  TUBO FLUORESCENTE

# Potencia: 36w

# Largo: 120 Cm

# Eficiencia energética: Grado A

# Renglón Nº 295:  ARRANCADOR PARA TUBO

# Tipo: Estándar

# Corriente Admisible: 15-40w

# Renglón Nº 296:  LAMPARA DICROICA 50W

# Potencia: 50 w

# Tensión: 220 v

# Eficiencia Energética: Grado A

# Renglón Nº 297:  BALASTOS PARA TUBOS FLUORESCENTES

# Potencia: 36 W

# Tipo de arranque: Normal

# Frecuencia: 220/HZV

# Renglón Nº 298:  ADAPTADOR PARA PORTALAMPARA GOLIAT E40 A EDISON E27

# Adaptador de rosca E40 Goliat a rosca común Edison E27

# Medidas: Largo total 5,5 Cm

# Largo parte cerámica: 1,8 Cm

# Diámetro de boca: 4 cm

# Renglón Nº 299: TUBO FLUORESCENTE

# Potencia: 18 w

# Largo: 60 Cm

# Eficiencia energética: Grado A

# Renglón Nº 300:  LAMPARA ELECTRONICA

# Potencia: 45 w

# Tipo: Bajo consumo

# Renglón Nº 301:  LAMPARA ELECTRONICA

# Potencia: 9w

# Tipo: Bajo consumo

# Renglón Nº 302:  LAMPARA ELECTRONICA

# Potencia: 105w

# Tipo: Bajo consumo

# Renglón Nº 303:  ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE

# Cantidad de Lámparas: 1

# Long. De cuerpo: Largo 1270 MM – Alto 94 MM – Ancho 95 MM

# Potencia: 36W