ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR A CUATRO COMPRESORES. MARCA: SHULZ MOD. MODELO: MSL 10ML N°/S : 2850247 / N°/S: E-229608 / N°/S: 229617 / N/S: 229668 Realizar el cambio de las correas. Reparación del automático Cambio de rodamiento. Cambio de manguera de 15 metros. Verificación de válvulas de seguridad. Realizar la medición de espesores por ultrasonido de acuerdo al código ASME o IRAM aplicable, a fin de determinar el espesor de pared para el recálculo de presión de trabajo. Confección de planos en Vegetal Recálculo de la presión de trabajo y cálculo de verificación de las válvulas de seguridad. Confección de carpeta técnica Prueba Hidráulica correspondiente valida por 5 (cinco) años. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

| Renglón N°: 2 |  |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR A UN COMPRESOR MARCA FRYAM MODELO. 1008 N/S: 409 Realizar el cambio de las correas. Reparación del automático. Reparación de motor trifásico de 3HP Cambio de rodamiento. Cambio de manguera de 15 metros. Verificación de válvulas de seguridad. Realizar la medición de espesores por ultrasonido de acuerdo al código ASME o IRAM aplicable, a fin de determinar el espesor de pared para el recálculo de presión de trabajo. Confección de planos en Vegetal Recálculo de la presión de trabajo y cálculo de verificación de las válvulas de seguridad. Confección de carpeta técnica Prueba Hidráulica correspondiente valida por 5 (cinco) años. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

El cocontratante será el responsable de retirar los bienes adjudicados desde la VII Brigada Aérea y correrá por cuenta de él los seguros y/o gastos que demande el retiro de los bienes.

Todo gravamen o tasa que fije el O.P.D.S sobre los recipientes para su presentación, estará a cargo del cocontratante.

Renglón Nº: 3

MARCA: ACES

Modelo 2000 HR TURBO

P/N:   10-100-2020 HR

S/N: 50905

Objeto y Especificaciones Técnicas

Esta contratación tiene por objeto la reparación de un equipo analizador de vibraciones para el mantenimiento de las aeronaves de alas rotativas de la VII Brigada Aérea.

Se solicita se cotice la reparación de un equipo analizador de vibraciones, el cual presenta problemas de encendido de la pantalla de cristal líquido y en algunos conectores.

Se deberá entregar  con los Boletines de Servicio y las actualizaciones vigentes al momento de la compra de los componentes solicitados si las hubiera, al momento de la entrega.

Documentación a presentar: el certificado de calibración del equipo con una  vigencia mínima de 6 (SEIS) meses,  al momento de la entrega.

Se realizara el recambio del cable de sensor de vibración de 25’, de comunicaciones, batería y el Cable de impresora, como así también todos los accesorios que presenten problemas de conexión.

Reparación del sensor de velocidad Phototach y la pantalla de cristal líquido.

Todos los repuestos deben originales nuevos de fábrica y sin uso previo.

Se deberá entregar el equipo funcionando.

Forma de entrega: Total

Plazo de entrega: VEINTE (20) días hábiles a partir del día hábil inmediato a la notificación de la Orden de Compra o hasta el 22 de diciembre del 2017, lo que ocurra primero.

Garantía: SIES (6) meses como mínimo a partir de la entrega del equipo, en la VII Brigada Aérea.

Se requiere que el oferente interesado realice una visita previa, para realizar la inspección de las condiciones del equipo de referencia, 24 hs antes del día de la apertura. El monto ofertado será único en pesos argentinos y no se aceptará costos o cargos adicionales por sobreprecio o gastos no considerados.

El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

| Renglón N°: | 4 |
| --- | --- |
| SON TRES (3) GENERADORES |  |
| Especif. Técnicas | Marca Temet Modelo: 3 Kp N/S: ENO 5 Trabajos a realizar Reemplazo de cable de alimentación. Cambio de las baterías defectuosas. Reparación de ventilador. Calibración de los instrumentos de medición. Cambio de placa de control automático de tensión. Limpieza integral. Chequeo, medición y ensayo con simulador de cargas. Todos los repuestos deben ser nuevos, sin uso previo. Garantía: 6 (seis) meses, a partir de la recepción final. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

| Especif. Técnicas | Marca Temet Modelo: 3 Kp N/S: ENO 7 Trabajos a realizar Cambio de la totalidad de las celdas. Reparación y fijación de la estructura externa. Pintado de la estructura externa. Reparación de ventilador. Cambio de placa de control automático de tensión. Limpieza integral. Reparación de displey de control de carga. Pintado de la estructura externa. Chequeo, medición y ensayo con simulador de cargas. Todos los repuestos deben ser nuevos, sin uso previo. Garantía: 6 (seis) meses, a partir de la recepción final. |
| --- | --- |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |
| Especif. Técnicas | Marca Temet Modelo: 3 Kp N/S: ENO 8 Trabajos a realizar Cambios de filtros de tensión. Reemplazo de cable de alimentación. Cambio de las baterías defectuosas. Reparación de ventilador. Cambio de placa del panel ppal. Limpieza integral. Chequeo, medición y ensayo con simulador de cargas. Todos los repuestos deben ser nuevos, sin uso previo. Garantía: 6 (seis) meses, a partir de la recepción final. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

- El retiro y recepción de los equipos para puesta en marcha (GPU),  será recepcionado y registrado en el Servicio Recepción y Expedición. La conformación de la documentación estará a cargo de la Comisión de Recepción.

- En base a ello, queda expresamente aclarada la necesidad de considerar en la oferta todas aquellas tareas que guarden relación vinculante con la reparación y entrega de los  bienes en cuestión y las exigencias de la reglamentación vigente.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

- LOS BIENES A REPARAR

- Tres equipos GPU para puesta en marcha marca TEMET  3KP.

Todos los repuestos a emplear en la reparación  serán NUEVOS

- CAMBIO DIRECTO

- Ante novedades funcionales o por fallas en los equipos, el cocontratante,  coordinará día y horario para el cambio o reposición del mismo, no pudiendo ser esto a un plazo mayor de una semana desde la comunicación de la falla.

- Al respecto, será potestad del usuario el ampliar dicho plazo, por causales de feriados o inconvenientes de algunas de las partes.

- LAS COMUNICACIONES CON EL USUARIO

- Previo al inicio del servicio, la cocontratante deberá comunicar al usuario, el interlocutor o responsable (gerente, empleado, encargado, etc.) con el cual serán aclaradas y diligenciadas todas las comunicaciones relacionadas con la entrega, las que serán   por escrito (vía mail esc-abastecimiento2012@hotmail.com o fax Nº 4667-0792/0592 - Int. 27-308/289).

Especificaciones Técnicas:

Esta contratación tiene por objeto la reparación de 3 (tres)  Ground Power Unit (GPU) pertenecientes al Grupo Técnico 7 y dado que los mismos no entregan la cantidad de energía según sus características de fabricación original, se considera  que las baterías han alcanzado su vida útil.

1) La reparación consistirá en el remplazo del grupo de celdas por celdas nuevas las cuales deberán tener las características de las originales u otorguen mayores prestaciones y responder a las curvas de carga y descarga del manual del fabricante.

2)  Se verificará el funcionamiento de los circuitos electrónicos de carga y protección, las cuales se componen de fuentes conmutadas de alto amperaje (hasta 40 Amp.) que pueden llevar a las baterías a plena carga en aproximadamente 90 minutos.

3)  Se realizará una comprobación de: Circuito de Protección y Control, los cuales deben cortar automáticamente por batería a plena carga y funcionamiento de las  protecciones por sobre-temperatura  y los dispositivos de seguridad por funcionamiento seguro.

4)   Se deberán entregar el diagrama de curvas de Corriente/Voltaje vs. Tiempo, según un ciclo de arranque.

5)   La recuperación de las condiciones originales requieren de productos nuevos de características similares o superiores a las del fabricante TEMET, para lo cual es obligatorio que los acumuladores sean renovados en su totalidad por envejecimiento de los que se encuentran instalados.

6)   Se requiere la entrega del equipo reparado con el correspondiente diagrama de test de carga/descarga, realizado según lo estipulado en la documentación del fabricante.

7)  El adjudicatario entregará con embalaje correspondiente a efectos de evitar daños del material.

8) Garantía: SEIS (6) meses u ochocientos ciclos de arranques.-