ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOELEVADOR TEREX  72-31B AA 1578

Tareas PARA EL SERVICIO requeridO:

Desmontaje por reparación o cambio de material.-

- Reparación completa del sistema de frenos, bombas de frenos y cambio o reparación de        caliper de la rueda delantera izquierda

- Reparación de  manómetro y cañería  de presión de aceite y temperatura de agua del motor

- Para la reparación del equipamiento detallado en los párrafos anteriores, los cambios de materiales serán por materiales NUEVOS, ORIGINALES, SIN USO PREVIO, sin aceptarse ningún material/repuesto reparado.-

Renglón Nº 2:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOELEVADOR TEREX 72-31F AA 4207

Tareas PARA EL SERVICIO requeridO:

Desmontaje por reparación o cambio de material.-

- Reparar sistema de transmisión completa de acuerdo a las novedades surgidas en la inspección durante la visita de obra.

- Reemplazo de cables comandos de sistema hidráulico.

- Reparar luces delanteras.

- Reemplazo de aceite de motor SAE 15W40 para servicio pesado diesel, transmisión hidráulica ATF y filtros.

- Reemplazo de DOS (2) mangueras hidráulicas de cilindros de izado y volteo

- Reemplazo de 2 baterías 180 AMP. 12 VOLTS con terminales y cables nuevos símil WILLARD-VARTA-AC DELCO.

- Cambio de CUATRO (4) cubiertas, medida 17,5 – 25, con cámaras y protector con colocación en el equipo.

- Reparación de radiador y mangueras de agua, y provisión de liquido refrigerante anticongelante símil marca BARDHALL-AC DELCO.

- Para la reparación del equipamiento detallado en los párrafos anteriores, los cambios de materiales serán por materiales NUEVOS, ORIGINALES, SIN USO PREVIO, sin aceptarse ningún material/repuesto reparado.-

Renglón Nº 3:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POLYMA (JIRAFA DE ILUMINACIÓN)

Tareas PARA EL SERVICIO requeridO:

Desmontaje por reparación o cambio de material.-

- Fabricación de tablero eléctrico con TRES (3) toma corriente de 220 V- 10 A; UNO (1) de 380 V, el tablero deberá poseer una protección térmica.

- Instalación de DOS (2) reflectores de 1500 WATTS y SEIS (6) velas de iluminación símil marca  OSRAM o superior.

- Colocación de batería y terminales de 12V 55ª símil marca WILLARD-VARTA-AC DELCO.

- Reparación y puesta en funcionamiento de todos los componentes que integran  el equipamiento eléctrico.

- Para la reparación del equipamiento detallado en los párrafos anteriores, los cambios de materiales serán por materiales NUEVOS, ORIGINALES ,SIN USO PREVIO, sin aceptarse ningún material/repuesto reparado.-

Renglón Nº 4:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) CARROS DE REMOLQUE DOLLY

Tareas PARA EL SERVICIO requeridO:

Desmontaje por reparación o cambio de material.-

- Cambio de rulemanes  y retenes de masa de ruedas simil marca SKF / TIMKEN

- Reparación y cambio de rotulas de extremo de dirección

- Reparación de lanza

- Pintura completa del equipo (color verde mate igual al ya instalado)

- Desmontaje y revisión de rodillos

- Fabricación de CUATRO (4) calzas de ruedas  y CUATRO (4) traba de pallet en construccion metálica por equipo; los modelos serán exhibidos durante la inspección del equipo para su reparación

- Para la reparación del equipamiento detallado en los párrafos anteriores, los cambios de materiales serán por materiales NUEVOS, ORIGINALES, SIN USO PREVIO, sin aceptarse ningún elemento/repuesto reparado.-