ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada renglón.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

RENGLON 7: Deberá cotizar NEUMATICOS; VEHICULO CARRETON - CONSTRUCCION CONVENCIONAL - ARMADO C/CAMARA - MEDIDA 215 X 75R X 17.5  CARRETON

RENGLON 8: Deberá cotizar NEUMATICOS; VEHICULO CAMION - CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA - MEDIDA 225/75R16  P/ CAMION  IVECO DAILY  70C16

Índice de Carga: 118                 Código Velocidad: R          Máxima Carga: 1320kg

Presión Max Inflado: 70 PSI     Profundidad: 10.5mm         Peso del Neumático: 16,800kg

Anchura de Sección: 223mm     Diámetro total: 744mm      Revs por KM: 428rpm

RENGLON 9: Deberá cotizar CAMARAS P/ NEUMATICOS; MEDIDA 6.50R16 - USO CAMIONETA

RENGLON 10: Deberá cotizar NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA - CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA - MEDIDA 245/75R16

Índice de Carga: 120                 Código Velocidad: S          Máxima Carga: 1380kg

Presión Max Inflado: 50 PSI     Profundidad: 11.9mm         Peso del Neumático: 22kg

Anchura de Sección: 248mm     Diámetro total: 774mm      Revs por KM: 424rpm

RENGLON 11: Deberá cotizar NEUMATICOS; VEHICULO CAMIONETA - CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA - MEDIDA 175/65R14

RENGLON 12:     Deberá cotizar NEUMATICOS; VEHICULO AUTOMOVIL - CONSTRUCCION RADIAL - ARMADO S/CAMARA - MEDIDA 185/70R14

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de “nuevo” sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

- Los elementos cotizados serán de primera calidad en todo sentido.

- Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior a los elementos sugeridos en cada renglón.

- Al momento de cotizar, el oferente deberá aclarar la marca y el modelo del elemento cotizado.