ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIRVYCA RENGLONES Nº 1 AL 8:

RENGLON Nº 1:

Designación: Monitor Led S19A300B Samsung 19” DviVga.

Cantidad: 30(treinta)

Código de estado: Fuera de Servicio

Novedades:

*FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTÁN QUEMADAS

*  MANTENIMIENTO EN GENERAL

Toda la reparación es debido a daño meteorológico (caída de rayo) y picos de tensión.

RENGLON Nº 2:

Designación: Impresora hp laser jet p1102w

Cantidad: 15 (quince)

Código de estado: Fuera de Servicio

Novedades:

*CAMBIO DE FUSORES

Toda la reparación es debido a desgaste de material.

RENGLON Nº 3:

Designación: UPS APC BX 1100 CI 1100 VA

Cantidad: 10 (diez)

Código de estado: Fuera de Servicio

Novedades:

* REPARACION  DE LA TAPA CONVERSORA DE CONVERSION

*MANTENIMIENTO GENERAL

*CAMBIO DE BATERIA

Toda la reparación es debido a daño meteorológico (caída de rayo).

RENGLON Nº 4:

Designación: Bafles de equipo de sonido

Cantidad: 2 (dos)

Código de estado: Fuera de servicio

Novedades:

*MEMBRANA DE PARLANTES DE GRAVES DETERIORADAS

* PARLANTES DE RANGO MEDIO DESCONADOS

* TWITER DE AGUDOS QUEMADOS

Toda la reparación es debido a daño producido por un pico de realimentación en etapa de salida del amplificador

RENGLON Nº5:

Designación: Mantenimiento ups 720 watts

Cantidad: 1

Código de estado: Falla en baterías

Novedades:

*CAMBIO DE BATERÍAS POR DETERIORO DE LAS MISMAS

* MANTENIMIENTO EN GENERAL

Toda la reparación es debido a desgaste de material.

RENGLON Nº 6:

REPARACION DE PROYECTOR MODELO: SONY VPL-EX5

# ESPECIFICACION:

Service y Mantenimiento:

Recambio de Lamparas

Cambio de plaqueta

Limpieza y soldado cables

Mantenimiento

Cambio de fichas de alimentación

Reparacion y/o cambio de ficha vga

RENGLON Nº 7:

Designación: Swicht SF 300 24 b POE +4. Marca Cisco.

Cantidad: 8 (ocho)

Código de estado: Fuera de servicio

Novedades:

*FUENTE INTERNA DEL EQUIPO

*FALLA EN PUERTOS

Toda la reparación es debido a daño por picos de tensión.

RENGLON Nº 8:

Designación: SWITCH kvmusb 4X1, con cables

Cantidad: 2 (dos)

Código de estado: Fuera de servicio

Novedades:

*FUENTE INTERNA DEL EQUIPO

* FALLA EN PUERTOS

Toda la reparación es debido a daño por sobre tensión.