ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRUPO 3 COMUNICACIONES: RENGLONES Nº 1 AL 9

- OBJETO:

  - La presente especificación técnica, determina los requerimientos de elementos informáticos necesarios para el desarrollo eficiente de las tareas diarias en las instalaciones del Grupo3Comunicaciones.

  - Comprende la provisión de elementos y periféricos informáticos.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR:

Los elementos a proveer deberán ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación (Las imágenes incluidas son a modelo de orientación):

# 1. CABLE DATOS SATA.

Debe ser o poseer:

-50 cm. de longitud.

-Con traba de seguridad.

2. DISCO RIGIDO 1TB. SATA 3

Debe ser o poseer:

-Velocidad de rotación de 7200 RPM.

-Tamaño del búfer de 16 MB.

3. FUENTE DE ALIMENTACION 500w.

Debe ser o poseer:

-Entrada: 230-240V / Frecuencia: 50Hz.

-Conector de 24 pines.

-2 conectores SATA.

-3 conectores IDE.

4. GABINETE PC ESCRITORIO.

Debe ser o poseer:

-2 puertos USB frontales.

-Espacio para cooler adicional.

- MEMORIA RAM PC DDR3 4GB.

Debe ser o poseer:

-Velocidad: 1600 MHz.

- MOTHERBOARD TIPO ASROCK H81 S1150 4º GEN.O PRIMERA CALIDAD.

Debe ser o poseer:

-Compatible con microprocesador Intel Core I3 (Socket 1150)

-Doble ranura DDR3.

-Conexión LAN PCIE x1 Gigabit 10/100/1000 Mb/s.

- MICROPROCESADOR TIPO INTEL CORE I3 4170 3.7ghz CPU HASWELL 1150 O PRIMERA CALIDAD.

Debe ser o poseer:

-Doble núcleo.

-TDP 54W.

-Frecuencia 354 MHz.

-Frecuencia dinámica 1.15 GHz.

-Socket 1150

- .MOUSE OPTICO 3 BOTONES

Debe ser o poseer:

-Tipo de conector USB.

- TECLADO PC

Debe ser o poseer:

-Tipo de conector USB.

-Teclado numérico incluido.

-110 teclas o primera calidad.