ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VII BRIGADA AÉREA: RENGLONES 1 Y 2

| Objeto: |  |
| --- | --- |
| Esta contratación tiene por objeto establecer los lineamentos excluyentes que deben realizar los oferentes que participen en la convocatoria para la prueba hidráulica y recarga de los extintores de incendio de los helicópteros Bell 212/412.- |

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Descripción ONC | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN - (OBSERVACION DEBE SER A BASE HALON 1301 DE LOS BOTELLONES DEL SISTEMA EXTINTOR DE INCENDIO DE LOS HELICOPTEROS BELL 212/412 CON FORMULARIOS Nº 8130-3M |
| Especificaciones Técnicas | El servicio que se requiere consiste en realizar la prueba hidráulica de dos extintores de incendio de los motores del helicóptero Bell 412, acuerdo al manual del fabricante. Nro. referencia: 209-062-908-105 - N/S: 67209B1 Nro. referencia: 412-010-425-133 - N/S: 66342B1 Se deberán respetar lo estipulado en el manual del fabricante para realizar el trabajo. Realizar un análisis en un banco de testeo y asegurar el normal funcionamiento. Se deberá entregar los extintores cargado con el agente extintor HALON con las PSI establecidas por el fabricante. Asimismo, se requiere al taller reparador asentar en la libreta de historial los trabajos y componentes reemplazados para asegurar su trazabilidad. El taller deberá acreditar la correspondiente habilitación actualizada emitida por la D.I.G.A.M.C., la cual deberá estar vigente, acompañando copia de la misma, en el momento de presentación de la oferta. La empresa contratada debe aplicar lo estipulado por el fabricante en su documentación técnica actual y asentar en las fichas de historiales los trabajos realizados según lo normado por la Autoridad de Aeronavegabilidad Militar (FORMULARIO 8130-3M) Seguro de traslado: los costos y seguros de traslado, deben ser en cuenta y orden del cocontratante. Condición de entrega: el equipo debe entregarse donde determine el Escuadrón Abastecimiento del Grupo Base 7, mediante formulario 8130-3M. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

| Renglón N°: | 2 |
| --- | --- |
| Descripción ONC | PRUEBA HIDRAULICA; PRUEBA HIDRAULICA - CRITERIO SOCIAL SIN - (OBSERVACION DEBE SER A BASE DE NITROGENO DE LOS BOTELLONES DEL SISTEMA DE FLOTACION DE LOS HELICOPTEROS BELL 212/412 CON FORMULARIOS Nº 8130-3M |
| Especificaciones Técnicas | El servicio que se requiere consiste en prueba hidráulica del botellón de nitrógeno del sistema de flotación del helicóptero Bell 212, de acuerdo al manual del fabricante. Nro. referencia: 212-378-050 - N/S: 4155 Realizar un análisis en un banco de testeo y asegurar el normal funcionamiento. Asimismo, se requiere al taller reparador asentar en la libreta de historial los trabajos y componentes reemplazados para asegurar su trazabilidad. El taller deberá acreditar la correspondiente habilitación actualizada emitida por la D.I.G.A.M.C., la cual deberá estar vigente, acompañando copia de la misma, en el momento de presentación de la oferta. La empresa contratada debe aplicar lo estipulado por el fabricante en su documentación técnica actual y asentar en las fichas de historiales los trabajos realizados según lo normado por la Autoridad de Aeronavegabilidad Militar (FORMULARIO 8130-3M) Seguro de traslado: los costos y seguros de traslado, deben ser por cuenta del cocontratante. Condición de entrega: el equipo debe entregarse donde determine el Escuadrón Abastecimiento del Grupo Base 7, mediante formulario 8130-3M. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

CONDICIONES PARTICULARES

- Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

- Los oferentes deberán realizar una visita de inspección obligatoria, para evaluar los trabajos a realizar, la misma se deberá realizar hasta 24 hs hábiles antes de la fecha de apertura, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.

- El adjudicatario deberá proveer materiales nuevos, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

- El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

- El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen  y por la eventual ejecución de la garantía.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- Los oferentes deberán indicar los trabajos ofertados, como así también los repuestos a utilizar.

- La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

- El oferente debe entregar una garantía del trabajo no inferior a 6 meses del trabajo realizado y/o componentes utilizados.

- La validez de la prueba hidráulica será de 5 años por extintor de incendio y botellón de nitrógeno. En caso de incumpliendo deberá estarse a régimen de penalidades establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Durante el periodo de garantía, si hubiese algún desperfecto en los puentes grúas, el adjudicatario se hace responsable por la  reparación del componente/s defectuoso o falla que presenta el mismo, contra defectos y/o fallas no imputables al mal uso, dicha reposición/reparación será sin cargo alguno por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

- Los costos que demande la aplicación de la garantía por mano de obra, embalaje, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales, serán por cuenta exclusiva del oferente.

- El adjudicatario deberá entregar el manual de  mantenimiento preventivo.

- Plazo de entrega:

Para los renglones 1 y 2: CINCO (5) días hábiles, a partir del día inmediato siguiente a la notificación de la Orden de Compra.

- La entrega deberá ser SIN excepción de acuerdo al siguiente detalle:

| Lugar: | VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - Servicio Recepción y Expedición. |
| --- | --- |
| Domicilio: | Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires |
| Teléfono: | (011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230 - Fax Interno 27-308 |
| Horario: | Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente. |