ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Objeto: |  |
| --- | --- |
| La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión del servicio que se detalla a continuación. |

Renglon Nº:                 01

| Especif. Técnicas | El servicio consta de 4 mantenimientos trimestrales con visita incluida, siendo el primero a los 10 días de emitida la Solicitud de Provisión, de los siguientes elementos: MICROSCOPIO: Binocular, Nº de lentes 4, distancia de trabajo 34 mm. Aumento máximo 1000 x. Se solicita mantenimiento anual del equipo con las siguientes características: Oculares de F.N. 20 ó 22. Tratamiento anti-hongos para proteger las partes ópticas aún en regiones de alta humedad. Revólver porta objetivo. Condensador Abbe fijo de A.N. 1.25, centrable y enfocable para la iluminación Köhler. Un bombillo halógeno de 6 V/30W. Controles X, Y posicionados bajos con empuñaduras ergonómicas para facilitar la operación. El mantenimiento deberá incluir: - LIMPIEZA ÓPTICA - LIMPIEZA OBJETIVOS 4x, 10x 40x y 100x (INMERSIÓN) - CALIBRACIÓN ÓPTICA - CONTROL FUENTE DE LUZ - CALIBRACIÓN GENERAL - CONTROL SISTEMA MECÁNICO DESTILADOR DE AGUA La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la colocación y posterior mantenimiento. DESTILADOR DE AGUA: Equipo para obtención de agua sin minerales. Funcionamiento automático. Calefacción de inmersión. Control automático y precalentamiento por contra corriente. Rendimiento de 20 litros por hora. ESPECTROFOTÓMETRO Se solicita mantenimiento anual del equipo con las siguientes características: Longitud de onda: rango: 330-1000 nm – Ancho de banda: 8 nm Monocromador: Czemy D’Alessio – Red Holográfica Blaze 3000, 600 l/mm Fotodetector: Fotodiodo de silicio Lámpara halógena de 6V 10W Requerimiento de energía: 110-200 V, 50-60 Hz El mantenimiento deberá incluir: - LIMPIEZA ÓPTICA - CONTROL ELECTRÓNICO - CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA - CALIBRACIÓN QUÍMICA - LÁMPARA DE 6 V 10 W HALÓGENA CENTRÍFUGA Se solicita mantenimiento anual del equipo con las siguientes características: Centrífuga de mesada, tapa a bisagra y cierre flotante con eje de acero inoxidable. Variador electrónico de velocidad. Múltiples rotores intercambiables. El mantenimiento deberá incluir: - RECTIFICADO MOTOR - VERIFICACIÓN DE RULEMANES - VERIFICACIÓN DE CARBONES - CONTROL DE VELOCIDAD DEL MOTOR - CONTROL DE PLAQUETA REGULADORA DE VELOCIDAD - CONTROL DEL TIMER - BALANCEO CABEZAL Y DEL PORTATUBOS |
| --- | --- |

CONDICIONES PARTICULARES

La empresa adjudicataria deberá acreditar en forma escrita que cumple con toda la normativa y habilitaciones que regulan este tipo de actividades, debiendo adjuntar toda la documentación necesaria para su evaluación.

- El servicio deberá ser sin excepción coordinado con el Escuadrón Abastecimiento de acuerdo al siguiente detalle:

| Lugar: | VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - Servicio Recepción y Expedición. |
| --- | --- |
| Domicilio: | Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires |
| Teléfono: | (011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230 - Fax Interno 27-308 |
| Plazo de Entrega: | DIEZ (10) días hábiles a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato. |
| Horario: | Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente. |