ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos y excluyentes que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la provisión de productos químicos.

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 251 | - | 9018 | - | 38 |
| Descripción ONC | GASES; COMPUESTO QUIMICO NITROGENO - CALIDAD INDUSTRIAL - PRESENTACION TUBO X 10M3 - ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | Propiedades del nitrógeno Concentracion 99% Peso molecular: 28.01 Gas incoloro, inodoro, insípido compuesto por moléculas de N2 Punto de fusión a 1 atm: 209. 9°C Punto de ebullición a 1 atm: 195.80ºC La molécula es muy poco reactiva a causa del fuerte enlace triple entre los átomos de nitrógeno Presentación tubo por 10 M3 |

| Renglón N°: | 2 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 251 | - | 9018 | - | 99 |
| Descripción ONC | GASES; COMPUESTO QUIMICO ACETILENO - CALIDAD INDUSTRIAL - PRESENTACION ENVASE X 6Kg ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | CARACTERISTICAS 2.1. Peso Molecular a) Peso Molecular : 26.04 g/mol 2.2. Fase Sólida a) Punto de fusión : -80.75 °C b) Densidad del sólido : 729 kg/m3 2.3. Fase líquida a) Equivalente Líquido/Gas (1.013 bar y 15 °C (59 °F)) : 663 vol/vol b) Punto de ebullición: -84 °C c) Calor latente de vaporización (1.013 bar en el punto de ebullición) : 801.9 kJ/kg d) Presión de vapor (a 68 °F) : 4479 kpa abs 2.4. Presentación tubo – capacidad 6 Kgs N/Rz 4640115- (W0038) 6830.- |

| Renglón N°: | 3 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 251 | - | 9018 | - | 143 |
| Descripción ONC | GASES; COMPUESTO QUIMICO ARGON - CALIDAD INDUSTRIAL - PRESENTACION ENVASE X 7M3 -. ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | Características Técnicas: Presentación en tubos de 6,5 m3, Es incoloro, inodoro. Punto de fusión a 1atm: -189.35 °C Punto de ebullición a 1atm: -185.87 °C En condiciones normales es un gas pero puede licuarse y solidificarse con facilidad. Propiedades químicas a) Masa atómica 39,948 g/mol. b) densidad 1,40 g/mol.- |

- Los traslados y entrega de la mercadería estará a cargo del proveedor, el que asumirá por su cuenta el costo y riesgo correspondiente y  deberá contar con personal propio para realizar las actividades del presente acto contractual.

- El adjudicatario comunicará formalmente al usuario (VII Brigada Aérea) los datos y vías de comunicación, como mínimo UNA (1) y como máximo DOS (2) personas, para ser localizados para el diligenciamiento de todas las tramitaciones correspondientes a la entrega de los fluidos (coordinaciones, reclamos, notificaciones, etc.).-

- Este interlocutor será la voz de la adjudicataria para con la VII Brigada Aérea, y ante él se emitirá y juzgará el desempeño del servicio brindado, con los medios humanos y materiales involucrados para la prestación del mismo. Este servicio de atención telefónica debe ser personalizado y con dedicación exclusiva, cuyo personal esté entrenado en el diligenciamiento de las emergencias, reclamos etc.-