ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| 1. | DESIGNACION: | PUNTA DE OSCILOSCOPIO |
| --- | --- | --- |
| 2. | MODELO: P2220 – P2221 |
| 3. | CARACTERISTICAS: |

PASIVO 1X/10X SONDA DE TENSION

P220-P2221

APLICACIONES

- RELATIVA BAJA FRECUENCIA DE MEDICIONES

- DE BAJA FRECUENCIA INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES MEDIDAS

- FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- AMPLIFICADORES DE BAJA FRECUENCIA

P2220, P2221 PASSIVE SONDAS DE TENSIÓN

EL P2220 Y P2221, 200 SONDAS DE TENSIÓN MHZ PASIVO PERMITIR LA SELECCIÓN DE 1X O 10X ATENUACIÓN, MEDIANTE UN INTERRUPTOR SITUADO EN LA CABEZA DE LA SONDA.

LA SONDA P2220 ES COMPATIBLE CON TDS200, TDS1000, TDS1000B, TDS2000, TDS2000B, Y OSCILOSCOPIOS DE LA SERIE TPS2000. LA SONDA P2220 TAMBIÉN OFRECE LA CAPACIDAD DE MEDICIÓN FLOTANTE DE HASTA 30 VRMS CON LOS OSCILOSCOPIOS DE LA SERIE TPS2000 SOLAMENTE. (NOTA: NO FLOTAR CON TDS2000, TDS2000B, TDS1000, TDS1000B, O TDS200 OSCILOSCOPIOS DE LA SERIE). EL P2221 ES COMPATIBLE CON MSO2000 Y OSCILOSCOPIO DE LA SERIE DPO2000.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS.

P2220

SONDA PASIVA, 1X/10X, 200 MHZ PASIVO SONDA DE TENSIÓN.

INCLUYE: PUNTA DE GANCHO RETRÁCTIL (013-0107-XX), 6 PULGADAS DE CABLE DE TIERRA (196-3466-XX), HERRAMIENTAS DE AJUSTES (003-1433-XX), MARCADOR DE BANDA CONJUNTA (016-1315XX), MANUAL DE INSTRUCCIONES (071-1464-XX).

P2221

SONDA PASIVA, 1X/10, 200 MHZ , PASIVO SONDA DE TENSIÓN PARA LOS OSCILOSCOPIOS DE MSO/DPO2000.

CARACTERISTICAS

P2220, P 2221 PASSIVE SONDAS DE TENSION

EL P2220 Y P 2221, 200 SONDAS DE TENSION MHZ PASIVO PERMITIR LA SELECCIÓN DE 1X 0 10X ATENACION, MEDIANTE UN INTERRUPTOR SITUADO EN LA CABEZA DE LA SONDA

CARACTERISTICAS

10X POSICION

ANCHO DE BANDA—DC A 200MHZ

LONGITUD DE SONDA-1,5 M

ATENUACION DE RATIO—10:1

RANGO SALARIAL—

P2220: 15 A 25 PF

P2221: 10 A 25PF

CAPACITACION DE ENTRADA-

P2220:17,0 PF (TIPICO)

P2221: 17,0PF(TIPICO)

RESISTENCIA DE ENTRADA—10MQ

MAXIMO VOLTAJE DE ENTRADA—300V CAT II

TENSION MAXIMA ENTRE LA REFERENCIA DE PLOMO Y TIERRA-30 V

1X POSICION

ANCHO DE BANDA—DC, A 6MHZ

LONGITUD DE LA SONDA—1,5 M

ATENUACION RATIO—1:1

RANGO SALARIAL—TODOS LOS OSCILOSCOPIOSCON 1 MZ ENTRADA

CAPACITACION DE ENTRADA—

P2220:110 PF (TIPICO)

P2221: 110 PF (TIPICO)

RESISTENCIA DE ENTRADA—1MZ

MAXIMO VOLTAJE DE ENTRADA—150V CAT II

TENSION MAXIMA ENTRE LA REFERENCIA DE PLOMO Y TIERRA—30V