ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO ANALIZAZOR HEMATOLOGICO COUNTER 19 CP

Parámetros:

Determinación de 19 parámetros, WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV,  PDW, PCT.
3 histogramas para WBC, RBC Y PLT.

Diferenciación de la población leucocitaria en 3 grupos: neutrófilos, linfocitos y células medidas.

Principio de medición:

El contador hematológico deberá trabajar según algunos de los siguientes principios de medición: 
RVC 7 PLT: conductancia con flujo hidronámico y/o metodología equivalente o superior.

WBC: citometría de flujo con laser semiconductor  y/o metodología equivalente o superior.

HGB: Método colorímetro (SLS) y/o metodología equivalente o superior.

Recuento WBC, RBC, PLT: Impedancia eléctrica. 
Hemoglobina: Colorimetría.

Performance:

Parámetros 	unidades 	precisión (%)	rango de linealidad 	arrastre (%)

WBC		109/L		≤2.5		0.3-99.9		≤0.5

RBC		1012/L		≤2.0		0.20-8.00		≤0.5

HGB 		g/L		≤1.5		10-250			≤0.5

MCV		fL 		≤0.5		40.0-150.0

PLT		109/L		≤5.0		10-999			≤1.0

Volumen de muestra:

Sangre entera: 13 µL

Prediluida: 20 µL

Diámetro de las aperturas:

WBC: 100 µm

RBC/PLT: 70 µm

Velocidad:

60 muestras por hora.

Pantalla:

Color, LCD, 10.2” (25,9 cm)

Resolución: 800 x 600 px

Angulo de inclinación: 20°

Identificación:

Identificación obligatoria mediante un número de 15 dígitos.

Lector de código de barras externo (opcional): TYSSO CCD-82.

Alarmas:

41 mensajes de error.

Dispositivos de entrada/salida:

Dos puertos serie RS232/C

Un teclado incorporado de 23 teclas y conexión por PS/2  a un teclado estándar externo.

Un scanner de código de barras TYSSO CCD-82 (opcional).

Un puerto paralelo para impresora externa.

Impresión:

Impresión térmica incorporada, para papel de 50 mm de ancho, 4 formatos de impresión.

Impresora externa opcional (EPSON LX-300 o LX-300+)

Calibración:

Manual o automática.

Control de calidad:

9 archivos de 31 datos c/u

Análisis de L-J, X-b, Ẋ y Ẋ-R.

Memoria:

Hasta 35.000 pacientes.

Cap pierce (solo modelo CP):

Tambor rotativo con 4 posiciones para tubos cerrados (tapa perforable) de diferentes usos:

-Modo Sangre Completa

-Calibrador

-Control

Características de los tubos

Tamaño	Volumen

13 x 75 mm	5ml

12 x 75 mm	3ml

11 x 40 mm	1.5 ml

Medio ambiente:

Temperatura de funcionamiento: 15ºC – 30 º C

Humedad relativa 30% - 85%

Requerimientos eléctricos:

Tensión: AC 100v-240V

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia de entrada: 180 VA

Dimensiones:

460 mm (alto) x 390mm (ancho) x 400 (profundidad)

Peso: 21 Kg – 25Kg (CP)

OTROS DETALLES:

El equipo debera entregarce completo completo, incluyendo:

- Manuales de operación y mantenimiento en idioma español.

- Ultimo software disponible.

- Interfase correspondiente para la transferencia de datos a la computadora, incluyendo el cable.

- Cable de conexión a red con sus adaptadores correspondientes.

- Software externo para el diagnostico de fallas y / o calibración, en caso de ser necesario.

- Kit básico de repuestos.