ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglones Nº 1 y 2:

Designacion: GPU MARCA TEMET

Marca: IVT 30/90 PIC

Renglones Nº 3 y 4:

Designación: GPU MARCA TEMET

Modelo IVT 120 KVA

Consideraciones generales

Esta contratación tiene por objeto la puesta en servicio de dos generadores arrancadores para puesta en marcha de aeronaves que tiene el Grupo Tecnico de la VII Brigada Aerea.

La Fuerza Aerea Argentina no tiene la capacidad de reparación, como asi también de realizar un informe de las fallas que afectan a los equipos antes mencionados.

Por ello se hace necesario realizar una recorrida de los componentes defectuosos que conforman a los equipos para puesta en marcha de aeronaves y poder dar cumplimiento a la actividad de mantenimiento planificada en el corriente año, de los helicópteros pesados como son los MI 171E.

El equipo modelo IVY 30/90 PIC, al encender el GPU, se observa que las fases R y S tienen una variación de tensión en la salida. Dicha variación provoca que los equipos de la aeronave funcionen de forma incorrecta, lo que puede provocar la fuera de servicio de los mismos por variación de tensión.

Asimismo al inicicar la segunda secuencia de encendido del equipo provoca que salte la térmica de la red eléctrica.

Con relación al equipo modelo IVT 120 KVA, al realizar el procedimiento de encendido el equipo produce un ruido y no enciende.

Asimismo al iniciar la segunda secuencia de encendido del equipo, provoca que salte la térmica de la red eléctrica.

Se desconocen los motivos por los cuales se presentan las fallas antes mencionadas, imposibilitando a prima fácil determinar las reparaciones que se deben realizar en cada uno de ellos.

Cabe destacar que los equipos de referencia son utilizados por las aeronaves de gran porte, (helicópteros MI 171E Y  Hercules C-130). El trafico de los aviones Hercules C-130 es continuos en la Unidad en el momento del comienzo de la Campaña Antartica de Verano, para el traslado de carga y personal a la Antartida.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se observa la considerable necesidad de contar con estos equipos en servicio a fin de que resulte factible poder llevar a cabo las futuras tareas de mantenimiento previstas  en el corriente año.

Es indispensable contar con los equipos en servicio ya que los mismos permiten realizar las comprobaciones en tierra, de los distintos equipos/instrumentos que equipan a los helicópteros MI 171E, destacadose las inspecciones mayores (Y-500).

En tal sentido, se deberá:

- Efectuar el desarme e inspección preliminar, cuyo fin tendrá, realizar el examen y detección de las partes deterioradas o fedectuosas (despiece),  como asi también un análisis del estado en que se encuentran los componentes de los equipos.

- Finalizado lo expuesto en el punto ut supra, se deberá cumplimentar con los trabajos necesarios para la reparación y puesta en servicio de los generadores antes mencionados.

- El taller adjudicado debe entregar un informe con los trabajos/reparaciones y los repuestos que se aplicaron/utilizaron en la puesta en servicio de los equipos.

CONSIDERACIÓN PARTICULARES

Por ultimo el oferente propuesto, para llevar a cabo la puesta en servicio de los mencionados equipos, deberá cumplimentar con lo que a continuación se detalla, sin excepción:

Realizara una recorrida general de los componentes que conforman el mismo y efectuara las reparaciones pertinentes, con el fin de que los equipos queden funcionando.

La calidad de los repuestos a utilizar en su reparación, deben ser originales y de acuerdo a lo estipulado por el fabricante.

Los gastos que implica el retiro y entrega d elos equipos en la VII Brigada Aerea (seguro, flete, impuesto, tasa, etc) serán con cargo al cocontratante.

- Condición de entrega: los equipos se deberán entregar reparados y funcionando.

- Calidad de los materiales a utilizar: deberán ser, en todos los casos, nuevos, originales y sin uso.

- Garantía: el oferente deberá ofrecer una garantía de SEIS (6) MESES por los trabajos realizados. Dicha garantía devera entregarla al mmento de la entrega de los bienes reparados.

- Plazo de entrega: veinticinco (25) días hábiles, a partir del dia hábil inmediato siguiente de notificada la orden de compra.

- Lugar de entrega: VII Brigada Aerea- Grupo Base 7- Escuadron Abastecimiento

- Direccion y teléfono de contacto: Av derqui 4010 – Moreno – Provincia de Buenos Aires- 4317-6000 interno 27-308.