ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglones 1 y 2:

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Descripción ONC | REPAR. DE PUENTE GRUA; REPARACION DE PUENTE GRUA SEGÚN ESP. TEC. ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | MODELO ECH -10010 Nº SERIE 990615-36 TRABAJOS A REALIZAR Reparación de sistema de freno. Cambio de contactores, botonera y sistema de comando y sistema eléctrico. Cambio rodamientos de rueda (por deterioro) por juegos de ruedas con freno que soporte el izaje y peso de la estructura. lubricación. Engrasar rodamientos de ruedas y en su caso acoplamientos si llevan engrasador. Comprobar funcionamiento del motor, frenos y reductores del carro. Engrase de acoplamientos de barriletes, dientes abombados. Observar el giro de las poleas y reparar si se observa alguna novedad. limpieza mecánica con cepillo de acero. Colocación de motor en estructura metálica. Reparación del motor eléctrico y adecuarlo para su funcionamiento a 220V/380V |

| Renglón N°: | 2 |
| --- | --- |
| Descripción ONC | REPAR. DE PUENTE GRUA; REPARACION DE PUENTE GRUA SEGÚN ESP. TEC. ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | MARCA FERRO TRABAJOS A REALIZAR Reparación de sistema de freno de ambos motores. Bobinado de uno de los motores. Cambio de las guirnalda, argollas y cable de alimentación. Cambio de contactores, botonera y sistema de comando y sistema eléctrico. Engrase del cable de elevación (dos), gancho. Verificar las gargantas de las poleas. Lubricación de los rodamientos y partes móviles. Cambio de los frenos de ambos motores. Comprobar el estado de las cajas de conexión. Reparar los limitadores de fin de carrera de elevación, traslación del carro y del puente. Verificar el estado de la estructura y realizar un informe de zonas con corrosión. Comprobar el estado de las conexiones. Inspeccionar los ganchos para detectar posibles fisuras o deformaciones debidas a esfuerzos mecánicos. Comprobar el dispositivo de seguridad de los ganchos. Adecuar los ganchos con la traba de seguridad. Comprobar el estado de escobillas y colector en los motores si los lleva. Comprobar finales de carrera en la elevación, traslación carro y puente. Revisar el estado de los carritos porta cables y cortina móvil. Comprobar el estado de conservación de la botonera ó puesto de mando. Engrase de acoplamientos de barriletes, dientes abombados. limpieza mecánica con cepillo de acero. |

REVISION A REALIZAR

El servicio debe ser realizado de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 horas en los talleres del Grupo técnico 7 de la VII Brigada Aérea.

El alcance del mantenimiento programado se basa en una inspección que se detalla a continuación:

Mantenimiento mecánico comprende:

Estructura
 Comprobar uniones de vigas (aprietes de tornillos, control de soldaduras, etc)

Inspección de carriles de soldaduras (desgastes, fijación de vigas)

Testeos

Comprobar desgaste de las pestañas de las ruedas.

Verificación de los niveles de aceite y estado de grasas en los reductores.

Comprobación del funcionamiento de los motores.

Comprobar el frenado de los grupos motrices.

Comprobación el desgaste de las pestañas de las ruedas.

Comprobar los aprietes de tornillos y tuercas de fijación de los distintos elementos (motores, reductores, topes, etc).

Carro

Comprobar perdidas de aceite.

Engrase del cable de elevación (dos).

Comprobar el estado de la rueda del carro.

Comprobar los amarres de los cables de elevación.

Engrase de dientes, rodamientos y de todos los puntos de fricción.

Comprobar los limitadores de carga.

Gancho

Comprobar el giro de las poleas.

Engrase de rodamiento axial y poleas

Freno de izaje

Verificar que los cables de acero no tengan más de 5 alambres cortados o quebrados en una longitud de 5 veces el diámetro del cable.

Engrase de cojinete.

Comprobar el punto de fijación del cable.

Se deberá reemplazar las ruedas cuando el desgaste provoque un minino del diámetro de la pestaña.

Comprobación de las protecciones mecánicas.

Engrase de las ruedas de traslación.

Se deberá realizar una maniobra de fuerza y protección.

Comprobación de los reles térmicos.

Resistencia de los motores.

Limitadores de carga y carrera.

Renglón N° 3:

OBJETO:

#### Descripcion del servicio de reparación y mantenimiento de Grúa correspondiente al renglón N° 3 de grúa GS230 montada en camión Kenworth JKK-244, número de serie 12A13582

Deberá realizar la reparación de la grúa GS230 para su certificación en talleres del Grupo 3 Comunicaciones, solucionando todas las novedades respecto al normal funcionamiento que se produzcan, de acuerdo al siguiente detalle:

- Cambio de cable de acelerador

- Colocación de placa de 1500 rpm

- Cambio de mangueras del circuito de retorno hidráulico, desde el banco de comandos hasta el tanque de aceite hidráulico.

- Colocación de perno de gancho faltante

- Colocación de traba de seguridad faltante

- Fabricación y colocación de placas indicadoras de maniobra por encontrarse ilegibles

- Colocación de tabla de carga espacial a ambos lados de la grúa

- Colocación de tabla de carga horizontal en la zona de comandos de la grúa

- Certificación de la grúa por un año en instalaciones del Grupo 3 Comunicaciones, con prueba de peso de 8750kg, 6575kg, 5250kg o 4200kg.

Deberá incluir dentro de la cotización, la certificación de la grúa por el término de un año, según la norma ASME B30.22 o IRAM 3927.

REPUESTOS Y MATERIALES:

El Adjudicatario deberá proveer, sin cargo alguno para la Fuerza Aérea, los repuestos y materiales necesarios para ser utilizados como reemplazo de elementos defectuosos, desgastados, deteriorados o faltantes, detectados tanto en las tareas de reparación y puesta en funcionamiento.

El Adjudicatario deberá realizar las acciones necesarias para obtener en tiempo y lugar oportuno los repuestos requeridos para efectuar las tareas de reparación y puesta en funcionamiento.

Todos los materiales o repuestos deberán ser nuevos, sin uso, originales especificados por el fabricante.