Requisitos comunes a todos los renglones:

El adjudicatario/cocontratante previo al inicio del servicio deberá presentar la siguiente información:

- Datos del Responsable en Seguridad e Higiene (Nombre, DNI, matricula Profesional)

- Datos del personal a su cargo (Apellidos, Nombre, DNI)

- Datos de los Seguros de Riesgo del Trabajador.

- Datos de los Seguros de Responsabilidad Civil.

- Presentación del Plan de Tareas.

- Deberá instalar un obrador/taller.

- La limpieza diaria y final del servicio queda a exclusivo cargo del contratista.

- Deberá señalar y proteger en forma adecuada las zonas de trabajo a efecto de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales.

# Todas las pólizas de seguros, serán entregadas a la División Proyecto y Control de obras de esta Unidad, con su respectivo recibo de pago, para su aprobación, antes de iniciar las obras. El incumplimiento de este requisito es causal de rescisión, previa intimación del Contratante.

Renglón Nº 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ALAMBRADO PERIMETRAL POLÍGONO DE TIRO

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto describir las obras necesarias para el Mantenimiento y reparaciones del alambrado perimetral del Polígono de Tiro de la VII Brigada Aérea – Moreno – Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

Deberán efectuarse todos los trabajos de desmalezamiento y albañilería,  así como modificaciones, reparaciones, provisiones, etc., que resulten necesarias en los distintos sectores afectados,  acordes a las exigencias de la obra.

Los trabajos a realizar comprenden la provisión de materiales, enseres y mano de obra.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

La cocontratante deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser solados, mampostería, revestimiento, cañerías existentes, etc.  Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las reglas del Buen Arte.

Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se utilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

La cocontratante tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra.  De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo de la Contratista, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento.

La cocontratante deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Organismo requirente  para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra.

Norma para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM o certificaciones equivalentes o superiores.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas de Buen arte y presentarán una vez terminados  un aspecto prolijo y mecánico resistente.

El cocontratante exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, detallados en el presente pliego, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por las especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE 207/95.

Inspecciones: La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:

a)  Cuando los materiales lleguen a obra.

b)  Cuando los materiales hayan sido instalados y estén para efectuar las pruebas de continuidad.

c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

Las inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo  componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su

manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

Documentación de Obra: Es obligación del contratista tener permanentemente en obra una carpeta con un ejemplar completo con la documentación técnica del presente Pliego  y los croquis adjuntos, al que se irá agregando la documentación accesoria.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN ALAMBRADO OLÍMPICO PERIMETRAL (h total = 2.30 mts)

Comprende este Pliego la provisión de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de cercos perimetrales de acuerdo al Croquis N°1 adjunto. Antes de la ejecución de los trabajos, el Contratista procederá a la limpieza y correcta nivelación del terreno, para dejarlo en condiciones apropiadas para la realización de los mismos. Deberá verificar dimensiones y ángulos del terreno.

Descripción de los trabajos

Se construirá un cerco perimetral de alambre tejido romboidal con postes de hormigón tipo olímpicos. Se debe incluir:

- Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2,00 mts de alto;

- Postes de H°A° tipo olímpico de 0.10 x 0.10 x 2.30 mts;

- Postes refuerzos esquineros;

- Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos;

- 3 (tres) hilos de alambre de púa;

- 3 (tres) hilos de alambre galvanizado.

Previamente, se realizará un encadenado perimetral de hormigón armado, de 15x15 cm de sección y deberá quedar al ras del piso para sujetar el alambrado en su parte inferior. Se materializará con hierros ø 8 mm con estribos ø 6 mm.

Para el tejido romboidal, se utilizará alambre galvanizado de primera calidad, marca Acindar, calibre 14,5 mm, rombo chico de 2”, de 2,00 mts de altura.

Los postes se colocarán enterrados y cementados en pilotines de H°A° cada 4,00 mts aproximadamente. Tendrán una curvatura en su parte superior donde se tensarán 3 hilos de alambre de púas.

Colocación de portón doble en el frente (3,00 x 2,00 mts).

Se colocará un portón de ingreso de 2 (dos) hojas, ver ubicación en Croquis N°1 adjunto. Llevará bastidor en caño de acero de ø 38 mm mín., con 3 bisagras reforzadas por hoja, soldadas y amuradas al bastidor y a los postes de H°A° de sostén del mismo. Se dispondrá de un refuerzo horizontal de caño de acero.

El tejido de alambre será de idénticas características al del  alambrado perimetral, con bastidor de planchuelas con tornillos para estirar.

Se construirá un dado de hormigón central, que estará por debajo de la cota 0.00, para el apoyo y fijación de ambas hojas, mediante pasador vertical. Además dispondrá de un pasador horizontal con candado de seguridad.

Cómputo perímetro = 170 ml

(*) LAS MEDIDAS SON ESTIMATIVAS, DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA.

Toda alteración o daño ocasionado a sectores linderos, durante la ejecución de la obra y previo a su recepción definitiva, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista, quién deberá reparar, o reemplazar, en forma parcial o total, las instalaciones afectadas.