Renglón Nº 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUBIERTA

RESIDENCIA JEFE DE BRIGADA

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto describir las obras necesarias para el Mantenimiento y reparaciones de la cubierta de la Residencia Jefe de Brigada de la VII Brigada Aérea – Moreno – Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

Deberán efectuarse todos los trabajos de cubierta, carpintería, albañilería, electricidad y pintura,  así como modificaciones, reparaciones, provisiones, etc., que resulten necesarias en los distintos sectores afectados,  acordes a las exigencias de la obra.

Los trabajos a realizar comprenden la provisión de materiales, enseres y mano de obra.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

La concontratante deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser solados, mampostería, revestimiento, cañerías existentes, etc.  Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las reglas del Buen Arte.

Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes.  El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.

Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se utilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

La concontratante tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra.  De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo de la Contratista, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento.

La concontratante deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra.

Norma para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM o certificaciones equivalentes o superiores.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas de Buen arte y presentarán una vez terminados  un aspecto prolijo y mecánico resistente.

El concontratante exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, detallados en el presente pliego, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Dirección de Obra.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por las especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE 207/95.

2.7.  Inspecciones: La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:

a)  Cuando los materiales lleguen a obra.

b)  Cuando los materiales hayan sido instalados y estén para efectuar las pruebas de continuidad.

c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

Las inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo  componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su

manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

2.8.   Documentación de Obra: Es obligación del contratista tener permanentemente en obra una carpeta con un ejemplar completo con la documentación técnica del presente Pliego  y los croquis adjuntos, al que se irá agregando la documentación accesoria.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CAMBIO CUBIERTA DE TEJAS COLONIALES POR CHAPA ACANALADA  COLOR

  - TAREAS PREVIAS

1.1.1. Tejas, alfajías, listones y fieltro asfáltico: Remoción, retiro total y acopio de las tejas coloniales que se encuentren en buen estado, inspección que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. El retiro será completo, incluye desde cumbreras hasta fieltro aslfáltico.

Superficie total = 230 m2

Cómputo cumbrera = 15 ml

(*) LAS MEDIDAS SON ESTIMATIVAS, DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA.

1.1.2. Aleros: Remoción y retiro  de los elementos constitutivos de los aleros deteriorados.

Cómputo estimado aleros deteriorados (80% del total) = 24 ml / ancho aprox. 60 cm

1.1.3. Galería semicubierta: Se deberá desmontar en su totalidad la estructura de madera de la cubierta existente sobre la galería del contrafrente: columna deteriorada, vigas, tirantes y entablonado machimbrado. VER CROQUIS N°1 ADJUNTO.

  - REPARACIONES

    - Estructura de madera: Una vez realizada la tarea especificada en el punto anterior, se verificarán los elementos de madera constitutivos de la estructura de la cubierta, que se encuentren deteriorados o en mal estado: listones verticales; listones horizontales, entablonado / machimbrado; tirantes, vigas, cabriadas y cenefas. Se resolverá, junto con la Dirección de Obra, qué sectores deberán ser reemplazos y cuáles podrán recuperarse. Por tal motivo, se recomienda la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la estructura existente.

El sector afectado en la galería semicubierta, deberá reconstruirse en su totalidad, incluida la columna de madera especificada en el CROQUIS ADJUNTO N°2.

Cómputo estimado elementos constitutivos de la cubierta (40% del total) = 92 m2

Las maderas deberán ser sanas, secas, sin rajaduras, sin nudos en exceso, sin alabeos o deformaciones. En ningún momento se podrán utilizar maderas de menor calidad al Pino Paraná.

Previamente a la colocación de los nuevos elementos estructurales de la cubierta y aleros se deberá impregnar la madera con un preservador de acción preventiva del tipo “PENTA LPU” (preservador – funguicida – hidrorepelente).

1.2.2. Aislación hidrófuga: Provisión y colocación completa del aislante hidrófugo y térmico, láminas de espuma de polietileno con film aluminizado en una de sus caras, Isolant TBA 10 o superior calidad. Se colocará debidamente solapado, colocados de abajo hacia arriba, en dirección perpendicular a la pendiente, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Se tendrá mayor atención en encuentros con conductos de ventilación y muros de tanque de agua.

Superficie total = 230 m2

1.2.3. Clavaderas: Perpendicularmente a los cabios, se dispondrán las clavaderas de 2”x2”, separadas cada 1,00 m. Serán de Pino Paraná y se sujetarán a los cabios con clavos espiralados de 5”, previo taladro del agujero con mecha hasta 95 mm de profundidad, para evitar el rajado de las maderas.

Previamente a la colocación se deberá impregnar la madera con un preservador de acción preventiva del tipo “PENTA LPU” (preservador – funguicida – hidrorepelente).

1.2.4. Cubierta de CHAPA ACANALADA prepintada color rojo teja: La cubierta se ejecutará con chapas onduladas N° 25, prepintadas color rojo teja, altura de onda 18 mm, continuas sobre toda la longitud de cada faldón. Se fijarán con tornillos autoperforantes con arandela metálica.

1.2.5. Zinguerías: Los trabajos incluyen babetas, encuentros con conductos de ventilación y muros de tanque de agua, cumbreras, cierres laterales, limahoyas y canaletas. Se realizarán con chapa galvanizada N°22. El contratista deberá presentar, previamente a la colocación, una muestra del plegado para su aprobación.

Toda la sujeción de las zinguerías deberá quedar oculta, ser suficientemente rígidas y permitir su libre dilatación. Las piezas serán de la mayor longitud posible y tendrán las dimensiones suficientes para permitir cubrir holgadamente las zonas a proteger. Los tramos de zinguerías llevarán sus uniones fijadas mecánicamente con tornillos autorroscantes o similar, interponiendo en la misma un sellador hidráulico aprobado, de manera de asegurar la estanqueidad.

1.2.6. Prueba de funcionamiento / Puesta en servicio de la cubierta: Se procederá a efectuar la prueba general de funcionamiento con la totalidad de los materiales requeridos, debidamente colocados y presentados.

La instalación deberá controlarse y verificarse la estanqueidad total de la cubierta en funcionamiento a  pleno, con el mayor caudal de agua posible, comprobándose la correcta puesta en servicio de  todos los elementos constitutivos.-

La realización de las pruebas y las aprobaciones, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución o funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción Definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material no aprobado, en malas condiciones o mano de obra inapropiada.-

2. INSTALACION ELECTRICA

2.1. Descripción de los Trabajos:

Provisión y tendido de cañerías y cableado nuevo para bocas de iluminación sobre cielorraso suspendido existente y apliques de pared afectados, alimentado desde tablero exterior (acometida); Ver CROQUIS N°3 ADJUNTO.

2.1.1. Cañerías y cajas: La cañería a utilizar será exclusivamente de pvc rígido en cielorrasos y corrugados aprobados en paredes (1eras marcas, aprobadas según normativas AEA e IRAM). No se permitirá instalación por cable-canal.

La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío sin que se deforme. No deberá ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. Cuando

hubiera que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida

en todos los casos  la colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada.

La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y unión con las cajas y gabinetes de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.-

No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9 mts. sin interponer una caja  de pase e inspección.

El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación,  no debe ser mayor que el 35% de la sección interior del caño.

El Contratista  proveerá mano de obra especializada y de excelente calidad para la correcta ejecución de este ítem.

    - Cableado: Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fijan las Normas IRAM 2220, 2261, 2262, 2181, 2183. Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre cajas, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías. Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas. Los conductores tendrán sección mínima de 2,5 mm2, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección, en ningún caso tendrá sección menor de 2,5 mm2. Se utilizarán las siguientes marcas: Prysmian, Indelqui o Insa.

    - Instalación eléctrica: por la cantidad de boca de iluminación se deberá realizar dos circuitos de iluminación con disyuntor diferencial 25A  y dos interruptores termo magnético de 6A cada uno.

Se deberá realizar cableado a puesta a tierra a toda la instalación y presentar protocolo de ensayo firmado por profesional matriculado de la puesta a tierra a pie del tablero.

2.1.3. Protecciones: Se realizarán 2 circuitos de iluminación. Se proveerá e instalará un disyuntor diferencial, independiente para cada circuito nuevo de iluminación, de hasta 2 x 25 A, bipolar, serán Merlin Gerin línea DIN modelo ID, Siemens o superior calidad. Y un interruptor termomagnético, de hasta 2 x 25 A, bipolar, será Merlin Gerin tipo C60N curva C ó tipo C120H curva D, Siemens o superior calidad. Ubicación a determinar junto con la Dirección de Obra.

Se instalará una puesta a tierra de acuerdo con la reglamentación de la AEA. Se utilizará una jabalina tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y cámara de inspección. Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309. Para el tendido se utilizará cable de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de sección mínima 2.50 mm2. El protocolo de ensayo de puesta a tierra de la instalación y su medición, deberá estar avalada por profesional habilitado.

    - Toda alteración o daño ocasionado a las nuevas instalaciones, durante la ejecución de la obra y previo a su recepción definitiva, por la conexión o puesta en marcha de equipos o sistemas, serán de exclusiva responsabilidad de la contratista, quién deberá reparar, o reemplazar con repuestos originales, en forma parcial o total, las instalaciones afectadas.

Cómputo estimado: 15 bocas

3. CIELORRASOS

3.1. Extracción y retiro de los sectores del cielorraso armado de yeso afectado por la filtración de agua de lluvia.

3.2. Se permitirá hacer remiendos con yeso, en aquellos sectores donde las reparaciones sean menores, siguiendo las reglas del buen arte. En los sectores donde se considere que la estructura

del cielorraso armado se encuentra muy deteriorada, se proveerá y se realizará un cielorraso suspendido de placas de roca de yeso (Durlock o similar calidad). La estructura estará formada

por montante y soleras de 70 mm de alma, placas de 9 mm de espesor, se tomará la junta con cinta y masilla completa en toda la superficie.

Esta tarea deberá ser previamente autorizada por la Dirección de Obra.

- PINTURA

  - Cielorrasos: Se pintarán todos los cielorrasos interiores de la residencia. Previa limpieza y preparación de la superficie, aplicar 1 (una) mano de sellador,  y 3 (tres) manos de pintura látex para cielorrasos color Blanco (ALBA  o similar calidad).

Sup. estimada: 110 m2

  - Paredes interiores: Trabajo a realizar SOLO en sectores afectados por las reparaciones detalladas en el presente Pliego. Previa preparación de la superficie, que deberá quedar limpia y nivelada. Se aplicará 1 (una) mano de sellador, y 3 (tres) manos de pintura látex para interiores color a definir por la Dirección de Obra (ALBA o similar calidad), la primera se aplicará diluida al 50 %  con agua y las manos siguientes se rebajarán según absorción de la superficie.

  - Aleros exteriores: Se pintarán los aleros de madera con 3 (tres) manos de esmalte sintético mate color blanco (ALBA o similar calidad). Previamente se deberá lijar, limpiar la superficie a tratar y se aplicará fondo blanco para maderas (ALBA o similar calidad). También estará afectada a esta tarea, la galería semicubierta y el sector interior de la cochera.