ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Descripción | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 KGS DE CAPACIDAD |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego en caso de ser necesario 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS |

| Renglón N°: | 2 |
| --- | --- |
| Descripción | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 KGS DE CAPACIDAD |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego en caso de ser necesario 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS |

| Renglón N°: | 3 |
| --- | --- |
| Descripción | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE CO2 DE 5 KGS DE CAPACIDAD. |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego en caso de ser necesario 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS |

| Renglón N°: | 4 |
| --- | --- |
| Descripción | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE CO2 DE 7 KGS DE CAPACIDAD. |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego en caso de ser necesario 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS |

| Renglón N°: | 5 |
| --- | --- |
| Descripción | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE HALON DE 5 KGS DE CAPACIDAD. |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego en caso de ser necesario 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS |

| Renglón N°: | 6 |
| --- | --- |
| Descripción | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO - OBSERV AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego de Halon. 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS 1.5. Capacidad del matafuego: 1Kg 1.6. Verificación de válvula y perno de seguridad. 1.7. Verificar la tobera extintora. |

| Renglón N°: | 7 |
| --- | --- |
| Descripción | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO - OBSERV AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego de Halon. 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS 1.5. Capacidad del matafuego: 1Kg 1.6. Verificación de válvula y perno de seguridad. 1.7. Verificar la tobera extintora. |

| Renglón N°: | 8 |
| --- | --- |
| Descripción | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO - OBSERV AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA |
| Especificaciones Técnicas | 1. MANTENIMIENTO A REALIZAR 1.1. Prueba hidráulica de matafuego 1.2. Carga del material extintor en matafuego de Halon. 1.3. Colocación de marbete de baquelita 1.4. Colocación de oblea DPS 1.5. Capacidad del matafuego: 1Kg 1.6. Verificación de válvula y perno de seguridad. 1.7. Verificar la tobera extintora. |

CONDICION DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse funcionando para lo que se efectuará una prueba de uso en presencia del personal designado.

RENGLON Nº 9:

- DESIGNACIÓN: CENTRAL  DETECTORA DE INCENDIO  AUTOMATICA ,cargada con Haloclean- HCFC 123 - de Cuarenta (40) Kg, para fuegos Tipo ABC.

- Agente Extintor HALOTRON I

- Agente Impulsor:Gas Argon.

- Presion de Ensayo 8 Kgf/cm2.

- Presion de Ensayo 35 Kgf/cm2.

- CANTIDAD:  2 ( Dos)  de 40  Kg.

- NOVEDADES: VENCIMIENTO DE MATAFUEGOS

Esta Central Fija Automática, ubicada en la sala SATO y adyacentes del 2º subsuelo del COAE detecta la presencia de incendios por la superación de una temperatura programada y por incremento brusco de temperatura en función de tiempo (termovelocimétrico), admite además el conexionado de detectores de llama y de humo con salida relay, aumentando las opciones de protección, además posee una salida para conectar un llamador telefónico externo, salida para disparar el sistema por control remoto, y salida relay NC para manejar un contactor, posibilitando el corte de la energía eléctrica en la zona protegida en el momento del disparo y mientras dure el ciclo de extinción. Este equipo cuenta con un circuito electrónico asistido por microprocesador.

- CONCLUSIÓN: Se solicita la recarga de equipo automático CACI de 40 kg, cargado con Haloclean - HCFC 123 - agente halogenado no corrosivo,y se realice la correspondiente Prueba Hidráulica del Cilindro, verificación ,reseteo y calibración de circuitos, plaquetas y electroválvulas.

RENGLON Nº 10

- DESIGNACIÓN: CENTRAL DETECTORA DE INCENDIOAUTOMATICA FIJA, cargada con Haloclean-HCFC 123- de Veinte  (20) Kg, para fuegos Tipo ABC.

- Agente Extintor HALOTRON I

- Agente Impulsor:Gas Argon.

- Presion de Ensayo 8 Kgf/cm2.

- Presion de Ensayo 35 Kgf/cm2.

- CANTIDAD: 2 (Dos)  de 20 Kg.

- NOVEDADES: VENCIMIENTO DE MATAFUEGOS

Esta Central Fija Automática, ubicada en la sala SATO y adyacentes del2º subsuelo delCOAE detecta la presencia de incendios por la superación de una temperatura programada y por incremento brusco de temperatura en función de tiempo (termovelocimétrico), admite además el conexionado de detectores de llama y de humo con salida relay, aumentando las opciones de protección, además posee una salida para conectar un llamador telefónico externo, salida para disparar el sistema por control remoto, y salida relay NC para manejar un contactor, posibilitando el corte de la energía eléctrica en la zona protegida en el momento del disparo y mientras dure el ciclo de extinción. Este equipo cuenta con un circuito electrónico asistido por microprocesador.

- CONCLUSIÓN: Se solicita la recarga de equipo automático CACI de 20 kg, cargado con Haloclean - HCFC 123 - agente halogenado no corrosivo, y se realice la correspondiente Prueba Hidráulica del Cilindro, verificación ,reseteo y calibración de circuitos, plaquetas y electroválvulas.

PARA LOS RENGLONES Nº 11 AL 16.

EL SERVICIO CONSISTE EN :

1º. RECARGA

2º. MANTENIMIENTO ( CORROSION, DAÑOS, MECANICO, CONDICION DE PINTURA, ROSCAS DAÑADAS. SOPORTES PARA COLFARLO O ASA MANUAL ROTOS, SUPERFICIE DE SELLO DAÑADO.

3º. ETIQUETAS O ROT.

4º. TARGETAS DPS.

5º. CERTIFICACION Y AUDITORIAS IRAM