ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASUNTO: CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA URBANA - BARRIO AERONÁUTICO EL PALOMAR.

OBJETO:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV, COMPUESTO POR CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA URBANA Y CENTRO DE MONITOREO.

ALCANCE:

LA PROPUESTA FORMAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN ES EL SERVICIO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD  QUE SE ENCONTRARÁN UBICADAS, SEGÚN ESQUEMA PLANIMÉTRICO, EN DISTINTOS SECTORES DENTRO DEL PREDIO DEL BARRIO AERONÁUTICO, CON LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE BAJO NORMATIVAS ESTIPULADAS POR FABRICANTE.

ESTE INFORME ESTABLECERÁ LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL TIPO DE “COMPONENTES DEL SISTEMA” A UTILIZAR, CON LAS RESPECTIVAS “CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO”.

DESCRIPCION:

SITUACIÓN ACTUAL:

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD DENTRO DEL BARRIO AERONÁUTICO, SE BASA BAJO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DEBIDO A DISTINTOS EPISODIOS SUFRIDOS DENTRO DEL PREDIO (HECHOS DE INSEGURIDAD). LA UTILIZACIÓN DE ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA AYUDARÁ AL BARRIO A BRINDAR UNA RESPUESTA EFICAZ A LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS POR LOS LOCATARIOS Y SUS FAMILIAS.

# EL SISTEMA IP PARA VIGILANCIA URBANA REQUERIDO, ESTÁ COMPUESTO POR VÍDEOS CÁMARAS DE VIGILANCIA DE USO PROFESIONAL, PARA GRANDES PREDIOS Y BARRIOS CERRADOS. POSEE ENLACES HASTA 8 KM, 6 CÁMARAS DE 2 MP, 2 DOMOS DE 12X Y SISTEMA DE GRABACIÓN CON 8 TB DE DISCO.

ES UN SISTEMA COMPLETO, QUE INCLUYEN 6 CÁMARAS DE 2MP, CON 3 LEDS ARRAY PARA VISIÓN NOCTURNA DE 50 A 80M. 2 DOMOS PTZ DE 360° DE GIRO, CON 12X DE ZOOM ÓPTICO,  ENLACES PARA INSTALAR LAS CÁMARAS HASTA 8KM RESPECTO DE LA SALA DE MONITOREO, ANTENAS Y ACCESORIOS. SE INCLUYE UN NVR DE 8 CANALES, CON 8TB DE DISCO, PARA GRABAR TODO POR 30 DÍAS.

COMPONENTES DEL SISTEMA

TABLA Nº 1

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | NVR 8 CANALES TIPO SEENERGY MEGAPIXEL HDMI-VGA |  |
| 30 | CONECTOR RJ-45 PARA CRIMPER |  |
| 2 | DOMO IP 12X CCD TIPO SONY 700TVL ONVIF AUDIO |  |
| 6 | CÁMARA IP 1080P 2MP 3 LEDS ARRAY LENTE 2.8 A 12MM ONVIF |  |
| 11 | FUENTE SWITCHING 12VCC 3A |  |
| 3 | ANTENA SECTORIAL 17 DBI 90 GRADOS IP WIFI |  |
| 11 | ENLACE CPE 5 GHZ POE ANTENA INTEGRADA 16DBI IP65 |  |
| 1 | JOYSTICK TIPO SEENERGY USB PARA NVR |  |
| 1 | FUENTE SWITCHING 12VCC 1A |  |
| 1 | SWITCH 8 BOCAS 10/100MBPS FULL DUPLUX AUTO-MDI/MDIX |  |
| 2 | DISCO RÍGIDO DE 4TB (4000GB) |  |
| 100 | CABLE UTP CAT 5 EXTERIOR POR METRO |  |

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 1

CÁMARA IP 2MP ONVIF LENTE VARIFOCAL 2.8MM A 12MM.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 2

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS.

CÁMARA:

  - CAMARABULLET IR LED ARRAY

  - SENSOR DE IMAGEN HI3516C+1/2.8" SONY IMX322

  - DUAL STREAMING: H264/AVI, 1080P/720P/SVGA

  - DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: SI

  - MASCARAS DE PRIVACIDAD: 4

  - MONTAJE DE LENTE C/CS

  - LENTE VARIFOCAL DE 2.8MM A 12MM

  - FILTRO ICR

  - 3 LEDSARRAY ALCANCE 50 A 80M

  - PROTOCOLOS SOPORTADOS: HTTP, TCP, RTSP , RTP, ICMP, UDP, IGMP V3 , RTCP, FTP, DNS,

BONJOUR, ARP, NTP

  - CONECTOR JACK PARA AUDIO IN

  - CONECTOR JACK PARA AUDIO OUT

  - RESOLUCIÓN 1920X1080 (2MP) A 30 FPS

  - SENSIBILIDAD 0 LUX CON LED ENCENDIDOS

  - CUMPLE ONVIF PROFILE S, ONVIF 2.0 Y OTROS

Domo

- RESOLUCIÓN 700 TVL TIPO SONY DÍA NOCHE (750 B&W)

- LENTE MOTORIZADO 5 A 60MM - 12X ZOOM

- ZOOM DIGITAL 2X

- CCD SONY 1/3" SUPERHAD II EFFIO-E

- PIXELES ACTIVOS 976 (H) X 494 (V)

- SENSIBILIDAD LUX A 0.001 LUX /F2.0

- SHUTTERELECTRONICOAUTOMATICO DE 1/50 - 1/100.000

- COMPRESION: DUAL STREAM H264 / MJPEF

- CUMPLE ONVIF

- RESOLUCION: 704X576 PIXELS TRANSPORTE: RTSP, MULTICAST,

RTP/IP,UDP/IP,TCP/IP,SMTP/HTTP/FTP PROTOCOL, OTHER: DNS AND DHCP CLIENT, DDNS.

- (PAN) MOVIMIENTO HORIZONTAL 360GRADOS CONTINUOS

- (TILT) MOVIMIENTO VERTICAL 0 A 90 GRADOS

- VELOCIDAD DE PANEO 50°/SEG.

- AUDIO BIDIRECCCIONAL: SI, COMPRESION G711

- CORRECCION GAMA 0.45

- SOFTWARE PROPIETARIO Y COMPATIBLE CON SOFTWARE DE TERCEROS ONVIF O NVR DE HARDWARE

- ALIMENTACIÓN: 12VDC X 3A

- APTO INTEMPERIE IP66

NVR

- SOPORTA 8 CAMARAS IP MEGAPIXEL.

- SOPORTA HASTA 5MP EN VISUALIZACION EN VIVO,

- RESOLUCION: 5MP,3MP,1080P,720P,FD1,CIF,QCIF

- VISUALIZACION EN VIVO MAXIMA: 240FPS@720P30 - 120FPS@1080P30 - MAX. 5MP

- GRABACION + VISUALIZACION LOCAL: 240FPS@1080P, 3MBPS/CH - 8 CANALES TOTAL.

- SALIDA HDMI, VGA

- USB 2.0, USB 3.0

- EXPORTA VIDEOS A AVI O FORMATO PROPIETARIO.

- AUDIO DE DOBLE VÍA G711 / G726

- SOPORTA HASTA 4TB DE DISCO RÍGIDO.

- SOPORTA TECLADO, MOUSE Y JOYSTICK POR USB

- INCLUYE CD CON SOFTWARE Y MOUSE.

- INTERFAZ GRAFICAMULTIIDIOMA, INCLUYENDO CASTELLANO

- COMPRESION: MJPEG/ H.264

- SOFTWARE GRATUITO 256CH CMS

- APP GRATUITO PARA IOS / ANDROID

AIRLIVEEAIRMAX

- 1T1R WIRELESS 802.11 A/N STANDARD

- PUERTO ETHERNET DE 10/100 CON UN PUERTO PASSIVEPOE

- 4MB FLASH, 32MB SDRAM

- 12V POE PASIVO (12VCC A 18VVV).

- PUERTO POE INTEGRADO AL PCB.

- ANTENA DIRECCIONAL: 16DBI INCORPORADA

- CONECTOR HEMBRA R-SMA PARA ANTENA EXTERNA

- RANGO DE FRECUENCIAS: 5.470GHZ TO 5.725GHZ

- TECNOLOGIA DE MODULACIÓN: 802.11A/N MULTIPLEXADO POR DIVISION DE FRECUENCIA (OFDM)

- RATIOS DE TRANSMISIÓN:

- 802.11A: HASTA 54MBPS

- 802.11N (20MHZ): HSATA 72MBPS

- 802.11N (40MHZ): HASTA 150MBPS

- CONTROL DE ACCESOS: CSMA/CA

- SENSIBILIDAD DE RECEPCION

- 90DBM@802.11A

- 88DBM@802.11N

- POTENCIA DE SALIDA

- 802.11A: UP TO 22± 1 DBM

- 802.11N: UP TO 22± 1 DBM

MONITOR DE 20 PULGADAS O SUPERIOR

CÓDIGO ETAP: MM-007-00

MONITOR TFT / LCD /LED PARA DISEÑO GRÁFICO (20” O MÁS), SE ADJUNTA ETAPS.

CÓDIGO ETAP: MM-007-00

MONITOR TFT / LCD /LED PARA DISEÑO GRÁFICO (20” O MÁS)

ÍNDICE

1.	VISTA GENERAL DE DOCUMENTO	5

2.	DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR	6

3.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - MM-007-00 MONITOR TFT / LCD /LED PARA DISEÑO GRÁFICO (20” O MÁS)	6

3.1	DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL	6

A)	TAMAÑO DE LA PANTALLA VISIBLE MEDIDO EN DIAGONAL:	6

B)	RELACIÓN DE ASPECTO:	6

C)	INTERFAZ DE CONEXIÓN A MONITOR:	6

D)	RESOLUCIÓN MÁXIMA NATIVA:	7

E)	TIEMPO DE RESPUESTA:	7

F)	BRILLO:	7

G)	RELACIÓN DE CONTRASTE:	7

H)	ÁNGULO DE VISIÓN:	7

I)	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:	7

J)	SE PROVEERÁN LOS CABLES CORRESPONDIENTES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LA INTERCONEXIÓN CON LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO.	7

K)	DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA "NORMA ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", PARA:	7

# VISTA GENERAL DE DOCUMENTO

ESTE DOCUMENTO PERMITIRÁ AGILIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA (DET) EN SU FUNCIÓN DE PARTICIPAR EN TODOS LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE ABARCA, ENTRE OTRAS, LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, INCORPORACIÓN, E INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO.

EN LA SECCIÓN 3, OBRAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDARES.

EL RESTO DEL DOCUMENTO Y LAS NOTAS AGREGADAS DENTRO DE RECUADROS EN LAS ESPECIFICACIONES, CONTIENEN COMENTARIOS DE AYUDA, PARA QUE LOS ORGANISMOS PUEDAN COMPLETAR FÁCILMENTE LAS ESPECIFICACIONES, SELECCIONANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y/O SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES FUNCIONALES, POR LO QUE, DICHAS NOTAS DE AYUDA Y COMENTARIOS, NO DEBEN SER TRANSCRIPTAS EN LA ESPECIFICACIÓN FINAL.

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HEMOS INCLUIDO CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL RECURSO Y/O SERVICIO TECNOLÓGICO QUE SE DETALLA, QUE SON DE INCLUSIÓN MANDATORIA POR ENTENDER QUE LOS MISMOS RESULTAN INDISPENSABLES. POR LO CUAL, ESPERAMOS ENCONTRARLOS INCLUIDOS EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO ELEVADO PARA LA INTERVENCIÓN.

TAMBIÉN HEMOS INCLUIDO CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS QUE SON OPCIONALES EN LA DEFINICIÓN DEL RECURSO TECNOLÓGICO Y/O SERVICIO QUE SE DETALLA, LOS CUALES DEBERÁN SELECCIONARSE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES FUNCIONALES. PARA ESTO SE USAN “CHECKBOXES” Y “RADIO-BUTTONS”, LO QUE FACILITA DIFERENCIAR ENTRE GRUPOS DE OPCIONES DE SELECCIÓN LIBRE, Y GRUPOS DE OPCIONES DE SELECCIÓN MUTUAMENTE EXCLUYENTE, RESPECTIVAMENTE.

EN AMBOS CASOS, DESCRIBIMOS O DEFINIMOS VARIAS CARACTERÍSTICAS Y/O ELEMENTOS, PARA QUE LOS ORGANISMOS SELECCIONEN LAS QUE MÁS SE AJUSTEN A SUS NECESIDADES. EN CONSECUENCIA, UNA VEZ QUE SE SELECCIONE LA O LAS CARACTERÍSTICAS Y/O ELEMENTOS DESEADOS, LAS OPCIONES NO SELECCIONADAS DEBERÁN ELIMINARSE DE LA ESPECIFICACIÓN.

EL DOCUMENTO CUENTA CON 3 SECCIONES:

| SECCIÓN | TEMA DESARROLLADO EN LA SECCIÓN |
| --- | --- |
| VISTA GENERAL | LA SECCIÓN DE VISTA GENERAL DE DOCUMENTO DETALLA LA FORMA DE USO Y LAS SECCIONES QUE COMPONEN ESTE DOCUMENTO. |
| DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR | ESTA SECCIÓN PROVEE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR QUE SE VA A ESPECIFICAR. |
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | LA SECCIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLA LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL RECURSO TECNOLÓGICO O SERVICIO. |

# DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR

MONITOR TFT / LCD /LED PARA DISEÑO GRÁFICO (20” O MÁS).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - MM-007-00 MONITOR TFT / LCD /LED PARA DISEÑO GRÁFICO (20” O MÁS)

ESTA SECCIÓN PROVEE EL DETALLE TÉCNICO DEL RECURSO TECNOLÓGICO DEFINIDO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR.

## DETALLE TÉCNICO / FUNCIONAL

### TAMAÑO DE LA PANTALLA VISIBLE MEDIDO EN DIAGONAL:

(A) NO INFERIOR A 20" Y NO SUPERIOR A 20.5”.

(B) NO INFERIOR A 21.5” Y NO SUPERIOR A 22".

(C) NO INFERIOR A 23".

(D) SUPERIOR A 23”.

### RELACIÓN DE ASPECTO:

AMPLIADO O WIDESCREEN (16:9 O 16:10)

### INTERFAZ DE CONEXIÓN A MONITOR:

ANALÓGICA RGB-DB15.

INTERFAZ DE CONEXIÓN OPCIONAL TIPO DVI (PARA EL CASO DE REQUERIR ESTA INTERFAZ, INDICAR UNA SOLA ALTERNATIVA):

DVI TIPO:

A (ANALÓGICO)

D (DIGITAL)

I (ANALÓGICO Y DIGITAL)

INDIFERENTE

HDMI

### RESOLUCIÓN MÁXIMA NATIVA:

PARA LA OPCIÓN "(A)" DE TAMAÑO DE PANTALLA, SERÁ 1600X900 O SUPERIOR.

PARA LA OPCIÓN "(B)" DE TAMAÑO DE PANTALLA, SERÁ 1680X1050 O SUPERIOR.

PARA LA OPCIÓN "(C)" Ó "(D)" DE TAMAÑO DE PANTALLA, SERÁ 1920X1200 O SUPERIOR.

### TIEMPO DE RESPUESTA:

NO MAYOR A 5 MS

### BRILLO:

NO INFERIOR A 300 CD/M2.

### RELACIÓN DE CONTRASTE:

NO MENOR DE 500:1

### ÁNGULO DE VISIÓN:

NO MENOR A 170° HORIZONTAL / 160° VERTICAL.

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

DE 220 V - 50 HZ SIN NECESIDAD DE TRANSFORMADORES EXTERNOS

### SE PROVEERÁN LOS CABLES CORRESPONDIENTES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LA INTERCONEXIÓN CON LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO.

### DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA "NORMA ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", PARA:

CLASE 0, CERO (0) PIXELES FALLADOS DE CUALQUIER TIPO.

CLASE 1, SE ADMITE 1 PIXEL EN BLANCO, 1 PIXEL EN NEGRO, 2 SUB-PIXELS RGB EN ON/OFF Y 3 A 5 SUB-PIXELES EN ON/OFF.

CLASE, SE ADMITE 2 PIXELES FIJOS EN BLANCO, 2 PIXELES FIJOS EN NEGRO, Y 5 A 10 SUB-PIXELES RGB EN ON/OFF.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO Nº 4

RECOMENDACION

EN IMAGEN PLANIMÉTRICO, SE ESTABLECE EN DETALLES LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS MÁS RECOMENDABLES PARA LA UBICACIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, CON EL ÁREA DE  INFLUENCIA EN CADA ZONA ESTABLECIDA (DOMOS) Y LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS FIJAS Y ÁREA DE INFLUENCIA.

PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD