ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO CONTRATACIONES PALOMAR

Descripción General

El servicio solicitado está destinado a cubrir la reparación integral de las instalaciones del (Departamento Contrataciones Palomar) resulta necesaria para mantener  en condiciones adecuadas las estructuras edilicias

REQUISITOS:

La adjudicataria deberá informar previo a iniciar el servicio:

1)-Informar datos  del Responsable de Seguridad e Higiene.

2)- Datos del personal a su cargo

3)-Información detallada de los seguros riesgo de trabajo. Responsable que cubre los eventuales daños a terceros y bienes del estado durante la  duración del contrato.

4)- Plan de tareas

5)-  Instalación Obrador o taller para guardar materiales

6)- Limpieza diaria y final de obra.

7)- Garantía del servicio.

- SALA DE OPERADORES

- Consiste en el retiro de piso mosaico existente, reparación de 8 m2 de contra piso que se encuentra hundido, ejecución de carpeta niveladora hidrófuga, colocación de zócalo cerámico de alto tránsito o porcelanato, empastinado con su correspondiente zócalo color gris /marrón.

- Trabajos de cerramientos tipo durlock, en pasillo, el que tiene unas medidas aproximadas de 2,98 x 1,50M, al que tendrá que ajustarse una puerta placa de dos hojas enchapadas en cedro para pintar placa poliuretanica, marco de chapa de 18 completa con herrajes  y cerraduras de primera calidad, de llave doble paleta, picaportes en bronce platil o chapa.

Platil en laterales de marco paño de ajuste tipo durlock y planchada de enduido listo para recibir pintura tipo satinado.

- Por la entrada a la UOC lado hospital se construirá un tabique tipo durlock con una puerta, quedando conformada una oficina de 4,15 x 6,72 M, la que deberá pintarse en color blanco (parámetros cielorraso incluyéndose todas las aberturas existentes), tipo de puerta marco chapa 18 2 hojas tipo placa enchapadas en cedro para laquear completa, herrajes y cerradura de primera calidad.

- SANITARIOS CABALLEROS Y DAMAS

- Tendido de 3 cañerías, de agua de aproximadamente 1” desde el tanque en terraza, hasta sanitarios y termo tanque en cocina (una cañería alimentara antes de la llave de paso baño de caballeros y  damas todos los artefactos defectuosos, retirando la totalidad de los inodoros, prolongando la descarga, hasta 1,5 cm sobre el nivel de soldado, se recolocaran con tornillos los  mismos artefactos y aquellos depósitos que no se corten correctamente se cambiaran los mecanismos por nuevos dejando todos los baños sin perdidas y con sus accionamientos de cortes en perfecto estado de uso.

- SANITARIO: PRIVADO CONTIGUO A COCINA

- Trabajos de pintura completa, reposición y colocación de inodoro con mochila, espejo de 0,80x 0,60M borde pulido, mueble tipo banitory con monocomando fv reparación de puerta de acceso  con colocación de porta jabón, porta toalla, perchero y flor de ducha, dejándola en perfectas condiciones de uso.