ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES Nº 01 A 06

Usuario: I Brigada Aérea (I BA) / Grupo Técnico 1 (GT1).-

Finalidad de lOS BIENES O PRODUCTOS  requeridoS

- Se requiere el abastecimiento para mantener el stock de los siguientes productos en las cantidades detalladas:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SE REQUIERE SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO – USO AERONAUTICO- CAPACIDAD POR TUBO 6.4 M3 | SERVICIO | 50 |
| 2 | SE REQUIERE SERVICIO DE RECARGA DE TANQUE OXIGENO - USO AERONAUTICO - PRESENTACION LIQUIDO A GRANEL. | SERVICIO | 6 |
| 3 | SE REQUIERE SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE NITROGENO SECO INDUSTRIAL - CAPACIDAD POR TUBO DE 9,2 M3 | SERVICIO | 70 |
| 4 | SE REQUIERE SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE ACETILENO – CAPACIDAD POR TUBO DE 6 KG. | SERVICIO | 2 |
| 5 | SE REQUIERE SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE ARGON - CAPACIDAD POR TUBO DE 9,2 M3 | SERVICIO | 2 |
| 6 | SE REQUIERE SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO - CALIDAD INDUSTRIAL CAPACIDAD POR TUBO DE 9,2 M3 | SERVICIO | 2 |

Tabla N° 1: “Listados de compuestos químicos requeridos”.-

2. PRUEBA HIDRAULICA:

2.	El cocontratante deberá incluir en su cotización la correspondiente prueba hidráulica para comprobar el buen funcionamiento de los cilindros.

Tareas mínimas A IMPLEMENTAR PARA la entrega de bienes requeridos

3.	El cocontratante entregará los materiales juntamente con la planilla / remito / factura correspondiente que será visado por el personal del Servicio de Recepción y Expedición. La factura deberá ser entregada en la oficina Mesa de Entradas de la I BA.-

4.	Con la mínima evaluación del usuario, los productos deben  manifestar:

- listado de materiales.-

- certificado de calidad por producto.-

5.	Sin ir en detrimento de lo anterior cada cilindro debe tener adosada su oblea y estar acompañado por la correspondiente tarjeta, certificado, hoja o planilla de estado funcional u operativo.

lugar de entrega de los bienes requeridos

6.            Las instalaciones del usuario (I BA / GT1), en horario diurno desde las 09:00hs hasta las 13:30hs, durante los días lunes hasta los viernes, quedando excluidos los días feriados nacionales / provinciales y casos excepcionales que el propio usuario determine.-

LAS COMUNICACIONES CON EL USUARIO (I BA / GT1)

7.       Para cumplimentar el servicio de provisión y  con anterioridad a la entrega de los bienes, la empresa adjudicataria deberá comunicar al usuario (GT1) el interlocutor o responsable (gerente, empleado, encargado, etc.) con el cual serán aclaradas y diligenciadas todas las comunicaciones relacionadas con la prestación, sean ellas por escrito o verbalmente.-

8.      Asimismo, dicho responsable será el interlocutor válido durante todo el transcurso de los procedimientos de entrega, recepción, diligenciamiento de reclamos y ejecución de garantías por los servicios exigidos.-

9.          Este interlocutor será la voz de la adjudicataria ante la I BA, y ante él se emitirá y juzgará el desempeño del mismo, con los medios humanos y materiales involucrados para la provisión de los servicios y productos requeridos.-

10.         La adjudicataria será la única responsable por el incumplimiento del servicio de mantenimiento requerido, siendo susceptible la notificación por insatisfacción del cliente (GT1).-

REQUERIMIENTO DEL USUARIO “CONDICIONANTES” EN LA SELECCIÓN DE LA OFERTA (obligatorios)

11.         Presentación de certificado de calidad en cada provisión de oxígeno líquido.-