ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº1

TIPO: FORD 4000

PATENTE: 	CBC 899

MODELO: 	1988

MOTOR Nº:	30608238

CHASIS Nº:	9BFL2UJGXWDB2510

TRABAJOS A REALIZAR

REPARACION INTEGRAL DE  CARDAN FORD 4000 Y BALANCEADO

  - Ajuste final de alineación en prensa enderezadora.

  - Balanceado dinámico del cardan

  - Cambio de todos los conjuntos de crucetas.

  - Entrega de la pieza con certificado de garantía escrita.

  - MATERIALES:

Todos los repuestos necesarios para la reparación tendrán que ser nuevos y originales y serán provistos por cuenta y cargo del adjudicatario, sin costo adicional a la cotización.

  - GARANTIA:

El adjudicatario al momento de la Recepción definitiva  deberá presentar una garantía por escrito de 6 meses e informes de pruebas en banco

  - PLAZO DE ENTREGA:

El adjudicatario deberá entregar el cardan en perfectas condiciones de uso y con una operatividad de un 100%, en un plazo de entrega de VEINTE (20) días hábiles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENGLON Nº2

TIPO: 	CARRETÓN ECOMEC SK 20.

PATENTE: 	WSX 602

MODELO: 	1987

CHASIS:        0030

TRABAJOS A REALIZAR

- REPARACION EJE Y CHASIS:

  - Desmonte del primer eje del chasis, quitar soldadura y desmonte de soportes, reemplazo de doble T de 1,30 m.

  - Adaptación de anclaje del eje a doble T.

  - Soldadura al chasis y armado completo del triangulo.

  - Armado completo de eje y chasis, verificación de funcionamiento y reglajes.

  - Cambio de perno de anclaje.

- REPARACION SISTEMA DE AIRE

  - Reparación del sistema de aire neumático completo, incluyendo flexibles, mangueras, oring, pulmones y válvula de reguladora de aire (bloqueo de ejes).

- REPARACION SISTEMA DE RODAMIENTOS

  - Reparación del sistema de rodamientos, incluyendo rulemanes, retenes, seguros y tornillos de rueda.

  - Rectificación y reparaciones necesarias de las campanas de las ruedas y reemplazo de cintas de freno.

- PLAZO DE ENTREGA:

  - El adjudicatario deberá entregar el vehículo en perfectas condiciones de uso y con una operatividad de un 100% en todos los elementos a reparar en un plazo de VEINTE (20) días hábiles.

- MATERIALES:

  - Todos los repuestos necesarios para la reparación tendrán que ser nuevos y originales y serán provistos por cuenta y cargo del adjudicatario, sin costo adicional a la cotización.

- GARANTIA

  - El adjudicatario deberá dar garantía por los trabajos realizados de 1 año.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENGLON Nº 3.

TIPO: 	SEMIACOPLADO MONTENEGRO.

PATENTE: 	GUO 625

MODELO:

CHASIS

TRABAJOS A REALIZAR

- REPARACION INTEGRAL DE SISTEMA DE FRENOS :

  - Reparación de pulmones de frenos

  - Cambio de todas la mangueras

  - Rectificación de campanas

  - Cambio de cintas de frenos

  - Prueba de funcionamiento.

  - Cambio de perno de enganche.

- CONTROL Y REPARACION DDE VALVULA DISTRIBUIDORA DE AIRE

  - Reparación  general de  válvula de distribución de aire

  - Limpieza y control de tanque de aire

- CONTROL Y REPARACION DE RODAMIENTOS Y AMORTIGUACION

  - Reparación de tensores de ejes.

  - Reparación de sistema de amortiguación, incluyendo elásticos, soportes, bridas, pernos y bujes.

  - Cambio de mangueras de aire con sus correspondientes acoples.

  - Reemplazo de rulemanes y retenes de ruedas

  - Reparación de balancines.

- SISTEMA ELECTRICO

  - Reparación del SISTEMA ELECTRICO  en general, reemplazando cableado, lámparas, faros.

- PLAZO DE ENTREGA:

  - El adjudicatario deberá entregar el vehículo en perfectas condiciones de uso y con una operatividad de un 100% en todos los elementos a reparar, en un plazo de VEINTE (20) días hábiles.

- MATERIALES:

  - Todos los repuestos necesarios para la reparación tendrán que ser nuevos y originales y serán provistos por cuenta y cargo del adjudicatario, sin costo adicional a la cotización.

- GARANTIA

  - El adjudicatario deberá dar garantía por los trabajos realizados de 1 año.