ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio deberá ajustarse a los requerimientos técnicos que se describen a continuación:

ALCANCES:

El SERVICIO DE REPARACIÓN a realizar por el Adjudicatario será INTEGRAL y abarcará: la provisión de materiales, fabricación de partes componentes en el caso de no existir el repuesto original ó el substituto, mano de obra, montaje y supervisión de la totalidad de los trabajos requeridos para el buen funcionamiento de todo el sistema de antena desplegable y su respectivo sistema de traslado.

El desarrollo de los trabajos debe cumplir con  los requisitos y exigencias que establecen las presentes Especificaciones Técnicas.

El Adjudicatario garantizará que las piezas a incorporar como así también los materiales y mano de obra de fabricación que se utilicen para la realización de todos los componentes suministrados sean de primera calidad, de marcas reconocidas y las que se elaboren en forma particular en talleres o industria posean alto nivel técnico, que garanticen al correcto funcionamiento del sistema. El adjudicatario practicará los ensayos técnicos solicitados por el Grupo 3 de Comunicaciones.

# TAREAS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO:

El personal deberá cumplir sus tareas con la leyenda o tarjeta identificatoria de la empresa por cuestiones de seguridad de la I Brigada Aérea.

Se respetarán las disposiciones de seguridad e higiene del trabajo y contra incendio. En los lugares donde se efectúen los trabajos, el adjudicatario dispondrá los medios para asegurar las condiciones de trabajo seguro.

El adjudicatario deberá presentar al Grupo 3 de Comunicaciones, la nómina del personal y documentación de identidad correspondiente. Asimismo deberá informar cualquier variante que se produzca en su dotación, indicando el/los nombre/s del/los reemplazante/s.

El adjudicatario será responsable de efectuar todas las tareas de mantenimiento correctivo y reparaciones necesarias para lograr el normal funcionamiento de los carros y durante el tiempo de garantía.

Para ello deberá disponer del personal, herramientas, útiles, vehículos y demás elementos necesarios para efectuar los trabajos de reparación.

DESPERFECTOS Y AVERIAS:

Torre retráctil Nº 1: Se encuentra fuera de servicio el sistema de reducción debido al desgaste del material por su estado antiguo. Ya que el mecanismo de reducción soporta el peso y el avance del cable izado y despliegue presenta un riesgo total de desplome o de cortado del cable, por lo que no se recomienda su puesta en funcionamiento, en tanto se le realice un mantenimiento mayor y recambio de elementos mecánicos.

# HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR:

El Adjudicatario deberá proveer a su personal, herramientas y útiles de trabajo en buenas condiciones de uso, como asimismo los productos a emplear deberán reunir condiciones óptimas de calidad, para que bajo ningún concepto atente contra la conservación del edificio, muebles, equipos y la salud de las personas.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL:

Por tratarse de un servicio integral, la empresa Adjudicataria deberá realizar  las siguientes  y tareas:

Reparación de todos los mecanismos y materiales que intervienen en el procedimiento de posicionamiento a 90º/posicionamiento descanso (sistema eléctrico y sistema mecánico).

Reemplazo total del tendido de cable de acero del sistema de    posicionamiento a 90º/descanso.

Todos los mecanismos y materiales que intervienen en el procedimiento de extensión/retracción  telescópica estructural.

Reemplazo total del tendido de cable de acero principal del sistema de      extensión/retracción.

Reparación de Ejes, rodamientos, soportes, roldanas.

Reparación de Sistema eléctrico de luces de posición, giro y stop.

Reparación de Sistema de soporte y anclajes de posicionamiento y mecanismos de nivelación de plataforma.

# Reemplazo y/o reparación del cableado y ópticas de luces vehiculares (incluyendo ópticas, lámparas, conductor o chupete de conexión).

Reemplazo y/o reparación de motores eléctricos a cargo de los movimientos de posicionamiento a 90º/descanso y extensión/retracción.

Se realizará el pintado completo de los carros de antena bajo mantenimiento.              Realizando el correcto, lijado y preparado de la superficie, y utilizando pintura similar a la actual.

# AUTORIDADES DE CONTRALOR:

# El Escuadrón Técnico del Grupo 3 de Comunicaciones, a través del personal que designe, tendrá a su cargo el contralor del cumplimiento de las obligaciones de la contratación y a tal efecto designará a la/s persona/s que realizarán inspecciones periódicas.

# La citada dependencia comunicará por escrito al Adjudicatario la comprobación de los incumplimientos que observara, debiendo éste realizar los trabajos correctivos que se le soliciten.

# La reiteración de incumplimientos o infracciones a lo mencionado precedentemente dará lugar a la aplicación de las medidas estipuladas por las normas legales vigentes.

GARANTÍA:

El adjudicatario brindará garantía de la reparación por un término de 6 (seis) meses a partir de la fecha de entrega del Carro de antena en cuestión reparado a este Grupo 3 de Comunicaciones.

# COTIZACIÓN:

El OFERENTE deberá presentar su cotización discriminando los precios detallados por ítems y su respectivo valor  total.