ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESARME E INSPECCION PRELIMINAR, REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS COMPONETES DEL GENERADOR DEUTZ 108 KVA DEL GRUPO TECNICO (Esc. Servicios Generales – Servicio Conservación de Instalaciones)

Deberá realizar el desarme e inspección preliminar, reparación y puesta en servicio de un GENERADOR DEUTZ 108 KVA,  del Grupo Técnico de la Dirección de Vigilancia y Control Aeroespacial

El mismp se encuentra fuera de servicio por encontrarse el sistema de mecánico del motor deteriorado por el tiempo. Esto  fue ocasionado por la falta de mantenimiento a lo largo de los años y por el fallo normal que se produce en los componentes eléctricos y los sistemas de inyección y refrigeración de los mismos, además el sistema eléctrico de encendido también se encuentra con varias fallas notables tanto en el arranque como en los tableros electrónicos. Por tal motivo se deberá:

- Proceder al desarme e inspección preliminar, evaluando los componentes para detectar partes defectuosa. Así mismo, se deberán verificar los parámetros de funcionamiento realizando las inspecciones y controles que fueran necesarios, ya que los mismos dejaron de funcionar parcialmente.

- Reparar aquellas piezas defectuosas para la puesta en servicio adecuada (componentes de válvulas de inyección y enfriamiento, tablero de comando, etc).

- Armado y puesta en funcionamiento.

Se deberá proveer una garantía escrita por DOCE (12) meses.

Se deberá realizar una prueba de funcionamiento durante 24 hs.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere minimizar gastos y realizar los trabajos descriptos con la empresa “EMPRESA TERMOMECANICA” GRUPOS ELECTROGENOS Y REFRIGERACION   Dirección  FERNANDEZ 211 (1407)  – CAPITAL  FEDERAL  – PCIA. De Buenos Aires. Tel/Fax.: 4671-1618-9683 Cel. 154471-8126, e-mail: gguereta@infovia.com.ar

Acredita experiencia en la provisión de servicios de mantenimiento en momentos de real urgencia.

Puede intervenir en forma inmediata los componentes por contar con stock de repuestos e insumos necesarios.

Posee antecedentes documentados de prestación de servicios a organismos del Estado Nacional.