ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 434 | - | 08828 | - | 0015 |
| Descripción ONC | EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA; TIPO PORTATIL - DESPLAZADOR DE FRECUENCIA 136 A 174 MHZ - IMPEDANCIA DE ENTRADA 50ohm - IMPEDANCIA DE SALIDA 50ohm |
| Especif. Técnicas | RADIO HANDY VHF - Especificaciones generales: - Rango de frecuencia 134 MHz - 174 MHz 400 - 470 MHz; 450 - 520 MHz - Número de canales 16 - Voltaje de la fuente de alimentación 7.4 Vcc ± 20% - Espaciamiento de canales 12.5/20/25 kHz - Pasos PLL 2.5/5/6.25 kHz 5 / 6.25 kHz - Duración de la batería (ciclo de trabajo 5-5-90) - FNB-V104LI de 2000 mAh 16.5 horas (13.5 horas sin ahorrador) - Clasificación IP IP54 - Rango de temperatura de operación –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) - Impedancia de entrada y salida de RF 50 Ohms - Dimensiones (Al x An x P) 110 x 58 x 30 mm (4.3 x 2.3 x 1.2 pulgadas) con FNB-V103LI Peso (aprox.) 285 g (10.1 onzas) (con FNB-V103LI, antena, presilla para cinturón) - Especificaciones del receptor Sensibilidad SINAD de 12 dB 0.25 μV, típica - Selectividad de canal adyacente 65 / 60 dB 25 kHz / 12.5 kHz - Intermodulación 65 / 60 dB 25 kHz / 12.5 kHz - Rechazo de espurias e imagen 65 dB - Salida de audio 500 mW a 4 Ohms 5% de THD - Especificaciones del transmisor Potencia de salida 5 / 1 W Modulación 16K0F3E, 11K0F3E Emisión de espurias conducidas 65 dB por debajo de portadora Zumbido y Ruido FM 45 / 40 dB 25 kHz / 12.5 kHz - Distorsión de audio < 3 % a 1 kHz - Funciones adicionales - 16 canales - Dos teclas programables - Espaciamiento flexible de canal: 12.5 kHz a 25 kHz - Opción de ahorro de batería - Número de Identificación Automática (ANI) de DTMF - Marcación rápida DTMF - Codificación y decodificación de 2 tonos - Codificación y decodificación CTCSS /DCS - Ajuste manual de silenciador de ruido - Clonación de radio a radio Accesorios: - MH-360S: Micrófono parlante compacto - MH-45B4B: Micrófono parlante con cancelación de ruido - MH-37A4B: Micrófono con auricular - VH-115S: Audífonos de nuca con micrófono amplificador - VH-215S: Audífono de diadema con orejera - FNB-V104LI: Batería Li-Ion de 2000 mAh - VAC-300: Cargador rápido de escritorio (solo para Li-Ion) - DCM-1: Adaptador de montaje para cargador de escritorio - VCM-2: Adaptador de montaje vehicular para cargador - VAC-6300: Cargador rápido múltiple de 6 unidades (solo para Li-Ion) |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

| Renglón N°: | 2 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 434 | - | 03440 | - | 0086 |
| Descripción ONC | TRANSCEPTORES; TIPO BASE/MOVIL VHF RANGO DE FRECUENCIA 118 A 144MHZ - CANALES DE EMISIÓN AM - CANTIDAD DE CANALES MULTICANAL - POTENCIA DE SALIDA 50W - ALIMENTACIÓN 115 A 230 V - |
| Especif. Técnicas | TRANSCEPTOR VHF AERONÁUTICO PORTÁTIL Especificaciones generales: - Rx. VOR - Tx: 118.000 - 136.975MHz - Rx: 108.000 - 136.975MHz - 200 memorias de canal con alias alfanuméricos, 10 bancos de canal - (IC-A14S solo 100 memorias) - Navegación VOR - Pantalla de 8 caracteres con indicador de nivel de batería e iluminación para operación nocturna - Botón para acceso rápido a canal de emergencia (121.5 Mhz) - Limitar de ruido en canal con opción ANL (Audio Noise Limiter) Limpia la señal recibida. - Alerta auditiva de batería baja - Programable por PC con interfaz OPC-478 y software CS-A14 - Norma IPXA contra ambientes húmedos y lluvia ligera - Estándares Militares MIL-STD-810. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

| Renglón N°: | 3 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 434 | - | 08828 | - | 0027 |
| Descripción ONC | EQUIPOS DE RADIOFRECUENCIA; TIPO PORTATIL - DESPLAZADOR DE FRECUENCIA TX 1.8 A 30.0 RX 0.5 A 30.0MHZ - IMPEDANCIA DE ENTRADA 50ohm - IMPEDANCIA DE SALIDA 50ohm |
| Especif. Técnicas | RADIO BASE PORTATIL - Especificaciones generales: - Rango de frecuencia: - Recibe: 0,1 a 56 MHz, 76 a 108 MHz, 118-164 MHz, 420-470 MHz - Transmitir: 160 - 6 metros, 2 metros, - 70 centímetros (bandas de aficionados solamente) - 5167,5 kHz (Alaska Frecuencia de Emergencia / EE.UU. Version) - Modos de emisión: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB / USB), F3 (FM), - F1 (paquete de 9600 bps), F2 (paquete de 1200 bps) - Sintetizador Pasos (Min.): 10 Hz (CW / SSB), 100 Hz (AM / FM / WFM) - Impedancia de la antena: 50 ohmios, desequilibrada - Temperatura de funcionamiento. Rango: + 14 ° C a + 140 ° F (-10 ° C a + 60 ° C) - Estabilidad de frecuencia: ± 4 ppm de 1 min. a 60 minutos después de la alimentación. - @ 25 ° C: 1 ppm / hora ± 0,5 ppm / 1 hora @ 25 ° C, después de calentamiento (con la opción de TCXO-9) - Voltaje de alimentación: Largo: 13.8 VDC ± 15%, Planta Negativo - Consumo de corriente: Silenciado: 600 mA (Aprox.) - Recibe: 1 A - Transmitir: 22 A - Tamaño del caso (W x H x D): 6,1 "x 2,0" x 9,2 "(155 x 52 x 233 mm) - Peso (aprox.): 4,6 libras (2,1 kg) - Transmisor - Potencia de salida RF (@ 13,8 V DC): Carrier SSB / CW / FM AM - 160- 6 Metros: 100 W 25 W - 2 Metros: 50 W 12.5 W - 70 Centímetros: 20 W 5 W - Tipos de modulación: SSB: Balanced modulador, - AM: Etapa temprana (de bajo nivel), - FM: Reactancia Variable - FM Desviación máxima: ± 5 kHz (FM-N: ± 2,5 kHz) - Radiación espuria: -50 dB (1,8 a 29,7 MHz) - 60 DB (50/144/430 MHz) - Supresión de la portadora:> 40 dB - Opp. Supresión de banda lateral:> 50 dB - SSB Respuesta de frecuencia: 400 Hz-2600 Hz (-6 dB) - Impedancia del micrófono: 200-10k Ohms (nominal: 600 Ohms) - Receptor - Tipo de circuito: superheterodino de doble conversión - (SSB / CW / AM / FM) - Superheterodino (WFM) - Frecuencias Intermedias: 1º: 68,33 MHz (SSB / CW / AM / FM); 10.7 MHz (WFM) - Segundo: 455 kHz - Sensibilidad: SSB / CW AM FM - 100 kHz-1,8 MHz - 32 mV - - 1,8 MHz-28 MHz 0,2 mV 2 mV - - 28 MHz-30 MHz 0,2 mV 2 mV 0.5 mV - 50 MHz-54 MHz 0,125 mV 1 mV 0.2 mV - 144/430 MHz 0.125 mV - 0.2 mV - (SSB / CW / AM = 10 dB S / N, FM = 12 dB SINAD) - Squelch Sensibilidad: SSB / CW / AM FM - 100 kHz-1,8 MHz - - - 1,8 MHz-28 MHz 2,5 mV - - 28 MHz-30 MHz 2,5 mV 0,32 mV - 50 MHz-54 MHz 1 mV 0,16 mV - 144/430 MHz 0,5 mV 0,16 mV - Rechazo de imagen: HF / 50 MHz: 70 dB, 144/430 MHz: 60 dB - SI Rechazo: 60 dB - Selectividad (-6 / -60 dB): SSB / CW: 2,2 kHz / 4,5 kHz AM: 6 kHz / 20 kHz - FM: 15 kHz / 30 kHz FM-N: 9 kHz / 25 kHz - SSB (opcional YF-122S instalado): 2,3 kHz / 4,7 kHz (-66 dB) - CW (opcional YF-122C está instalado): 500 Hz / 2,0 kHz - Salida de AF: 2,5 W (@ 4 Ohms, 10% THD o menos) - AF Impedancia de salida: 4.16 Ohms |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

CONDICIONES PARTICULARES

- Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

- El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

- El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

- El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen  y por la eventual ejecución de la garantía.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

- El adjudicatario deberá entregar el manual de operación y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos.

- La entrega deberá ser SIN excepción de acuerdo al siguiente detalle:

| Lugar: | VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - Servicio Recepción y Expedición. |
| --- | --- |
| Domicilio: | Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires |
| Teléfono: | (011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230 - Fax Interno 27-308 |
| Horario: | Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente. |