ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE AEREA MILITAR MORÓN:

- A efectos de realizar mantenimiento, reparación, instalación y o reemplazo de los elementos eléctricos en las diferentes dependencias de la unidad.

- La presente especificación técnica determina la calidad, construcción, tipo y forma de dichos elementos de acuerdo a las normas IRAM-ISO vigentes con el fin de preservar bienes y riesgo personal.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Con respecto a los elementos anteriormente mencionados, deberán ser nuevos y sin uso con su respectiva caja de empaque y su garantía para el recambio en caso de que presente alguna falla de fábrica.

RENGLÓN Nº 1: ARTEF. P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 122,5Cm - ALTO 9Cm - ANCHO 30Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

- tipo PHILLIPS o OSRAM

RENGLÓN Nº 2: ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 1 - LONG.DE

CUERPO 1227mm - ALTO 85mm - ANCHO 304mm - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- tipo PHILLIPS o OSRAM.

Renglón 3: CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². COLOR ROJO, : tipo PRYSMIAN

Renglón 4CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². COLOR CELESTE

- : tipo PRYSMIAN

Renglón 5: CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². COLOR AMARILLO Y VERDE, tipo PRYSMIAN.

Renglón 6: BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO, TIPO SICA.

Renglón 7: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR TIPO SICA.

Renglón 8: CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 30mm - CONDUCTO 1

Renglón 9: CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 7Cm - CONDUCTO 3

Renglón 10: ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO TORTUGA - MODELO S/VISERA - MATERIAL ALUMINIO INYECTADO - LAMPARA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

Renglón 11: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 10A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR , TIPO SICA.

Renglón 12: INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR, TIPO SICA.

Renglón 13: DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V, TIPO SICA.

Renglón 14: RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M

Renglón 15: LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO . TIPO SICA.

Renglón 16: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W , CASQUILLO E40. 220V. TIPO SICA.

Renglón 17: CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M, TIPO 3M TEMFLEX.

RECEPCION DE MATERIALES:

La recepción del material se realizará en el edificio de ABASTECIMIENTO de la B.A.M. MORON de LUNES a VIERNES de 08:00hs a 13:00hs.

TIEMPO DE EJECUCION:

El plazo para la recepción del material mencionado en la presente especificación técnica será de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción fehaciente de la orden de compra por parte del adjudicatario.

VII BRIGADA AEREA:

RENGLÓN Nº 18: LINTERNA; CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO AAOBSERV. AL ITEM  ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

CARACTERISTICAS:

Luces LED de alta intensidad (cantidad de led 7)

Con batería interna recargable vía inducción

Luz de emergencia en encendido automático

Tres niveles de intensidad de luz (luz baja, media e intermedia)

Con función interna

Con función luz de noche

Resistente a salpicaduras

Con botón de encendido y apagado

Duración de la batería

Nivel Alto 6,6 h

Nivel Medio 13,3

Nivel Bajo 32h

Tensión Baterías 3,6 V

Tiempo de carga Total 10h

Con tres baterías AA recargables

Con dos circuitos de protección contra sobrecargas, lo que permite que la unidad puede permanecer

permanentemente en el cargador con soporte para colocar en la pared por medio de 4 tornillos.

Garantia: 12 meses

Entregar muestra

RENGLÓN Nº 19: LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 65W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 630LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -  OBSERV. AL ITEM  ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

CARACTERISTICAS:

Lámpara Bajo consumo

Potencia: 105W

Bucle industrial

Tensión: 220-240v -50hz

Zocalo: E27

Temperatura color: 6400ºk -Fría

Entregar muestra

RENGLÓN Nº 20: PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 2 - POTENCIA MAXIMA 30W - INTERRUPTOR CON - OBSERV. AL ITEM  ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características técnicas:

Consumo total simultaneo de 10A - 250V~

Llave térmica de seguridad iluminada máximo 10A (reposición manual).

Grado de protección IP20.

Ficha de alimentación formato IRAM 2073.

Apto para la inserción de chas formato norma IRAM 2073 y 2063 para aparatos de clase I

(chas con toma a tierra) y clase II (chas sin toma a tierra).

Capacidad de conexión: 2 artefactos.

Largo del cable 20 mts.

Manija de sujeción.

Soporte metálico que permite el desenrollado del cable.

Ficha macho de tres patas con descarga a tierra.

Entregar muestra

RENGLÓN Nº 21: LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 400W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 2000LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A  - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

CARACTERISTICAS:

Lámpara Bajo consumo

Potencia: 105W

Bucle industrial

Tensión: 220-240v -50hz

Zocalo: E40

Índice de reproducción de color (CRI):81

Temperatura color: 6400ºk -Fría

Entregar muestra.

RENGLÓN Nº 22: LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 100W - TENSION 210 A 220V - FLUJO LUMINOSO 2200LM - VIDA MEDIA 4000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

CARACTERISTICAS:

Lámparas de halogenuros metálicos.

Composición: tubo de descarga de cuarzo, que contiene mercurio en alta presión y una mezcla de ioduros metálicos

Base: E40

Altura max. con encastre: 175mm

Ancho extremo de la lámpara: 47mm

Potencia de la lámpara (W): 390

Tensión de la lámpara (V): 125

Temperatura de color correlacionada (K): 4.300

Índice de reproducción de color (IRC): 65

Flujo luminoso (lm): 3500

Vida útil: 2.000hs

Entregar muestra

RENGLÓN Nº 23: PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

Voltaje: 1,5V.

Tecnología: alcalinas

Tamaño: AAA

Impedancia: 250m-ohm y 1Khz

Tensión de funcionamiento: 1,6 - 0,75V

Peso típico: 11GR

Terminales: flat

Rango Temperatura de almacenamiento: 5°C a 35°C

Rango Temperatura de funcionamiento: -20°C a 54°C

ANSI: 15A

IEC:LR03

COMPOSICION

Dioxido de manganesio, zinc, hidróxido de potasio, grafito y oxido de zinc.

El ánodo y el cátodo están protegidos con un separador único, que limita la transferencia de energía cuando la batería no está en uso.

Con un triple contorno de protección contra  la corrosión, que es resistente a los ácidos, y su protección anticorrosiva exterior,

Debe garantizar un máximo de 10 años en la capacidad de almacenamiento de energía.

Electrodo positivo: dióxido de manganeso, electrolito, cloruro de amonio

Electrodo negativo: aleación de zinc

Fecha de caducidad: de 5 a 10 años

Las pilas deben presentar en forma clara y legible los siguientes datos:

Identidad del fabricante y del producto,

Marca, tamaño, mes y año de fabricación o caducidad.

Tensión nominal, marcas de polaridad y advertencias o notas precautorias.

Composición: hidróxido de sodio o de potasio como principal componente.

Los blíster deben estar cerrados sin signos de haber sido abiertos.

RENGLÓN Nº 24: LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W - OBSERV. AL ITEM. ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

Etiqueta de eficiencia de energía: A

Potencia: 15W

Tipo de luz: Blanco cálida

Emisión de luz: 970 lumenes

Temperatura color: 2700K

Índice de reproducción de color (CRI): 81

Duración de la lámpara: 10.000hs

Contenido de mercurio: 1.5mg

Forma: espiral

Encastre: E-27

Altura: 104,5  mm

Ancho: 42  mm

RENGLÓN Nº 25: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 1250A - NORMA IRAM - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

Nominal: 400V

Diferencial

Termomagnetico tetrapolar

Entregar muestra

RENGLÓN Nº 26: CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

Cinta de caucho EPR Autosoldable

Espesor: 0,76mm

Color: Negro

Presentación: 19mm x 4,57mtrs.

Rigidez eléctrica: ≥40 KV/mm

Temperatura máxima de trabajo: ≤90°C

Temperatura de emergencia: ≤130°C

Resistencia a la tracción: MPa ≥ 1,7

Elongación: ≥ 1000%

Permite aislaciones en conductores hasta 69.000V.

Construir conos deflectores en terminales hasta 35.000V.

Protección eléctrica y mecánica (resiste el agua salada).

Aislación y protección contra la intemperie de conductores de comunicaciones. Al ser de EPR (Caucho de Etileno – Propileo)

Resiste los rayos UV, corrosión, efecto corona, ozono, solventes, aceites, ácidos, álcalis. Compatible con todas las aislaciones de conductores (PVC, PE, PE reticulado, caucho butílico, etc.).

Cumple con la norma de seguridad eléctrica ASTM D-4388

Garantía: 6 meses.

RENGLÓN Nº 27: CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 5 CONECTORES - FORMA CUADRADA - MEDIDA 60 X 60mm - MATERIAL TERMOPLASTICO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - OBSERV. AL ITEM. ESP. TEC. SEGÚN ANEXO ALFA

Características

Caja estanco con tapa traslucida

Medidas: 32x25x12 cm altura de la tapa 4 cm.

ENTREGA DE MUESTRAS POR PARTE DE LOS OFERENTES

LUGAR: VII BRIGADA AEREA – ESCUADRON ABASTECIMIENTO, AV. DERQUI 4010 – MORENO.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 09:00 HS. A 13:00 HS. Y HASTA 24 HS HÁBILES PREVIO A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

LAS MUESTRAS SERAN SOMETIDAS A LOS ANALISIS QUE LA VII BRIGADA AEREA CREA CONVENIENTE Y NO SERA OBLIGACION SU DEVOLUCION, NI SE TOMARA COMO PARTE DE LA ADJUDICACION DEL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO.

LAS MUESTRAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES QUE NO RESULTARON ADJUDICATARIOS QUEDARAN A SU DISPOSICIÓN PARA EL RETIRO HASTA UN MES DESPUES DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA, VENCIDO EL PLAZO LAS MISMAS PASARÁN  A SER PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL.

LA INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, NO DESLIGA AL ADJUDICATARIO DE SU RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS O APARENTES, NO DETECTADOS EN EL MOMENTO DE SU INSPECCIÓN.

CONDICIONES PARTICULARES

- Se requiere de forma EXCLUYENTE que los oferentes indiquen en forma concreta, precisa, de manera impresa o manuscrita en la cotización que presenten, para cada renglón, la marca, modelo del bien cotizado y sus especificaciones técnicas; NO debiendo copiar y pegar únicamente lo escrito en los Pliegos o indicar “DE ACUERDO AL PLIEGO”.

- El adjudicatario deberá proveer material Nuevo, sin previo uso, en perfecto estado de conservación, en su envoltorio original, cerrada y sellada.

- El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

- El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen y por la eventual ejecución de la garantía.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.

- El adjudicatario deberá entregar el manual de operación y mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos.

- Plazo de entrega: 10 (DIEZ) días hábiles a partir del día siguiente inmediato a la notificación de la Orden de Compra.-

- La entrega deberá ser SIN excepción de acuerdo al siguiente detalle:

| Lugar: | VII Brigada Aérea - Grupo Base 7 - Escuadrón Abastecimiento - Servicio Recepción y Expedición. |
| --- | --- |
| Domicilio: | Av. Derqui 4010 - Moreno - Buenos Aires |
| Teléfono: | (011) 4317-6000 - Interno 27-308 / 27-230 - Fax Interno 27-308 |
| Horario: | Lunes a Viernes (Hábiles y Administrativos) de 09:00 hs. a 13:00 hs. En caso de algún inconveniente, coordinar previamente. |

RENGLÓN Nº 27:

OBJETO:   ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS OFRECIDOS POR LOS OFERENTES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Interruptores Automáticos; tensión 400v - corriente de corte 63a conexión/ desconexión termomagnetica- norma IRAM tipo SIEMENS

Observación:

Interruptor con protección de sobrecargas y cortocircuitos, para tensiones de 400V o inferiores con frecuencias de 50/60Hz.

Polos: 1, 2, 3 y 4 Polos

In.: 63, 80, 100 y 125A

Curvas: C y D

Poder corte: 10kA

Estado: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original (en caso de venir empaquetado). El empaquetado debe ser el mismo que se encontraría en una tienda, a menos que el artículo haya sido empaquetado por el fabricante con material no destinado a su venta en tienda (por ejemplo, una bolsa o caja sin etiquetas).