ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1:

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

La red contara con una estructura de enlaces físicos terrestres digitales por fibra óptica. La velocidad de transmisión de datos del vínculo será de 5Mbps o mayor. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas. El prestador del servicio deberá entrega cinco (5) subredes de direcciones IP públicas. Con un servicio infointernet Nac. 5Mbps INT 2 Mbps.

Se deberán cumplir además, las siguientes características de los servicios de Telecomunicaciones, para otorgar un cierto nivel de conformidad:

• El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas.

• El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 15 hora

- El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor 3 horas. Los tiempos de restauración del servicio será computado a partir de que el personal de Dirección de Vigilancia y Control Aeroespacial realice el trámite de reclamo por los medios que correspondan.

FORMA DE INSTALACIÓN

Acometidas al sitio.

Se instalarán los equipos en la sala de servidores del Grupo Base de la Dir.V.yC.A., ubicada en ruta 200 km 34 a donde llegará el vínculo, se conectará el router al concentrador Ethernet existente, y se dejará en condiciones de funcionamiento.

Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la Dirección de Arquitectura Obras y Servicios del comitente.

En el caso de que fuera necesario la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado.

Canalizaciones

Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión.

Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista.

El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos.

El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales.

Equipos ruteadores

Los oferentes deberán cotizar para el extremo del enlace local a la Dir.V.yC.A y en forma separada el abono mensual por la provisión del router en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido. El equipo ruteador provisto será administrado por personal técnico de esta Dirección, quedando bajo la responsabilidad de la misma aquellos problemas ocasionados por errores de configuración u operación del equipo.

El oferente deberá adjuntar a la oferta la siguiente información:

- La cantidad, soporte físico, capacidad y ocupación de los enlaces con el exterior (internacionales) de su proveedor.

- Las características del equipamiento de su nodo Internet;

- Características de su servicio de soporte y de mantenimiento;

- Listado de otros proveedores nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad.

Direcciones de IP

Se proveerá una subred que permita el uso de no menos de 32 direcciones IP públicas para asignar a los equipos propiedad de la Dir. V.yC.A.

El proveedor deberá tramitar la habilitación del servicio ante los entes públicos y privados correspondientes.

MANTENIMIENTO

El Cocontratante deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo en días hábiles, entre las 08.00 y las 14.00 hs., incluyendo la provisión de repuestos.

Se deberán incluir en los costos por mantenimiento todos los elementos que garanticen la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual.

Se considerará fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de error establecidas en el presente pliego.

El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento.

Renglón Nº 2:

1-ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

La velocidad de transmisión de datos del vínculo será del tipo simétrico con un ancho de banda de 10 Mbps  o mayor. La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas.

Se deberán cumplir además, las siguientes características de los servicios de telecomunicaciones, para otorgar un cierto nivel de conformidad:

1.1) La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,5% horas medida en términos anuales y del  99,1%) en términos mensuales, con una tasa de error de 1 bit errado cada 105 bit transmitidos.

1.2) El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 30 horas.

1.3) El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 12 horas).

1.4) El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor a 3 horas,Siendo:

Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF):

Es una constante que define el tiempo medio mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas. Se deberá cumplir “MTBF > MTmBF “ dónde el “Tiempo Medio entre Fallas” (MTBF) se define como:

TBF (Tiempo entre fallas): define el tiempo entre dos fallas consecutivas.

TBFi=(FTi-FT(I-1)) Debe cumplirse: TBF > Tmbf

Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF):

Es una constante que define el tiempo mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas. FTi (Tiempo de la falla): momento de ocurrencia de la falla. Puede definirse como:

Siendo Eji ( j : 1..3) alguno de los tiempos E1i, E2i ó E3i, el primero que se haya podido determinar para la falla número (i) donde E1, E2, E3 y E4 son eventos medidos en año, mes, día, hora y minuto, que corresponden a:

- E1 = Determinación efectiva de falla

- E2 = Notificación al proveedor por parte del cliente

- E3 = Respuesta del proveedor

- E4 = Solución efectiva de la falla

Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS):

Es una constante que define el tiempo máximo de restauración del servicio aceptable.

2 - REPORTES

A los efectos de lograr un efectivo control por parte de LA VII BRIGADA AEREA de los niveles de calidad de servicio acordados con el proveedor, se deberá proveer un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real para lograr este propósito. El sistema deberá reportar:

2.1) Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico).

2.2) Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación.

2.3) Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps. Tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible.

2.4) Disponibilidad: % de satisfacción desagregado por servicio.

tTS = Tiempo total de servicio

tSE = Tiempo total de servicio efectivo

tTI = tTS - tSE (Tiempo total de indisponibilidad)

2.5) Distribución de protocolos: información acerca de qué protocolos están siendo usados en cada línea y consumo de ancho de banda a nivel aplicación, a nivel de red y de transporte.

2.6) Monitoreo en tiempo real: para detectar las variaciones de tráfico en la red y permitir actuar en forma inmediata.

3-FORMA DE INSTALACIÓN

3.1 Acometidas al sitio:

Se instalará en la Sala de la Central Telefonica de la VII BRIGADA AEREA, ubicada en la Av.DERQUI N° 4010 – MORENO – PCIA DE BS. AS., el  vínculo que se conectará al router concentrador Ethernet existente, y se dejará en condiciones de funcionamiento.

Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice el Departamento de Comunicaciones e Informatica del comitente.

En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado.

3.2. Canalizaciones

Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas.

Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”.

3.3. Cableado

Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto de interconexión.

Las protecciones eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista.

El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos.

El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales.

3.4. Routers

Los oferentes deberán cotizar para el extremo del enlace local al Organismo y en forma separada el abono mensual por la provisión del router en modalidad de comodato, acompañando una descripción de las características técnicas del equipo ofrecido a los efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones correspondientes a los “Estándares Tecnológicos para la Administración Pública” vigentes, versión 21.0  emitidos por la Subsecretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) para “Router Ethernet para pequeñas oficinas” Código ETAP (LAN-013)> con los siguientes capacidades: IPv4, IPv6,BGP, Access List, puertos Ethernet 100/1000, etc.

4-CONDICIONES DE OPERACIÓN

4.1) Conectividad

El round trip time entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario, contra los sitios que se indican a continuación, deberá ser menor a 900 [ms] para los sitios de ubicación Internacional y de 400 [ms] para los sitios de ubicación Nacional en cualquier horario del día.

LISTADO DE SITIOS

http://nic.ar

http://www.google.com

http;//www.faa.mil.ar

4.2. Ancho de Banda

Se deberá satisfacer la siguiente prueba:

La suma de las tasas de bit rate de una o más conexiones de ftp entre una única estación conectada al router del acceso instalado en el domicilio del usuario, y el estremo internacional del proveedor, no deberá ser menor que el 90% del ancho de banda nominal disponible en el canal instalado, transfiriendo archivos de por lo menos 10 Mb.

4.3. Capacidad técnica del oferente

El oferente deberá describir:

- la cantidad, soporte físico, capacidad y ocupación de los enlaces con el exterior (internacionales) de su provider;

- las características del equipamiento de su nodo Internet;

- características de su servicio de soporte y de mantenimiento;

- cantidad, capacidad y ocupación de sus enlaces con el provider de sus enlaces con el exterior (internacionales); y listado de otros providers nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad.

Deberá presentar en su oferta una nómina de como mínimo 4 (Cuatro) instalaciones con ancho de banda de como mínimo 10 Mbps, todas realizadas en el radio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, con un breve detalle de sus características e indicando una referencia para contacto.

5-MANTENIMIENTO

La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo en días hábiles, entre las 08.00 y las 14.00 hs, incluyendo:

• La provisión de repuestos.

• Mano de obra

• Supervisión técnica.

Se deberán incluir en los costos por mantenimiento todos los elementos que garanticen la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono mensual.

Se considerará fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de error establecidas en el presente pliego

El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento.

6. RECEPCIÓN DEL SERVICIO

A los efectos de realizar la recepción del servicio, el comitente se reserva el derecho de realizar los ensayos mencionados en el ítem 4.1 .

Asimismo, se reserva el derecho de realizar la prueba de Conectividad según lo descripto, en forma comparativa con el acceso actualmente disponible en otros organismos de la Administración Pública, rechazando la recepción del servicio si el desempeño del acceso en recepción es peor que el del acceso en servicio más allá de un incremento en el tiempo de round trip time para el acceso en recepción de 400 ms para cubrir la eventualidad de diferentes soportes físicos en los respectivos canales internacionales.

En ambos casos se rechazará la recepción hasta tanto los ensayos resulten satisfactorios, pudiendo aplicarse la causal de rescisión por demora en el plazo de entrega si tal cosa correspondiera.

La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con:

1. la provisión,

2. instalación,

3. puesta en estado operativo de la línea y el router,

4. prueba de acceso a Internet.

La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista.

A cargo de la VII BRIGADA AEREA  se encontrará la instalación, configuración y puesta en marcha de la red IP interna, incluyendo sus clientes y servidores.