ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – RENGLÓN Nº 3

REMODELACION SECTOR COCINA EN EDIFICIO N° 23

GRUPO CAPACITACION

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA

MEMORIA TÉCNICA – GENERALIDADES

1.  OBJETO

La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias y suficientes para la ejecución de un divisorio interno de tabiques en placas de yeso que conformarán un sector de kitchenette y estar del personal, incluyendo reparación y adecuación de red eléctrica, gas y pintura final, dentro de en la Oficina de Coordinación Logística, ubicada en el Edificio Nº 23 perteneciente al Grupo Capacitación de la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA, en la Provincia de Córdoba.

2.  CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA - DEL COMITENTE – DEL CONTRATISTA

2.1 	Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas para cada especialidad (Albañilería y Afines, Muestra de Materiales, etc.), salvo indicación en contrario que figure en las reglamentaciones vigentes.

2.2	Debe tenerse en cuenta que el Órgano Requirente le asigna particular importancia al concepto de VISITA A OBRA, debiendo para ello contar con Certificado labrado y extendido al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. El Oferente/Cocontratante deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.3 	El Cocontratante deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

2.4 	Todos los materiales, elementos y equipos a utilizar serán nuevos y conforme a las Normas IRAM, ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustará a reglamentos vigentes.

2.5 	Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la Inspección de Obra, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.6 	El Comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en la cotización de pinturas y selladores y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra.

2.7 	El Cocontratante deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas. El Cocontratante deberá proveer todos los elementos necesarios para efectuar los trabajos en altura como andamios, silletas, arneses y todos los elementos de seguridad necesarios para el personal y las protecciones para los transeúntes, y previstos por la Ley de Higiene y Seguridad y las ordenanzas municipales vigentes.

2.8 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones,  serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, su custodia cuando corresponda, contenedores, fletes, etc.

2.9 	El Cocontratante pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesarias efectuar, y toda otra tarea no prevista que haga al buen funcionamiento de la obra.

2.10	Cabe señalar el cumplimiento de todo lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.11	El Cocontratante deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra. Diariamente coordinara con la Inspección de Obras los trabajos a realizar, debiendo quedar al final de la jornada laboral, el área  intervenida con total seguridad, protegida de las inclemencias del tiempo y también asegurada la caja de escalera de riesgo de accidentes a los ocupantes del edificio.

2.12	Todas las tareas, provisiones, pruebas, etc. mencionado en el presente Pliego deberán ser ejecutadas por el Cocontratante.

2.13       El Cocontratante deberá presentar un Programa de la Seguridad Único que contemplará todas las tareas que fueran a realizarse su personal, de acuerdo a la Res. SRT. Nº 35/98.

2.14     La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

3.   INSPECCIONES

3.1    El Cocontratante deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:

1º) Cuando los materiales lleguen a obra.

2º) Cuando los  hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.

3º) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

3.2      Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que el Cocontratante quede exento de responsabilidades por el buen funcionamiento de las reparaciones realizadas.

4.    MUESTRAS DE MATERIALES

Previo al inicio de los trabajos El Cocontratante someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en la obra en general (selladores, pinturas, etc.), las que deberán ser aprobadas por esta, para luego si, poder ser utilizadas en la ejecución de los trabajos. Los  elementos y materiales deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM).

5. PERSONAL INTERVINIENTE EN OBRA

El personal en la obra deberá ser mayor de edad, con residencia estable, exenta de antecedentes desfavorables ante la justicia civil y penal.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

VEINTE (20) días hábiles, desde la entrega del lugar a intervenir.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los ítems y programación de los mismos, debiendo la empresa corroborar en el edificio a reparar, todas las medidas de los distintos elementos comprendidos en esta obra.

1.  REVOQUES

1.1. Generalidades de revoques:

En los sectores, tanto exteriores como interiores, donde se haya intervenido con demoliciones o retiros, o existan deterioros en los revoques existentes o que se encuentran caídos, flojos, en mal estado, húmedos, etc, se deberán reconstituir, reparar y/o completar los mismos.

La nueva mampostería ejecutada será revocada con revoque común a la cal reforzada debiendo ejecutarse todos los detalles y terminaciones en forma similar a la existente. La terminación del revoque se realizará con alisador de paño y terminación  de fieltro, serán perfectamente planas las aristas, curvas y rehundidos, serán delineadas sin depresiones y alabeos, homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, ondulaciones, fallas, etc.

Los revoques que se ejecutarán, sean en nuevas mamposterías o reparaciones del existente,  deberán conformar superficies en perfecto estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente tratadas con pintura o con revestimientos.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, discontinuidades aparentes, como remiendos notables y sus aristas de esquina y rincón serán perfectamente rectas.

Todas las instalaciones complementarias de las obras descriptas en el presente Pliego, deberán ejecutarse antes de la aplicación de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de terminación adecuado y en caso contrario la Inspección podrá obligar a que se rehaga el paño completo afectado por el remiendo.

Se deberá rellenar con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos en muros de mamposterías y/o tabiques.

1.1.1. 	Reparación de revoques existentes: Se picará toda la superficie del revoque a reparar, excediendo el contorno de la parte deteriorada, manchada, rajada, etc. hasta el límite en que la adherencia del revoque al muro sea completa. Sup. Aprox: 3m2.

En caso de humedad existente en los revoques, previamente a la reconstrucción de los mismos, se solucionará la causa originaria de la humedad, y se harán previamente los trabajos que sean necesarios para reparar la causa que la originaron.

Se dejaran completamente al descubierto los ladrillos del muro, se limpiará la superficie con cepillo de acero para sacar todo rastro del revoque que ha tenido y luego se descarnarán las juntas hasta una profundidad mínima de 15 mm como mínimo, se limpiará el paramento y después de mojar abundantemente la parte a reparar, se le dará una lechada de cemento puro, procediéndose inmediatamente a ejecutar el jarro  (revoque grueso) empleando mezcla del tipo que corresponda según la clase del revoque de que se trate; luego se ejecutará el enlucido empleando el tipo de mezcla correspondiente.

La superficie no deberá acusar diferencia con el existente y se dará a la superficie afectada la forma rectangular.

2.  TABIQUES EN PLACAS DE YESO.

Se procederá a la ejecución de divisiones internas para separar el sector de kitchenette y estar del personal del ámbito de la oficina de Coordinación Logística - Gpo. Capacitación, las mismas se materializarán con tabiques placas de yeso tipo “Durlock” o similar calidad, de 10 cm de espesor, con placas de 15 mm en ambos lados, con bastidores de chapa galvanizada y aislación acústica (en el interior), de lana de vidrio de alta densidad espesor 100 mm. Altura: 3,00 m desde piso existente. Sup. Aprox.: 22m2.

3.  ZÓCALOS.

En todo el perímetro (interior/exterior) del nuevo local se proveerán y colocarán zócalos de MDF Foliado moldura media caña 12mm espesor por 60mm altura, pre pintado color Haya. Cantidad aprox.: 22ml.

4.  CARPINTERÍAS

Se procederá a la colocación de marco y hoja de una (01) puerta de madera que fuera retirada de la Oficina de Jefe de Gpo. Capacitación de 0,75 x 2,05m, la cual se designa como puerta existente PE1.

Previo a su colocación se procederá al decapado completo de la pintura existente, tanto de marco como de hoja, a fin de descubrir la madera natural, luego se tratará con impregnante y barniz marino mate.

Se proveerán todos los elementos de cierre o funcionamiento de la carpintería que se encuentren deteriorados o faltantes.

5.     PINTURAS

5.1.     Se pintará el interior Local completo, incluyendo los tabiques nuevos de placas de yeso, revoques nuevos y la carpintería, que se reciclará y recolocará una vez pintada.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra sin que la anterior esté completamente seca. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra  antes de aplicar la siguiente. No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo utilizarse para tal fin enduido de primera marca.

5.2.   Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservarse del polvo los trabajos de pintura,  debiendo evitar que se cierren aberturas antes que la pintura se haya secado completamente.

5.3.   Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados etc.

5.4.   En todos los casos se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, herrajes, contravidrios, cielorrasos etc. y en perfectas condiciones y funcionamiento de las carpinterías.

5.5.   Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, se lavará previamente con una solución de ácido clorhídrico y agua 1:10, para posteriormente enjuagar con agua limpia y en forma abundante, según indicación de la inspección de obras.

5.6.      Una vez que han secado bien los paramentos, estarán en condiciones de recibir la pintura.

5.7.   Primeramente se dará una mano de fijador tipo "Alba" o similar en calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura base látex vinílico para interior tipo "Albalatex" y para exterior tipo "MurAlba" o calidad superior. La primera mano será a pincel y la segunda a pincel y rodillo.

5.8    Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las paredes ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, al menos tres, barnizado, etc.

5.9      Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos.

5.10     Si por deficiencias en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, la empresa tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obras.

5.11	Aplicación de Pintura en Muros Interiores sobre tabiquería de yeso, con Latex marca Albalatex, Tersuave, Colorin, Swerwin Williams o Calidad Superior. (Acondicionado, 1º Mano de Fijador, Enduido Completo, 2º Mano de Fijador y 3 Manos de Latex). Sup. Aprox.: 22m2.

5.12    Aplicación de primera mano de impregnarte y luego por lo menos dos manos de barniz marino mate en carpintería de madera puerta PE1, de las marcas Alba, Tersuave, Colorin, Swerwin Williams o Calidad Superior, color a definir por la inspección de obras.

6.    INSTALACION ELECTRICA

6.1          ALCANCE DE TAREAS.

La instalación eléctrica abarca, el desmontaje y el reacondicionamiento de la instalación que actualmente se encuentra por fuera de los muros, reubicación de tomacorrientes y colocación de artefacto de iluminación nuevo, según plano ELE-01.

6.2	RESPONSABILIDADES DEL COCONTRATANTE.

6.2.1.     El Cocontratatista deberá destacar personal matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberá ajustarse a las normas y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la obra.

6.2.2.     La oferente, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

6.2.3.     La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, realización de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones.

Previo a la iniciación de los trabajos el Cocontratante deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las instalaciones (planos, unifilares, cálculo de conductores, calculo de protecciones, puesta a tierra, etc.).

6.3	NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

6.3.1.     Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité electrotécnico internacional), VDE (Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos) (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

6.3.2.      Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE 184/2009 y sus modificatorias y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnicas Argentina (AEA) su última edición vigente.

6.5	PRUEBAS.

Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra.

Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se verificará, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalación a elección de la Inspección de Obras.

6.6.	MUESTRA DE MATERIALES.

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obras, con el objeto de su aprobación, muestras completas de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). Las muestras serán acondicionadas en tableros, con sus respectivas tarjetas de individualización

6.7.         MATERIALES Y MANO DE OBRA

6.7.1.	Conductores:

Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fija la Norma IRAM, 2262, 2181, 2178, NM247-3.

Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías.

Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

Los conductores tendrán como sección mínima 1,5 mm2 para comando de iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección eléctrica, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5mm2.

6.7.2.	Cajas:

Las cajas a utilizar serán de acero estampado en una sola pieza, del tipo semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente.

Se emplearán cajas octogonales grandes para centros y brazos de luz, cuadradas con tapa lisa para paso e inspección y rectangulares para llaves y tomacorrientes.

Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las características constructivas estarán en concordancia con las prescriptas por las Normas IRAM 2224, 2005. No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m y en tramos verticales una cada 15 m.

6.7.3.	Tomacorrientes y llaves:

Los tomacorrientes y llaves serán del tipo de embutir, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto.

La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A, y para los de aire acondicionado de 20 A, para una tensión de servicio de 220 V, debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serán marca CAMBRE SXXI o similar.

6.7.4. 	Artefacto de iluminación: se proveerá y colocará un (01) artefacto de iluminación tipo tubo fluorescente, de aplicar en pared, 2 x 36W, tipo LUMENAC Confort con louver, luz cálida trifosforo. Todos los artefactos se entregaran completos con lámparas, con todos los accesorios,  capacitores para la corrección del factor de potencia y fijaciones o elementos de colgado.

6.7.5.	Sistema de puesta a tierra:

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación y las mismas serán unidas al sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. La empresa presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional matriculado.

6.8.       TRABAJOS A REALIZAR.

6.8.1.	En LOCAL 1: Provisión e instalación de cañería, cableado, tomas, cajas y artefacto de iluminación.

La instalación se realizará embutida ya sea en muro o tabique seco, se colocarán los tomas necesarios para los artefactos eléctricos existentes (heladera, dispenser agua, pava eléctrica, tostadora, etc.).

El cableado se realizara conductores de una sección mínima de 2,5 mm2, para fases y neutro y protección eléctrica.

7.    	INSTALACION DE GAS.

7.1     Generalidades:

La tarea consiste en la readecuación de cañeria existente de gas, que actualmente alimenta una cocina y horno. Aproximadamente: 2ml.

Asimismo se proveerán todos los accesorios, como llaves de paso, rejillas de ventilación, etc. y demás elementos de seguridad según Normas ECOGAS.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por las reglamentaciones vigentes del ENARGAS y la Distribuidora de Gas del Centro S.A. ECOGAS y aprobación ante las mismas.

La mano de obra será estrictamente la calificada.

En la cañería que se deja si uso, deberá ser removida.

7.2    Documentación de obra:

Previo al inicio de los trabajos, el Cocontratante deberá realizar el proyecto ejecutivo, memoria de cálculo de la cañería, planos tentativos de la distribución de la red y toda documentación necesaria a los fines de la aprobación de la misma por parte de la Inspección de Obras, la cual deberá estar firmada por un profesional con matricula habilitante de ECOGAS.

Una vez finalizada la instalación, colocación de artefactos y puesta en servicios de los mismos, el matriculado presentará ante la firma ECOGAS, toda la documentación necesaria para la aprobación de la instalación interna y Comunes (planta de regulación, ventilaciones, montante, etc.,) de cada uno de los edificios, con los artefactos existentes colocados.

Para la ejecución de los trabajos y la confección de la documentación a presentar ante la Distribuidora, se deberá tener en cuenta las Disposiciones, Normas y Recomendaciones para uso del Gas Natural en Instalaciones Domiciliarias (NAG 200), como así también la reglamentación sobre Rejillas de Ventilación (NAG 215) y cualquier otra reglamentación vigente del ENARGAS, relacionada con la aprobación de las instalaciones en cuestión.

El matriculado deberá confeccionar los correspondientes formularios de Comunicación Terminación de Trabajo (C.T.T.), formulario Proyecto Instalación de Gas (P.I.G.) como así también los planos y planillas de cálculo correspondientes para su tramitación y aprobación. Cabe mencionar que el Cocontratante tendrá a su cargo todos los costos de tramitación, movilidad, aranceles,  impuestos vigentes y/o a promulgarse y multas que pudieran surgir durante el plazo de Obra.

7.3 	Distribución de Cañería:

La distribución de gas se ejecutara desde el punto de conexión último existente que ingresa al local desde el exterior, desde donde se deberá efectuar la distribución mediante una cañería de alimentación principal en caño del tipo acero/epoxi, el cual quedará externo al muro fijdo mediante grampas tipo omega, según plano esquemático.

7.4 	Pruebas de Hermeticidad:

Una vez terminados los trabajos necesarios, el Cocontratante deberá realizar un prueba manométrica con aire comprimido a doscientos gramos (200gr) por al menos quince minutos (15 min.) en cada edificio, con llaves cerradas y luego a cien gramos (100gr) por quince minutos mas (10min) con llaves de paso abiertas y artefactos conectados, para comprobar la estanquidad de la instalación.

El Cocontratante deberá confeccionar un Acta de Prueba de Hermeticidad, de uso interno, en la cual deberá figurar como mínimo, fecha y hora, nombre del edificio o tramo, presión aplicada y resultado de prueba, los firmantes serán la Inspección de Obras y el Matriculado.

Si hubiese novedades respecto a dicha prueba, quedará a cargo de la contratista el costo y realización de todas las tareas necesarias para solucionar a la brevedad dicho problema, proponiendo soluciones factibles siempre en función de la seguridad de los  ocupantes.

8.     LIMPIEZA DE OBRA

El Oferente deberá incluir dentro de la cotización el retiro de materiales sobrantes fuera del predio de la “ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA”, como así también la limpieza periódica y final de Obra.

PLANTA TABIQUES DIVISORIOS