ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – RENGLÓN Nº 4

PINTADO INTERIOR  GRUPO CAPACITACION TÉCNICO PROFESIONAL

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA - EDIFICIO Nº 25

MEMORIA TÉCNICA – GENERALIDADES

1.  OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto la contratación para el pintado del edificio Nº 25 “PINTADO INTERIOR  GRUPO CAPACITACION TÉCNICO PROFESIONAL - E.S.FA.”

2.  CONSIDERACIONES GENERALES

  - La obra se ejecutará por AJUSTE ALZADO.

  - Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas agregadas a la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica que figure en las presentes especificaciones particulares y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.3	El plazo de obra se fija en VEINTE (20) días hábiles, desde la entrega del lugar a intervenir. Dentro del plazo establecido para la totalidad de las obras, se incluye además de la ejecución de la obra en sí, el tiempo que demande el montaje del obrador; la ejecución, presentación y aprobación de los respectivos planos, ensayos, estudios, cálculos, etc., así como también los cómputos correspondientes.

2.4	Debe tenerse en cuenta que el Cocontratante le asigna particular importancia al concepto de VISITA A OBRA, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. El Oferente/Cocontratante deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.5	El certificado de Visita a Obra será extendido por la Inspección de las Obras (I.O.) o Autoridad destacada a tal efecto. Esta visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisión de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad del Cocontratante.

2.6	Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad del Cocontratante, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Inspección de Obras (I.O.), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítem de contrato. Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en el sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo georadar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras.  El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación si correspondiera no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por el Cocontratante será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.7.	Previo al inicio de los trabajos el Cocontratante deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades del Instituto para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.8.	El equipo propuesto deberá estar disponible para la obra y su ingreso a ella deberá ser registrado en los Partes que el Cocontratante diariamente presentará a la Inspección de Obras, donde también deberá figurar el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables, y el estado del tiempo.

2.9.	Todas las tareas previas al comienzo de las construcciones propiamente dichas deberán figurar en el diagrama de barras del “Plan de Trabajos” que los Oferentes tendrán que presentar lo más ajustado posible a la realidad, debiendo ser compatible con la unidad de medida diaria real que prevé ejecutar en cada trabajo y que ha sido contemplada en los análisis de precios (Computo y Presupuesto).

2.10.	El Cocontratante exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.11.	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el Cocontratante, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección y los Organismos de Seguridad del Comitente.

2.12.	Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.13.	Todas las tareas, provisiones, pruebas, etc. mencionado en el presente Pliego deberán ser ejecutadas por el Cocontratante.

2.14.	Todos los materiales producto de la limpieza y demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

2.15.	El replanteo de origen de la obra se hará siguiendo las instrucciones de la Inspección de Obras.

2.16.	El Cocontratante deberá destacar como Representante Técnico con presencia permanente en la obra, a un profesional matriculado de primera especializado y con antecedentes en obras de similares características a la aquí descripta.

3.  NORMAS Y REGLAMENTACIONES

3.1. 	La presente Especificación establece la obligatoriedad de cumplir con todas las normas constructivas y reglamentarias vigentes. Para la concreción de las obras y materialización del edificio, se deberán respetar todas las normas establecidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba, como así también leyes Provinciales y Nacionales vigentes.

3.2. 	Las obras y los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas y en las reglamentaciones vigentes.

3.3.	El Cocontratante deberá presentar a la Comitente para su aprobación, la documentación completa (planos de obra, tendidos y modificaciones) antes de iniciar cualquier tarea prevista.

3.4.	El profesional designado por el Cocontratante como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente.

4. MODIFICACIONES

El Cocontratante, de considerar necesario a su juicio, podrá proponer algún tipo de modificaciones al proyecto y solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

5. DOCUMENTACIÓN

## El Cocontratante deberá presentar a la Comitente para su aprobación, la documentación completa (planos de obra) antes de iniciar cualquier tarea prevista y posterior a su finalización el conforme a obra,  como así también todas aquellas de carácter Oficial ante los Organismos públicos que correspondan.

6.  INTERPRETACIÓN DE PLANOS

## El Cocontratante es responsable de la correcta interpretación de los planos y documentación técnica correspondiente. Si en la interpretación de las mismas surgieran dudas o divergencias, la Comitente resolverá en cada caso, lo que deberá hacer.

7.  CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INICIAL

## 7.1. 	La documentación técnica inicial debe ser confeccionada por el Cocontratante y certificada por su Representante Técnico. Además, podrá recibir la colaboración y/o asesoramiento de uno o más profesionales especializados en los rubros que a su juicio justifique tal intervención o cuando lo impongan las normas en vigencia.

## Los cómputos métricos propuestos en la presente documentación son solamente indicativos.

8.  AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INICIAL

8.1.	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica inicial.

8.2.	La Documentación Técnica de Obra no podrá ser utilizada sin previo conocimiento de la Inspección de Obras y de su oficialización por la Comitente.

9. MATERIALES

9.1. 	Muestras de Materiales: Con anterioridad a las 72 horas de iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obra, con el objeto de su aprobación, muestras de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM).

9.2. 	Inspecciones: el Cocontratante deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los distintos materiales o elementos en las siguientes circunstancias:

a)  Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.

c) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que el Cocontratante quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

11. CONTROL DE CALIDAD

11.1. 	Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM, ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustará a reglamentos vigentes.

11.2.	El Cocontratante pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fuera necesario efectuar y toda otra tarea no prevista que haga al buen funcionamiento de la obra.

12. GARANTÍA DE LAS CONSTRUCCIONES.

12.1. 	A partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra y por el término de doce (12) meses comenzará a regir el período de garantía sobre todos los elementos componentes del sistema, siendo responsabilidad del Cocontratante prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas en cualquier elemento o conjunto, efectuando la reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia de mano de obra y material sin costo adicional para el Comitente.

12.2. 	Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo se ejecutarán en un todo de acuerdo a una planificación previa que deberá ser presentada por el Cocontratante para su aprobación por parte de la Inspección de Obra.

12.3. 	En caso que dicha planificación no mereciera la correspondiente aprobación del Comitente por resultar incompleta o no acorde a las reglas del arte o recomendaciones de los fabricantes, se le formulará las observaciones que correspondan para su adaptación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.  MEMORIA

1.1. 	La presente obra tiene por objeto la provisión de Materiales y Mano de Obra para ejecutar los trabajos de “PINTADO INTERIOR  GRUPO CAPACITACION TÉCNICO PROFESIONAL - E.S.FA.”

1.2. 	El edificio cuenta con una antigüedad de cincuenta años aproximadamente, esta ejecutado en mampostería de ladrillos comunes, techo de HºAº con cubierta de chapas fibrocemento.

Cuenta con revoques comunes de acabado fino a la cal.

Existen mamparas de madera que definen box, para cada docente.

Cuenta con puertas y ventanas de madera.

La pintura de sus muros interiores,  aberturas, y mamparas de madera se encuentran deterioradas, por lo que amerita su nuevo pintado.

2.  TRABAJOS A REALIZAR

2.1 – Pinturas

Generalidades: Todas las superficies que deban pintarse se preparan corrigiendo defectos, manchas o asperezas.

Se no se aplicara ninguna mano de pintura sin que la anterior este completamente seca. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo  utilizarse para tal fin enduido de primera marca.

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservarse del polvo de los trabajos de pintura, debiendo evitar que se cierren aberturas antes que la pintura se haya secado completamente.

Será  condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados etc.

Donde se conste o sospeche la presencia de hongos, se lavara previamente con una solución de acido clorhídrico y agua 1:10, para posteriormente enjuagar con agua limpia y en forma abundante, según indicación de la inspección de obras.

Pintura látex: los paramentos interiores, existentes que hayan sido reparados se pintaran con pintura látex, previa reparación de la superficie con enduido específico.

Primeramente se dará una de fijador tipo ALBA o similar en calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicaran dos manos de pintura base látex vinílico para interior tipo ALBALATEX  o de similar calidad.

Posteriormente se dará una mano de probase acondicionador de mampostería SHERWIN WILLIAMS, DE ACUERDO A INDICACIONES DEL FABRICANTE, en la proporción necesaria para que una ves seco quede mate.

A continuación se aplicaran las manos necesarias para su correcto acabado ( como mínimo tres ) de pintura látex LOXON  larga duración anti-manchas SHERWIN WILLIAMS, o similar ,  de acuerdo a especificaciones del fabricante para eliminar manchas sin generar brillo deseado y aureolas, cuando la pintura es lavada con agua, detergentes, limpiadores y paños de limpieza.

Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las paredes ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier superficie serán corregidos antes de pintarla y los trabajos se retocaran una ves concluidos por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa que no satisfaga a la inspección, la contratista tomara las previsiones del caso para terminar la obra correctamente.

Esmalte sintético para carpinterías.

Se limpiaran todas las superficies con cepillo de cerda dura, eliminando la grasa y todo vestigio de suciedad existente.

Se procederá al lijado y o rasqueteado de cada parte de puertas, ventanas y tabiques de madera  a reparar.

Se aplicara esmalte sintético mate en aberturas, puertas y mamparas, en cantidad de tres manos

La pintura a utilizar será  marca SHERWIN WILLIAMS  o similar.

Los colores a aplicar serán:

Los muros longitudinales blanco vapor.

Los muros transversales fresco romano.

Las aberturas blanco mate.

Las mamparas azul noche.

4 - LIMPIEZA DE OBRA

Se retiraran materiales sobrantes restituyendo el  edificio a condiciones de uso