COMPUTO Y PRESUPUESTO (Materiales y Mano de Obra ) Renglón Nº 5

POR AJUSTE ALZADO (Cotizar precio unitario)

| ITEM | DESIGNACION | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Trabajos preliminares Cerramiento en Circulación Principal, Colocación de bastidor con doble Placa, colocación de sellador porliretánico y revestimiento del paramento con superficie lavable, ambas caras | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 1: | $ |
| 2 | DEMOLICIONES - RETIROS |  |  |  |  |
| 2.1 | Tabiques y Mamposterías | M2 | 40,47 | $ | $ |
| 2.2 | Revestimientos y esquinas para guardacantos | M2 | 15 | $ | $ |
| 2.3 | Revoques en zona Sanitario h 2m y demás demoliciones | M2 | 24,6 | $ | $ |
| 2.4 | Pisos | M2 | 22,78 | $ | $ |
|  | Zócalos graníticos todo perímetro interno del Servicio | M2 | 10 | $ | $ |
| 2.5 | Contrapiso | M2 | 16 | $ | $ |
|  | Instalaciones Sanitarias |  |  |  |  |
| 2.6 | Sistema de evacuación | ML | 10 | $ | $ |
| 2.7 | Sistema de provisión de agua | ML | 16 | $ | $ |
|  | Artefactos sanitarios, accesorios y griferías. |  |  |  |  |
| 2.8 | Inodoro | C/U | 1 | $ | $ |
| 2.9 | Lavatorio | C/U | 1 | $ | $ |
| 2.10 | Mesada con pileta | C/U | 1 | $ | $ |
| 2.11 | Griferías | C/U | 3 | $ | $ |
| 2.12 | Accesorios | C/U | 1 | $ | $ |
|  | Carpintería |  |  |  |  |
| 2.15 | Puerta (Pe__) y ventana (Ve__) | C/U | 9 | $ | $ |
| 2.16 | Marcos y tapas de conductos (C1) | C/U | 2 | $ | $ |
| 2.17 | Mesada en sala esterilizado (kitchenette) - Frentes de muebles bajo mesada M2 y M3 y tapa rollos de ventanas Ve__ y Ve_. | C/U | 4 | $ | $ |
| 2.18 | Instalaciones en general. Todo según Pliego de Especificaciones Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 2: | $ |
| 3 | ALBAÑILERÍA Y AFINES |  |  |  |  |
| 3.1 | Reparación de mampostería ladrillos cerámicos huecos 8cm esp. | M2 | 13,2 | $ | $ |
| 3.2 | Reparación de revoques fino y grueso |  |  | $ | $ |
| 3.2.1 | Revoque grueso bajo revestimiento | M2 | 32,6 | $ | $ |
| 3.2.2 | Revoque común a la cal terminado al fieltro | M2 | 26,1 | $ | $ |
| 3.3 | Contrapiso y carpeta de nivelación. | M2 | 22,78 | $ | $ |
| 3.4 | Pisos y zócalos |  |  | $ | $ |
| 3.4.1 | Reparación de pisos y zócalos graníticos. | M2 | 0 | $ | $ |
| 3.4.2 | Piso en Sanitario y Vesturario de granito rec. 15x15 color a determinar asentado sobre mortero, tomado de juntas, pulido | M2 | 4,2 | $ | $ |
| 3.4.3 | Provisión y colocación de zócalos graníticos en sanitario | M2 | 10 | $ | $ |
| 3.4.4 | Piso de Vinilo 3mm Alto Tránsito pegado sobre solado nivelado existente incluye: Zócalo Sanitario en todo perímetro del Servicio con soporte bajo zócalo | M2 | 84 | $ | $ |
| 3.5 | Revestimiento cerámico en Sanitario y Vestuario azulejo SL 20x20 pegado con adhesivo cerámico impermeable sobre revoque grueso | M2 | 11,5 | $ | $ |
| 3.6 | Revestimiento Cerámico en Salas, reparación (a determinar en obra) | M2 | 6 | $ | $ |
| 3.6 | Tabique tipo Durlock realizado con soleras y montantes70mm c/40cm, aislación mineral 70mm con láminas exteriores en ambos lados, placas ignífugas | M2 | 41 | $ | $ |
| 3.7 | Cielorraso tipo Durlock soleras y montantes 35mm, placas ignífuga 12mm aislación superior con lana de vidrio mineral con láminas ambas caras | M2 | 10,68 | $ | $ |
| 3.8 | Cielorraso tipo Durlock desmontable sobre perfilería s/sanit Hab 314 y Depósito | M2 | 10 | $ | $ |
| 3.9 | Refuerzo estructural s/3er piso Sanit 314 y Depósito Enfermería 2 IPN N20 fijación en accesorio tomado a estructura de hormigón armado mediante anclaje abulonado con adhesivo epoxi. Unión mitad de long con presillas y/o abulonado luz de apoyo 4,5m | C/U | 1 | $ | $ |
| 3.10 | Reparación de Losa sobre montante Sala Òxido de Etileno, losa maciza con armadura inserta en muros y/o estructura HºAº con adhesivo expoxi Sikadur 31 y 32 Gel | M2 | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 3: | $ |
| 4 | CARPINTERÍAS |  |  |  |  |
| 4.1 | Puerta de metálica y marco de chapa dobla-da Nº 18 (P1) rellena de poliuretano y/o Vermiculita. Dimensiones: 0,90 x 2,05 mts. c/ visor superior. Pintura epoxi. Bisagra pomela y picaporte tipo sanatorio bronce platíl, cerradura tipo acytra (Medidas a confirmar en obra) | C/U | 7 | $ | $ |
| 4.2 | Puerta de metálica con marco de chapa dobla-da Nº 18 –(P2) cantidad 4 Rellena de vermiculita y (P3) cantidad 3 Rellena de poliuretano, Dimensiones: 0,70 x 2,05 mts. Pintura epoxi. Bisagra pomela y picaporte tipo sanatorio bronce platíl, cerradura tipo acytra (Medidas a confirmar en Obra) | C/U | 7 | $ | $ |
| 4.3 | Puerta de metálica hoja doble marco de chapa dobla-da Nº 18 (P4), rellena de vermiculita, pintura epoxi visor superior, bisagras pomela, picaporte bronce platil, cerradura tipo acytra Dimensiones: 1,30 x 2,05 mts. (Medidas a confirmar en obra) | C/U | 2 | $ | $ |
| 4.4 | Ventana de aluminio anodinado natural, tipo guillotina (V1) Dimensiones: 0,80 x 1,30 mt. | C/U | 1 | $ | $ |
| 4.5 | Reemplazo ventanas existentes por Ventana de alumino anodizado vidrio fijo doble vidriado hermético 1,50 x 1,50m. | C/U | 3 | $ | $ |
| 4.6 | Reubicación de carpintería existente (Ve7). Ventana recepción material | C/U | 1 | $ | $ |
| 4.7 | Reemplazo de muebles bajo mesada M2 Largo aprox 4,30m Aglomerado revestido con melamina blanca 18mm pluertas planas de bordes termoformados redondeados | C/U | 1 | $ | $ |
| 4.8 | Reemplazo de muebles bajo mesada M3 Largo aprox 2,50m Aglomerado revestido con melamina blanca 18mm pluertas planas de bordes termoformados redondeados | C/U | 1 | $ | $ |
| 4.9 | Reemplazo de tapa rollos. | C/U | 2 | $ | $ |
| 4.10 | Estructura metálica de base para mesadas de trabajo en caño estructural cuadrado pintado epoxi | C/U | 3 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 4: | $ |
| 5 | PINTURA |  |  |  |  |
| 5.1 | Esmalte sintético s/carpintería nueva y existente. | M2 | 85,72 | $ | $ |
| 5.3 | Esmalte sintético s/mampostería (color rojo). | M2 | 1 | $ | $ |
| 5.4 | Pintura Epoxi s/tabiques. | M2 | 2,8 | $ | $ |
| 5.5 | Pintura Epoxi s/revestimiento. | M2 | 280 | $ | $ |
| 5.6 | Pintura Látex s/cielorrasos. | M2 | 85 | $ | $ |
| 5.7 | Pintura Látex s/tabiques en Sanitario y Vestuario por sobre cota de Revestimiento Cerámico. | M2 | 2,8 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 5: | $ |
| 6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |
|  | Incluye Reparación de Instalación Eléctrica según AEA con Material de 1º Calidad Industrial para canalizaciones embutidas y externas, tableros seccionales, puesta a tierra, protecciones diferenciales y termo magnéticas, cableado, tomas corrientes, llaves de encendido, nuevas bocas, artefactos de iluminación y accesorios. Instalación y reparación del Sistema de Inyección y Extracción de Aire en Salas de Máquinas y sus correspondientes zinguerías, etc. Todo según Pliego. |  |  |  |  |
| 6.1 | Tablero General (1er. Gabinete) Consta de Tablero metálico IP65 300X300X210 - IT General Schneider Electric TMD 3P 250 36KA y accesorios | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.2 | Tablero Seccional (2do. Gabinete) Gabinete metálico IP65 900X600X210 - Repartidor Tetrapolar 4x300A c/tapa acrílica - Interruptor Diferencial (ID) 4x125A 100mA- ID 4x63A 100mA - Interrruptor Termomagnético (IT) TMD 3x100A - IT 4x63A C60 Curva C - ID 4x40A - IT C60 4x16A - Contactor y Guardamotor para Sistema de Extracción de aire - Accesorios. | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.3 | Tablero Seccional (3er. Gabinete) Gabinete metálico IP65 500X400X160 de amurar con contrafrente - Repartidor Tetrapolar 4x12 125A - IT Gral C60 4x40A curva C - (6) ID 2x25A - (3) IT P60 2x16A curva C - (3) IT C60 2x25A curva C y accesorios varios | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.4 | Tablero Seccional (4to Gabinete) Gabinete metálico IP65 500X400X160 con contrafrente metálico - ID 4x40A - IT C60 4x16A curva C - Contactor modular y Guardamotor para Sistema de Extraación de aire - caja metálica para alojar tomacorriente de embutir industrial 3P + N+T - Tomacorriente industrial 16A 3P+N+T | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.5 | Artefactos Lumínicos: consta de 34UD tipo Lumenac Marea Pro IP65 provisto c/2 Tubo OSRAM T8 LED 16W - recableado de bocas con conductores nuevos tipo Prysmian Pirelli Afumex 750 - Cableado de Puesta a tierra - Todo según Pliego | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.6 | Tomacorrientes y Llaves de encendido en Salas del Servicio: Consta de Recableado de bocas para tomacorrientes e interruptores con cable Prysmian Pirelli Afumex 750, cable verdeamarrillo PE, accesorios, Tapas, bastidores, interruptores, tomacorrientes, tipo Schneider RODA o superior, todo según PET | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.7 | Cableado de Seccionales: Consta de cableado de 2 conductores Subterráneos 1 existente a recablear y otro a proveer, montados sobre bandeja perforada en continuidad de bandeja escalera existente, instaladas en paso exterior por sobre terraza hasta el interior del Servicio en 150mm ancho, continuando hasta Sala de Máquinas en 100 y 50mm, accesorios ménsulas y rieles para fijación. Cable a proveer longitud (medidas a confirmar en obra) +/- 45m Sintenax Valio 4x150 +70 mm2 para carga de 250A 380V. Cable a recablear subterráneo 4x10mm2 desde GEL hasta tablero Nº4 debiendo realizarse reparación de ser necesario con empalme siliconado tipo subterráneo, además deberá colocarse cable de longitud necesaria como conductor PE 50mm2 hasta TS1 y TS2 continuando con 16mm2 , continuidad en bandejas con cable y accesorios todo según PET | C/U | 1 | $ | $ |
| 6.8 | Sistema de Inyección y Extracción de Aire, Salas de Óxido de Etileno y Sala de Autoclaves, conducto y extractores, todo según Pliego de Especificaciones Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 6: | $ |
| 7 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |
| 7.1 | Núcleo Sanitario: Provisión y colocación de cañería y accesorios para desagüe cloacal primario y secundario tipo Awaduct, cañerías y accesorios de agua fría caliente y retorno tipo H3 Interfusión, Incluye Instalación de Artefactos todo s/ Especif. Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.2 | Núcleo Óxido Etileno: Provisión y colocación de cañería y accesorios para desagüe cloacal primario y secundario tipo Awaduct, cañerías y accesorios de agua fría y caliente tipo H3 Interfusión, Incluye Instalación de Artefactos todo s/ Especif. Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.3 | Núcleo Lavado y Office: Provisión y colocación de cañería y accesorios para desagüe cloacal primario y secundario tipo Awaduct, cañerías y accesorios de agua fría y caliente tipo H3 Interfusión, Incluye Instalación de Artefactos todo s/Especif. Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.4 | Núcleo Sala de Máquinas: Provisión y colocación de cañería y accesorios para desagüe cloacal primario y secundario tipo Awaduct, cañerías y accesorios de agua fría y caliente tipo H3 Interfusión, Incluye Instalación de Artefactos todo s/ Especif. Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.5 | Mesada de acero inoxidable con pileta | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.6 | Lavamanos losa blanca | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.7 | Inodoro losa blanca con mochila | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.8 | Asiento y tapa para inodoro | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.9 | Grifería para pileta | C/U | 2 | $ | $ |
| 7.10 | Grifería para lavamanos | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.11 | Grifería para ducha | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.12 | Juego de accesorios | C/U | 1 | $ | $ |
| 7.13 | Espejo biselado de 4 mm. | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 7: | $ |
| 8 | VARIOS |  |  |  |  |
| 8.1 | Limpieza de obra | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 8: | $ |
|  | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8): | $ |