ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DEL SERVICIO: Con la adquisición de los bidones de agua de 20 litros, el cocontratante deberá contemplar la entrega en calidad de préstamo de dispensers de agua fría/caliente por el período de 12 (DOCE) meses o, en su defecto, hasta que se produzca el consumo total de bidones de agua.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: Los bidones de agua deberán responder a las disposiciones y normativas del Código Alimentario Argentino (art. 983) y las habilitaciones sanitarias correspondientes de la Ciudad de Córdoba.

El ÁREA LOGÍSITICA CÓRDOBA se reserva el derecho de realizar los análisis bacteriológicos.

Los envases deberán ser retornables, con tapa sellada o rotulada que garantice la inviolabilidad de su contenido. La frecuencia de la entrega de los bidones será aproximadamente de 1 vez por semana (los jueves) o a requerimiento del Escuadrón Base, la cantidad de 50 bidones en contra entrega de sus 50 vacíos caso contrario se repondrán únicamente los vacíos la recepción también será en el mencionado Escuadrón.

El Cocontratante deberá proveer la cantidad de TREINTA (30) dispensers de agua fría/caliente en carácter de préstamo, hasta el consumo total de los bidones de agua; los cuales serán distribuidos en los diferentes sectores del ÁREA LOGÍSTICA CÓRDOBA, y deberán contar con las siguientes características:

- Alimentación eléctrica 50/60 Hz – 230 v/115v.

- Consumo en frio motocompresor 150w.

- Consumo en caliente resistencia caldera 500w.

- Cantidad deposito agua fría (acero inoxidable): 2 litros.

- Cantidad deposito agua caliente (acero inoxidable): 2 litros.

- Rendimiento agua caliente temperatura de 80º a 90º, 5 a 7lts/h.

- Rendimiento agua fría temperatura de 4º a 10º, 5 a 7 lts/h.

- Colector para evitar derrames en el piso.

Todos los equipos ofrecidos podrán tener una tolerancia de un 10% en +/- en lo requerido, para lo cual la firma deberá presentar folletería sobre la descripción de los equipos.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO: El mantenimiento correctivo y preventivo de los dispensers, será responsabilidad de la empresa proveedora, debiendo incluir en todos los casos los repuestos necesarios. Asimismo, de surgir alguna novedad la empresa deberá contar con un servicio técnico que responderá dentro de las 48 horas de realizar el reclamo, de no ser posible la solución de dicha novedad en el tiempo pactado se deberá reemplazar el mismo.

Los equipos deberán estar en permanente y perfecto estado de higiene y conservación, evitando así todo tipo de contaminación del agua.

Se solicita que los dispensers en lo posible sean de fabricación nacional a los efectos de garantizar la reparación de los mismos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPENSERS:

| DEPENDENCIA | CANTIDAD DE DISPENSERS |
| --- | --- |
| Grupo Abastecimiento | 9 (NUEVE) |
| Grupo de la Producción | 10 (DIEZ) |
| Ayudantía | 1 (UNO) |
| Económico Financiero | 1 (UNO) |
| Puesto Guardia | 1 (UNO) |
| Puesto Rondín | 1 (UNO) |
| Escuadrón Base | 1 (UNO) |
| Salón Comedor | 2 (DOS) |
| En Deposito | 4 (CUATRO) |
| TOTAL | 30 (TREINTA) |