ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 25: Con cable prolongador de DOS(2) metros, con llave de protección y corte con luz de neón; color blanco o negro, apta para fichas machos, pernos redondos y pernos chatos.

Renglón Nº 26: Tipo lápiz, sensibilidad 90-1000 VCA, frecuencia 50/60 HZ, con luz led indicadora y alarma al momento de detección.

Renglón Nº 28: Cable unipolar, de cobre con aislamiento de P.V.C. ignifugo, COLORES: celeste, rojo, verde/amarillo y marrón.

Renglón Nº 29: Con adhesivo a base de caucho, auto extinguible.

Renglón Nº 31: P/Embutir armado con toma de tierra, tensión 250V, corriente admisible 10 A, certificación  IRAM 63072; COLOR: blanco.

Renglón Nº 34: Grado de protección IP 20, montaje Riel DIN 35 mm.

Renglón Nº 41: Selector de iluminación y autonomía de 18 a 24hs; circuito de protección por sobrecarga, con alojamiento para el cable de alimentación; gancho para colgar; base de apoyo; luz led indicador de carga.

Renglón Nº 47: Tubo recto; Base G13; Tipo T8; Vida Media 1000hs; Diámetro 26 mm; Indice de Color 75(CRI) ; Flujo Luminoso 2500 (lm); Temperatura Color 6500 k.

Renglón Nº 48: Duración de Lámpara 10.000 hs; mantenimiento de flujo 0,7; Altura 115,5 mm; ancho 60 mm; potencia equivalente 100 W; Tipo de Luz Blanco Cálido; Corriente de la lámpara 170mA.

Renglón Nº 49: Potencia nominal 45 W. Equivalencia a la lámpara incandescente: 150W; Temperatura de color 6400Kº; flujo luminoso 2300 Lm ; diámetro máximo del plástico 83mm; longitud máxima 20 mm.

Renglón Nº 50: Temperatura de color 6400Kº; flujo luminoso 5340lm; diámetro máximo del plástico 111mm; longitud máxima 295mm.

Renglón Nº 51: Emision de luz 2000 lumens; temperatura de color 6500k; vida media 15000 hs; eficiencia 111lm/w; flujo luminoso 2000 lm; diámetro de lámpara 7cm; altura 13cm.