ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

El objeto de la presente licitación es la contratación de un Servicio de Locación de Impresiones digitales, que incluya la provisión de insumos (excepto papel), los equipos de impresión, la gestión de la cantidad y tipo de copias realizadas, y el mantenimiento de todos los equipos involucrados. La provisión de los insumos se realizará en las dependencias operativas de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, por el término de DOCE (12) meses o el tiempo en que se consuman las cantidades de copias/impresiones contratadas.

El servicio incluirá todos los elementos de software y hardware necesarios para implementar la Impresión, Copiado y Digitalización de documentos, en cualquiera de los dispositivos solicitados.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

Los Bienes y Servicios conexos a proveer están compuestos por dos renglones a saber:

RNº 1: Equipos multifunción monocromático (ByN) Tipo C ETAP: SIETE (7).

RNº 2: Equipos multifunción color (CMYK) Tipo D ETAP: UNO (1).

La cantidad de copias/impresiones blanco y negro (ByN) máximas serán de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS (57.132) en un plazo de DOCE (12) meses a contar desde el perfeccionamiento del contrato o el plazo menor en que se consuman dichas cantidades.

La cantidad de copias/impresiones color (CMYK) máximas serán de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (9.996) en un plazo de DOCE (12) meses a contar desde el perfeccionamiento del contrato o el plazo menor en que se consuman dichas cantidades.

Los equipos necesarios para cumplir el servicio solicitado deberán ser instalados dentro de los SIETE (7) días hábiles desde el perfeccionamiento del contrato.

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS

La distribución del equipamiento se deberá proveer en las dependencias de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR. Los equipos monocromáticos deberán instalarse en las siguientes dependecias:

- Ayudantía de Grupo Aéreo Escuela

- Departamento Operaciones de Grupo Dirección

- Departamento Contaduría de Grupo Dirección

- Escuadrón Abastecimiento del Grupo Base Escuela

- Escuadrón Instrucción del Cuerpo Cadetes

- Departamento Personal del Grupo Dirección

- Ayudantía del Grupo Técnico Escuela

El equipo color deberá instalarse en la siguiente dependecia:

- Escuadrón Estudios del Cuerpo Cadetes

GLOSARIO

Contacto Técnico: el/los Administrador/es de Sistemas de cada una de las dependencias de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, en las que se encuentran instalados los equipos alcanzados por esta contratación.

Responsable Técnico: el/los agente/s pertenecientes al Departamento Informática de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, dependiente de la Subdirección, como unidad centralizada, realizarán el seguimiento del servicio objeto de esta contratación.

Representante Técnico: será el personal designado por el cocontratante, el que actuará en su representación y será mancomunadamente responsable del cumplimiento de las obligaciones emergentes de este contrato.

Personal Técnico: será el personal designado por el cocontratante para la prestación del servicio preventivo y correctivo.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El servicio comprenderá: distribución, instalación, configuración y puesta en marcha de equipos, según el tipo y distribución. Los equipos ofertados deberán tener una antigüedad de fabricación no superior a los DOS (2) años al dia de la fecha de la orden de compra. No poseer fecha de discontinuidad en el mercado.

Entrega inicial de insumos y accesorios en el mismo lugar de emplazamiento de los equipos indicados. El cocontratante deberá proveer sin costo alguno, los materiales de consumo (tóner, cilindro, revelador, excepto papel), repuestos y cualquier elemento, accesorio o insumo necesario para prestar el servicio.

Realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos, las reparaciones y cambios necesarios en el lugar de instalación de los equipos en cada una de las dependencias en las que se presta servicio, documentando e informando las tareas ejecutadas en cada caso.

Realizar las tareas de lectura y registración de medición de contadores de impresión mensual en forma presencial y obligatoria en cada uno de los equipos. Dichas lecturas deberán ser conformadas por el Contacto Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, generándose el Certificado de impresión mensual.

No se aceptarán certificados de impresión mensual parciales.

Los equipos utilizados para prestar el servicio deberán ser distribuidos, instalados, configurados y puestos en marcha, en los lugares y dependencias indicados.

Deberá proveer una herramienta de administración y monitoreo vía web, para todos los equipos entregados en este servicio que se encuentren conectados en red, la que será sin costo adicional alguno para la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, y deberá brindar mínimamente la siguiente información:

  - Identificación de la impresora (ubicación física del equipo, IP, dependencia). La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR proporcionará el código de dependencia para cada caso.

  - Estado de la impresora.

  - Estado de los insumos.

  - Contador de páginas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

- TIPO C - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA B&N

Impresora multifunción para grupos de Trabajo que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro, digitalización de imágenes a color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

    - FUNCIÓN IMPRESORA/COPIADORA:

- Tamaño máximo de documento: A4/Carta, Legal.

- Deberán imprimir no menos de VEINTE PÁGINAS PROMEDIO POR MINUTO (20ppm) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada (papel resma), tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Lenguaje de impresión: PCL5 y PCL6 o compatible superior. Opcional: PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada) reales, no interpolados.

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño A4/Carta de papel de entrada de no menos de QUINIENTAS (500) hojas cortadas de 80gr/m2.

- Se aceptará que el equipo contenga DOS (2) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Deberá permitir la impresión/copia de hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de 512MB.

- Alimentación electrica 220V-50Hz sin necesidad de transformador externo para su fuente de alimentación.

    - FUNCIÓN ESCÁNER

- Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamano máximo de documento escaneable: Legal.

- Resolución Óptica 600 X 600 dpi, como mínimo. Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo. Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo no inferior a CUARENTA PÁGINAS PROMEDIO POR MINUTO (40ppm) en blanco y negro y TREINTA PÁGINAS PROMEDIO POR MINUTO (30ppm) en color para tamaño A4.

    - CONECTIVIDAD:

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP/Conector RJ45).

    - SISTEMAS OPERATIVOS:

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/7/8/8.1/10.

    - OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 110/220V-50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

    - OPCIONALES:

- Impresión doble faz sin intervención del usuario. Alimentador de sobres y alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para CINCUENTA (50) hojas (para escaneo y fotocopiado).

- TIPO D - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN ELECTROFOTOGRÁFICA COLOR

Impresora multifunción para grupos de Trabajo que combine tareas de impresión y copiado a color, digitalización de imágenes a color y opcionalmente envío y recepción de faxes.

    - FUNCIÓN IMPRESORA/COPIADORA:

- Tamaño máximo de documento: A3.

- Deberán imprimir no menos de TREINTA Y CINCO PÁGINAS PROMEDIO POR MINUTO (35ppm) de tamaño A4 y en modo calidad normal, que permita imprimir en hoja cortada (papel resma), tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Lenguaje de impresión: PCL5 y/o PCL6 o compatible superior. Opcional: PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada) reales, no interpolados.

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño A3 de papel de entrada de no menos de MIL (1000) hojas cortadas de 80gr/m2.

- Se aceptará que el equipo contenga DOS (2) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Deberá permitiri la impresión/copia de hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Tendrá una capacidad de memoria RAM mínima de 512MB.

- Alimentación electrica 220V-50Hz sin necesidad de transformador externo para su fuente de alimentación.

    - FUNCIÓN ESCÁNER

- Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamano máximo de documento escaneable: A3.

- Resolución Óptica 600 X 600 dpi, como mínimo. Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo. Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo no inferior a CUARENTA PÁGINAS PROMEDIO POR MINUTO (40ppm) en blanco y negro y TREINTA PÁGINAS PROMEDIO POR MINUTO (30ppm) en color para tamaño A4.

    - CONECTIVIDAD:

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT (Cable UTP/Conector RJ45). USB 2.0 o superior.

    - SISTEMAS OPERATIVOS:

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/7/8/8.1/10.

    - OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 110/220V-50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

    - OPCIONALES:

- Impresión doble faz sin intervención del usuario. Alimentador de sobres y alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para CINCUENTA (50) hojas (para escaneo y fotocopiado).

SERVICIO CONEXO DE INSTALACIÓN DE LOS TODOS LOS EQUIPOS

Los equipos a proveer deberán ser entregados, instalados y puestos en funcionamiento por el Cocontrantante, para su entrada en producción definitiva, una vez finalizada la entrega de los equipos según el Plan de Entrega previamente acordado.

Será de total y exclusiva responsabilidad del Cocontrantante efectuar las tareas necesarias para la puesta en marcha de los equipos provistos.

Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, durante y después de la ejecución de las tareas, impidiendo la interrupción del servicio en horarios hábiles u operativos.

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas a efectos de no entorpecer el normal funcionamiento de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR. Esto podrá motivar trabajos en horarios nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales de ningún tipo.

El Cocontrantante será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos de instalación, implementación, prueba y puesta en servicio del Sistema objeto del presente llamado a licitación. Deberá en consecuencia tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

El Cocontrantante queda obligado a retirar los residuos producto de la instalación del equipamiento solicitado, dejando limpios los sitios de trabajo.

En caso de que la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR solicite cambios en el lugar de emplazamiento de algún equipo, el Cocontrantante deberá realizar todas las tareas necesarias para su puesta en marcha en el nuevo lugar, sin costo alguno. Dicha puesta en marcha se efectivizará el primer día hábil administrativo siguiente a la notificación fehaciente de la solicitud de traslado, si el nuevo emplazamiento es dentro del mismo edificio, y de CINCO (5) días hábiles administrativos si se tratase de un traslado a otro edificio. El presente requerimiento puede ocurrir como máximo en el DIEZ POR CIENTO (10%) de los equipos solicitados al inicio de la contratación.

La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR podrá determinar el cambio de equipos de una dependencia a otra cuando éstas presenten circunstancias de sobreproducción o subproducción. En tal caso, y de común acuerdo entre el Organismo y el Cocontrantante, podrán ajustarse los plazos establecidos en el punto anterior, según el porcentaje de equipamiento involucrado en el traslado.

PRUEBA DE LAS IMPRESORAS

El Cocontrantante deberá facilitar los medios necesarios para que la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR pueda verificar el correcto funcionamiento del equipamiento ofrecido y el cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el presente pliego. Todo lo solicitado en este punto correrá por cuenta y cargo del Cocontrantante.

La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR realizará las pruebas necesarias para constatar que los bienes entregados (hardware y software) se ajustan en su totalidad a las especificaciones técnicas y prestaciones adicionales, si así se realizaren, ofrecidas por el Cocontrantante en su oferta.

Dichas pruebas se realizarán en el lugar señalado por la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

Estas pruebas incluirán, mínimamente, las siguientes:

Comprobación de los parámetros indicados en cada uno de los ítems correspondientes a características técnicas para cada uno de los equipos requeridos.

Evaluación de resultados de la impresora en distintas estaciones de trabajo configuradas con los sistemas operativos solicitados en el ítem correspondiente.

Los insumos que demanden estas pruebas, ya sea en concepto de personal, materiales, programas de medición de performance, etc., no implicarán en ningún caso, reconocimiento de gastos por parte de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR y deberán ser provistos por el Cocontrantante.

La omisión en la oferta de algún producto que al momento de las pruebas, y a juicio del Comprador, resulte necesario para el normal funcionamiento de los elementos ofrecidos, o para el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofrecidas, obligará al Cocontrantante a proveerlo de inmediato y sin cargo.

Las pruebas serán realizadas por personal de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR con el asesoramiento técnico del Cocontrantante.

GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

El servicio de garantía de buen funcionamiento requerido alcanza a cualquier tipo de desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio total o parcial, que ocurra sobre los bienes objeto de la presente, durante el plazo previsto para este contrato y cualquiera fuese la causa que origine el desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, total o parcial. Entiéndase por desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, total o parcial, a cualquier tipo y clase de evento que no permita que los bienes requeridos, en forma conjunta o separada, puedan cumplir el desempeño deseado según las especificaciones técnicas indicadas en el presente Contrato. El Cocontrantante no podrá alegar inconvenientes con el fabricante para la obtención de los servicios mencionados, debiendo garantizar en toda circunstancia la posibilidad de escalamiento de los eventos. Todo el trabajo realizado por el Cocontrantante y sus empleados conforme al Contrato, será ejecutado con niveles razonables de habilidad y cuidado.El cocontrantante deberá asegurar una respuesta acorde con los niveles de servicio de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, con el fin de permitir la continuidad operativa de las áreas usuarias. Si la performance de los equipos instalados no brindase los niveles de producción, continuidad y/o eficiencia solicitados en este pliego, la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR podrá requerir el reemplazo de los mismos por otras máquinas superiores. Si así estuviese determinado en los manuales de fábrica de los bienes, la garantía incluirá la revisión periódica de los equipos y/o programas ofrecidos y los cambios de elementos que así lo requieran. A fin de que dichas tareas no interfieran en el desarrollo de las actividades de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, este último, juntamente con el Cocontrantante confeccionarán calendarios de mantenimiento preventivo de periodicidad anual. Dichos calendarios tomarán en cuenta las normas que para tal efecto ha emitido el fabricante de los equipos, las cuales deberán especificarse en la oferta. La reparación de los equipos y la provisión de insumos deberá ser ejecutada a satisfacción de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR; la reparación del equipamiento y la provisión de insumos deberá ser en dependencias de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR y tomando en cuenta lo siguiente:

- Tiempo de Respuesta máximo: será de DOS (2) dos días hábiles.

- Tiempo de Reparación / Provisión de insumos máximo será de TRES (3) días hábiles

Para el cumplimiento de lo aquí estipulado, se entenderá como:

Tiempo de Respuesta, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Cocontrantante de la existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR (llamada de servicio) y la llegada del personal técnico del Cocontrantante para realizar la reparación respectiva.

Tiempo de Reparación, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Cocontrantante de la existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR (llamada de servicio) y la puesta en funcionamiento del(los) mismo(s) a satisfacción del Requirente.

Por reparación sólo se entiende que el bien reparado, cualquiera fuese su especie, funcione u opere en las mismas condiciones que las exigidas en estas especificaciones, incluyéndose la puesta en operación del software, de ser necesario.

Si por el tipo de falla resultase necesario retirar el equipo de las dependencias de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, y bajo la condición de reemplazo por otro equipamiento en funcionamiento de las mismas características solicitadas, el Cocontrantante deberá hacerse cargo de todos los costos que dicho traslado genere, incluidos los de seguro de transporte. También estará a cargo del Cocontratante la reinstalación y/o implementación y puesta en marcha del equipamiento reemplazante, a entera satisfacción de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

En caso de que la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR detecte que algunos equipos presenten deficiencias y/o problemas reiterados, éste se reserva el derecho de exigir que los mismos sean reemplazados por otros de iguales características e igual o menor antigüedad de lanzamiento a la fecha de pedido de reemplazo. Dichos reemplazos deberán efectivizarse en el plazo máximo de CINCO (5) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación fehaciente que la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR realice.

La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR podrá efectuar, y el cocontrantante aceptará, llamadas de servicio y soporte técnico de lunes a viernes de 9 a 18hs.

Las llamadas de servicio, se sujetarán a lo siguiente: Se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico (considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones acordadas entre la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR y el Cocontrantante.

El Requirente notificará las anomalías que se presenten incluyendo la siguiente información:

- Fecha y hora.

- Descripción del problema.

- Usuarios afectados.

- Nivel de gravedad de la falla.

- Contacto para el oferente en la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

Ante cada notificación el Cocontratante deberá realizar y presentar al Requirente un informe que contendrá como mínimo la siguiente información:

- Descripción detallada del problema, su causa y solución propuesta.

- Personal que se asignó para la resolución del mismo.

- Problemas que se presentaron durante la resolución.

- Documentación adjunta de los cambios hechos.

- Recomendaciones.

- Fecha y hora de resolución.

Mensualmente la firma cocontratante elaborará un reporte con información estadística, en el cual se detallará el consumo de las diferentes dependencias discriminado por equipo, el que deberá ser remitido del 1 al 5 de cada mes, vía correo electrónico al Departamento Informática, y en el formato que se acordará en el inicio del servicio entre la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR y el Cocontrantante.

La lectura, registración y medición de contadores de impresión mensual en cada uno de los equipos serán conformados en cada oportunidad por el Contacto Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR correspondiente a cada dependencia.

Los informes mensuales de servicio serán conformados por el Responsable Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR en cumplimiento al procedimiento para la conformidad de Servicios, vigente en el Organismo.

LLAMADAS DE SERVICIO

La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR podrá efectuar, y el Cocontrantante aceptará, llamadas de servicio a los efectos de ejecutar la Garantía de Buen Funcionamiento / Servicio de Actualización Tecnológica y Soporte Técnico lunes a viernes desde las 08:00 hs hasta las 18:00 horas.

La Garantía de Buen Funcionamiento / Servicio de Actualización Tecnológica y Soporte Técnico incluirá la reparación por personal calificado, y reemplazo de las partes, accesorios, kit de mantenimiento o en general cualquier componente (excepto papel) que se encuentren defectuosos por repuestos originales, nuevos y sin uso.

La llamadas de servicio se podrán efectuar telefónicamente, por fax o por correo electrónico (considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones acordadas entre la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, y el Cocontrantante.

La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR notificará las anomalías que se presenten, incluyendo la siguiente información:

- Fecha y hora,

- Descripción del problema.

- Contacto para el cocontrante en la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

- Usuarios afectados,

- Nivel de gravedad de la falla.

Ante cada notificación, el Cocontratante deberá realizar y presentar al Requirente un Informe que contendrá como mínimo la siguiente información:

- Descripción detallada del problema, su causa y solución propuesta,

- Personal que se asignó para la resolución del mismo,

- Problemas que se presentaron durante la resolución,

- Documentación adjunta de los cambios hechos,

- Recomendaciones,

- Fecha y hora de resolución.

- Por cada solicitud de Servicio, el Cocontratante deberá emitir una Orden de Trabajo.

La mencionada orden de trabajo contendrá las características que defina el Representante Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, juntamente con el Representante Técnico del Adjudicatario.

Cada vez que se genere una orden, citación o instrucción, el Representante Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, le comunicará al Cocontratante la necesidad de servicio técnico, según lo establecido en las cláusulas precedentes, obteniendo de parte del Adjudicatario, un número de orden registrable por tal reclamo o solicitud de servicio, en el que deberá dejarse constancia del horario en el que se realizó tal orden.

El Representante Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, prestará conformidad por la reparación y dará por completada la reinstalación de los equipos, de corresponder, cuando se hayan realizado a su satisfacción las siguientes actividades:

Se verifique el correcto funcionamiento del equipamiento en las condiciones normales de operación anterior a la ocurrencia de la falla, o se haya efectuado la simulación de fallas para verificar la alta disponibilidad del equipo.

Fecha y hora de finalización de la orden de trabajo, o toda otra condición determinada en el presente pliego.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Mensualmente la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, deberá dejar constancia por escrito de la conformidad por la prestación la Garantía de Buen Funcionamiento / Servicio de Actualización Tecnológica y Soporte Técnico, a través de un Certificado de Cumplimiento de Servicio que deberá presentar el Cocontratante conforme lo establecido seguidamente.

El Cocontratante, por intermedio de su Representante Técnico, tendrá la obligación de presentarse en el área de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, que se designe, una vez por mes, para efectuar juntamente con el Representante Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, un seguimiento de la ejecución del contrato.

En dicha oportunidad se evaluará el cumplimiento de todos las intervenciones y reclamos de servicio presentados y se emitirá un Certificado Mensual de Cumplimiento del Buen Funcionamiento / Servicio de Actualización Tecnológica y Soporte Técnico.

Durante la ejecución del servicio, la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, podrá convocar al Representante Técnico del Cocontratante toda vez que lo estime necesario para un mejor desenvolvimiento del servicio.

La ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, podrá solicitar al Cocontratante el reemplazo de su Representante Técnico o cualquier técnico que preste servicios en el marco del presente. En tal caso el Cocontratante deberá efectuar el reemplazo solicitado en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas.