ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A RENGLONES Nº 7 A 11 (E.A.M.)

CONSIDERACIONES GENERALES

1.             FINALIDAD

1.1         El cocontratante deberá respetar los procedimientos e ítems estipulados, al igual que la mano de obra especializada bajo los términos y condiciones detallados en la presente Especificación  Técnica.

2.             DEFINICIONES

2.1.      Se entenderá por Organismo Requirente a la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, y por cocontratante a la empresa encargada de  realizar los trabajos detallados en la presente Especificación Técnica.

2.2         Se entenderá por REPARACIÓN, al conjunto de tareas tendientes a recuperar las características técnicas y/o operativas de los subsistemas degradados en su funcionamiento y llevarlos a los valores y tolerancias determinadas por el fabricante comprendiendo con ello el  reemplazo de componentes, módulos,  partes dañadas o defectuosas de las partes integrantes de los subsistemas, por elementos y/o repuestos nuevos que cumplan la misma función.

2.3          Se entenderá por REPARACION PARCIAL, al conjunto de subsistemas determinados en el alcance de los trabajos correspondientes a cada renglón sobre los cuales el cocontratante efectuará los trabajos.

3.             GENERALIDADES

3.1         Queda expresamente aclarado que todos los trabajos a cargo del cocontratante para el correcto funcionamiento o la normal instalación que no fueren explícitamente detallado en el presente pliego pero de evidente necesidad para disponer del equipamiento en operación normal, deberán ser completados por el cocontratante para cumplir  con la  finalidad perseguida y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en el contrato, presupuesto u oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación y funcionamiento aplicándose igual criterio en lo referente a ejecución de los trabajos.

3.2         Las exigencias clásicas de la buena ingeniería y particularmente lo que sea aplicable a los trabajos  específicos de reparación, son admitidas tácitamente como de obligatorio conocimiento por parte del cocontratante, tanto en la calidad del material a proveer, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente  Especificación Técnica.

3.3          En caso que el cocontratante para el cumplimiento de la presente Especificación  Técnica subcontrate a terceros, la realización de parte de los trabajos continuará  siendo el  principal fiador de la garantía exigida.

3.4          El cocontratante será responsable del vehículo desde el momento en que es entregado el mismo  por personal designado del Organismo Requirente (Escuadrón Abastecimiento – Recepción  y Expedición), hasta su entrega una vez finalizadas las reparaciones requeridas.

4.             REPUESTOS

4.1       Los repuestos que debe suministrar el cocontratante, serán originales, nuevos y sin uso de acuerdo al modelo del vehículo a reparar. En caso que el cocontratante no encuentre los repuestos originales avisará al Organismo Requirente de tal novedad antes de usar y/o colocar dichos repuestos en la reparación requerida. No obstante autorizada su utilización, deberá asegurar el correcto funcionamiento del subsistema en cuestión.

5.             TRASLADO DEL VEHÍCULO.

5.1         El traslado del vehículo o del motor será en horario de 08:30 a 12:00 horas en el Escuadrón Abastecimiento de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR hacia la Industria  Privada, y una vez reparado el traslado hacia la ESCUELA DE AVIACION MILITAR serán por cuenta del cocontratante y a cargo de personal que éste designará para tal fin.

6.             COORDINACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA.

6.1          EL cocontratante deberá, una vez terminada cada reparación de los distintos subsistemas y antes de montarlos en el vehículo, avisar vía telefónica al Servicio de Transporte de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR para ser inspeccionado por personal designado. Si dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas no se hiciere presente el personal del Organismo Requirente, dará lugar al cocontratante de colocar el subsistema reparado en el vehículo de forma tal de no forzar al cocontratante al incumplimiento.

6.2          El cocontratante designará a una persona para la coordinación con el personal del Organismo Requirente, de todo trámite y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

RENGLÓN Nº 7

1.             OBJETO

1.1         La presente  Especificación  Técnica  tiene por objeto establecer las pautas a las que deberá ajustarse el cocontratante para brindar el servicio requerido en la reparación del motor del Minibús Renault Trafic dominio CEN-722, año de fabricación: 1998.

2.             ALCANCE

2.1         La presente Especificación Técnica tiene por alcance fijar las condiciones Técnicas sobre las cuales  se deberá desarrollar  el  trabajo, así como el tiempo que le será exigido al cocontratante como garantía sobre los trabajos a realizar y los repuestos empleados.

2.2         Por tal motivo, el cocontratante dará una garantía de DOCE ( 12 ) meses desde la recepción definitiva del vehículo por parte del Organismo Requirente, como así también en caso de producirse  pérdida de fluidos y cualquier otra clase de desperfecto en lo reparado, deberá ser subsanado por el cocontratante en un tiempo no mayor de QUINCE (15) días hábiles, mientras dure la garantía arriba indicada, la inspección estará a cargo del personal designado una vez realizada la recepción provisoria por parte de Recepción y Expedición del Escuadrón Abastecimiento, del vehículo en cuestión.

2.3         Los subsistemas en los que el cocontratante deberá realizar los trabajos detallados en las características de los trabajos a realizar de la presente Especificación  Técnica son los establecidos a continuación, los que en su  conjunto darán  el correcto funcionamiento del rodado.

SUBSISTEMA

Reparación de motor.

3.             CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

  - El cocontratante deberá cumplimentar  lo establecido en los siguientes ítems:

Reparación de motor consistente en:

- Armar y alinear bielas C/U 4.

- Ajuste de perno a pistón y/o biela C/U 4

- Lavado de motor

- Rectificación de superficie de block

- Dar altura a camisas C/U 4.

- Cambio de conjunto motor (camisa, pistón, aros)

- Presentar cojinetes de bancada C/U 5.

- Presentar cojinetes de biela C/U 4.

- Colocar bomba de aceite nueva

- Cambio de juego de cojinetes de biela

- Cambio de juego de cojinetes de bancada

- Cambio de cojinetes de axiales

- Granallado-limpieza tapa de cilindros

- Rectificación superficie tapa de cilindro

- Dar altura a pre-cámaras C/U 4.

- Rectificación de asiento de válvulas C/U 8.

- Reposición de guías de válvulas C/U 8.

- Rectificar o colocar válvulas de escape nuevas C/U 4.

- Rectificar o colocar válvulas de admisión nuevas C/U 4.

- Juego de retenes

- Juego de juntas de motor

- Bulones de tapa de cilindros nuevos en caso de ser necesarios su reemplazo.

- Colocar bomba de agua nueva.

- Colocar termostato nuevo.

- Cambio correa de distribución y tensores.

- Cambio de bulbos de temperatura y presión de aceite.

- Limpieza y calibrado de bomba inyectora.

- Colocar bujías de pre-calentamiento nuevas.

- Colocar batería nueva de 1º marca.

- Embrague:

- Reparación de embrague con cambio de placa y disco nuevos de 1º marca

- Crapodina de embrague nueva.

- Rectificado de volante de motor. (de ser necesario)

Accesorios:

- Cambio de filtros de aceite, aire y combustible, con colocación de aceite de 1º marca.

- Colocación de líquido refrigerante.

  - Tiempo de ejecución de los trabajos.

El tiempo dado al cocontratante para realizar todos los trabajos establecidos en la presente Especificación Técnica es de TREINTA (30) días hábiles contados desde el momento que el Organismo requirente pone a disposición el vehículo a reparar.

RENGLÓN Nº 8

1.               OBJETO

1.1        La presente Especificación Técnica  tiene por objeto establecer las pautas a las que deberá ajustarse el cocontratante para brindar el servicio requerido en la reparación del motor de la camioneta Isuzu modelo 2.5, dominio DIG-066 año de fabricación 2000.

2.              ALCANCE

2.1       La presente Especificación Técnica tiene por alcance fijar las condiciones Técnicas sobre las cuales deberá desarrollar los trabajos, así como el tiempo que le será exigido al cocontratante como garantía sobre los trabajos a realizar y los repuestos empleados.

2.2       Por tal motivo, el cocontratante dará una garantía de UN (1) año desde la recepción definitiva del vehículo por parte del Organismo contratante, la cual operará con la inspección del responsable designado una vez realizada la recepción provisoria por parte de Recepción y Expedición del Escuadrón Abastecimiento del vehículo en cuestión.

2.3       Los subsistemas en  los que el cocontratante deberá realizar los trabajos detallados en las características de los trabajos a realizar de la presente  Especificaciones  Técnica son los establecidos a continuación, los que en su conjunto darán el correcto funcionamiento del rodado.

SUBSISTEMA

Rectificación de motor completo.

3.             CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

3.1      El cocontratante deberá cumplimentar lo establecido en los siguientes ítems:

-Lavado de block 4 cilindros

-Encamisar, rectificar y bruñir cilindros (c/u 4)

-Armar y alinear bielas (c/u 4)

-Ajuste de pernos a pistón y/o biela (c/u 4)

-Dar altura a pistón (c/u 4)

-Rectificar superficie de block 4 cilindros

-Cambiar subconjunto motor (pistones, pernos, aros)

-Cambiar camisas cilindros (c/u 4)

-Pulir cuellos de cigüeñal (c/u 9)

-Presentar cojinetes de bancada (c/u 5)

-Presentar cojinetes de biela (c/u 4)

-Cambiar cojinetes de axiales (c/u 1 conjunto)

-Cambiar cojinetes de bancadas (c/u 1 conjunto)

-Cambiar cojinetes de bielas (c/u 1 conjunto)

-Pulir apoyos árbol de levas (c/u 3)

-Ajustar bujes árbol de levas y/o balancines (c/u 3)

-Cambiar bujes de leva (c/u 1 conjunto)

-Granallado – limpieza tapa de cilindros

-Rectificar asiento de válvulas (c/u 8)

-Reposición de guías de válvulas (c/u 8)

-Rectificar superficie tapa de cilindros

-Cambiar válvulas de admisión (c/u 4)

-Cambiar válvulas de escape (c/u 4)

-Junta tapa de cilindros (c/u 1)

-Juego de juntas de motor con retenes (originales)

-Semiarmado gasolero 4 cilindros

-juego de juntas de motor y retenes.

3.2           Tiempo de ejecución de los trabajos.

El tiempo dado al cocontratante para realizar todos los trabajos establecidos en la presente Especificación Técnica es de VEINTE (20) días hábiles contados desde el momento que retira el vehículo del Organismo Contratante.

RENGLÓN Nº 9

1.               OBJETO

1.1        La presente Especificación Técnica  tiene por objeto establecer las pautas a las que deberá ajustarse el ADJUDICATARIO para brindar el Servicio requerido en la Reparación de motor de la camioneta marca Isuzu 4X4, dominio DIG-065 año de fabricación 2000.

2.              ALCANCE

2.1       La presente Especificación Técnica tiene por alcance fijar las condiciones Técnicas sobre las cuales deberá desarrollar los trabajos, así como el tiempo que le será exigido al cocontratante como garantía sobre los trabajos a realizar y los repuestos empleados.

2.2       Por tal motivo, el cocontratante dará una garantía de UN ( 1 ) año desde la recepción definitiva del motor por parte del Organismo contratante, la cual operará con la inspección del responsable designado una vez realizada la recepción provisoria por parte de Recepción y Expedición del Escuadrón Abastecimiento del motor en cuestión.

2.3       Los subsistemas en  los que el cocontratante deberá realizar los trabajos detallados en las características de los trabajos a realizar de la presente  Especificaciones  Técnica son los establecidos a continuación, los que en su conjunto darán  el correcto funcionamiento del rodado.

SUBSISTEMA

Rectificación de motor completo.

3.             CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

3.1      El cocontratante deberá cumplimentar  lo establecido en los siguientes ítems:

Rectificación completo de motor la pik-up marca Isuzu, 2.800 cc, 4x4, consistente  en  lavado de motor, armar y alinear  bielas, ajuste de perno a pistón y/o bielas c/u 4,  rectificado superficie  de block ,  encamisado de  c/u 4 cilindros, a medida estándar, cambio  c/u 4 pistones, un juego de aros de primera calidad,  cambio tapones de agua y  tapones galerías de aceite, rectificado muñones de cigüeñal, presentar cojinete de bancada, presentar cojinete de biela, reacondicionar interior de biela, reacondicionar alojamiento cojinete de bancada, reemplazo cojinete de biela, cojinete de bancada, cojinete axiales, cambio  bomba de aceite, gramallado limpieza tapa  de cilindro, rectificado asientos de válvulas,  rectificación  superficie de tapa, encasquillado asientos de válvulas, cambio de c/u 8 válvulas,  cambio de c/u 8 guías de válvulas,  reemplazo de retenes de válvulas, reemplazo de botadores y platillos si fuera necesario, reemplazo juego de juntas de motor y retenes, con cambio de los siguientes elementos, bomba de agua,  correa de distribución, tensor correa de distribución,  correa poli-v, tensores correa poli-v, termostato, filtro de aceite, bulbo de aceite, bulbo de  temperatura, aceite, filtro de gas oil, filtro de aire,  tacos de motor, kit de embrague con crapodina, rectificado de volante  y limpieza de inyectores.

3.2           Tiempo de ejecución de los trabajos.

El tiempo dado al cocontratante para realizar todos los trabajos establecidos en la presente Especificación Técnica es de VEINTE (20) días hábiles contados desde el momento que retira el vehículo del Organismo Contratante.

RENGLÓN Nº 10

1.               OBJETO

1.1        La presente Especificación Técnica  tiene por objeto establecer las pautas  a las  que deberá ajustarse el cocontratante para brindar el Servicio requerido en la Reparación de motor del Automóvil Peugeot 405 Embassy, dominio DAD-672 año de fabricación 1999.

2.              ALCANCE

2.1       La presente Especificación Técnica tiene por alcance fijar las condiciones Técnicas sobre las cuales deberá desarrollar los trabajos, así como el tiempo que le será exigido al cocontratante como garantía sobre los trabajos a realizar y los repuestos empleados.

2.2       Por tal motivo, el cocontratante dará una garantía de SEIS (6) meses desde la recepción definitiva del vehículo por parte del Organismo contratante, la cual operará con la inspección del responsable designado una vez realizada la recepción provisoria por parte de Recepción y Expedición del Escuadrón Abastecimiento del vehículo en cuestión.

2.3       Los subsistemas en  los que el cocontratante deberá realizar los trabajos detallados en las características de los trabajos a realizar de la presente  Especificaciones Técnica son los establecidos a continuación, los que en su conjunto darán el correcto funcionamiento del rodado.

SUBSISTEMA

Rectificación de motor completo.

3.             CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

-Lavado de motor hasta 4 cilindros.

-Armar y alinear bielas, C/U 4.

-Ajuste de perno a pistón y/o biela, C/U 4.

-Rectificación superficie de block 3º y 4º cilindro.

-Reacondicionar alojamientos de camisas, C/U 4.

-Conjunto tacitas de tapones.

-Conjunto de motor (camisas, pistones y aros).

-Rectificar muñones, C/U 9.

-Presentar cojinetes de bancada, C/U 5.

-Presentar cojinetes de biela, C/U 4.

-Reacondicionar interior de bielas, C/U 4.

-Cojinetes de bielas.

-Cojinetes de bancada.

-Cojinetes de axiales.

-Bomba de aceite.

-Granallado-limpieza de cilindros.

-Rectificación de asientos de válvulas, C/U 8.

-Rectificación de superficie de tapa de cilindro.

-Armar Tapa de cilindros y regular válvulas con platillos de los 4 cilindros.

-Guías de válvulas de admisión, C/U 4.

-Guías de válvulas de escape, C/U 4.

-Platillo regulado de válvulas, C/U 8.

-Cambiar Válvula de admisión, C/U 4.

-Cambiar Válvula de escape, C/U 4.

-Controla presión bomba de aceite.

-Semiarmado naftero de 4 cilindros.

-Cambiar Retenes de válvulas.

-Retenes árbol de levas.

-Cambiar Bulones de la tapa de cilindros.

-Juego juntas motor con retenes.

3.2           Tiempo de ejecución de los trabajos.

El tiempo dado al cocontratante para realizar todos los trabajos establecidos en la presente Especificación Técnica es de VEINTE (20) días hábiles contados desde el momento que retira el vehículo del Organismo Contratante.

RENGLÓN Nº 11

1.             OBJETO

1.1         La presente  Especificación  Técnica tiene por objeto establecer las pautas a las que deberá ajustarse el cocontratante para brindar el Servicio requerido en la reparación de la Bomba Inyectora de la Camioneta TOYOTA modelo LAND CRUSIER dominio CEN-699, año de fabricación 1998.

2.             ALCANCE

2.1         La presente Especificación Técnica tiene por alcance fijar las condiciones Técnicas sobre las cuales se deberá desarrollar el trabajo, así como el tiempo que le será exigido al cocontratante como garantía sobre los trabajos a realizar y los repuestos empleados.

2.2         Por tal  motivo, el cocontratante dará  una  garantía de SEIS (6) meses desde  la recepción definitiva del elemento bomba inyectora por parte del Organismo contratante, como así  también en caso de producirse pérdida de fluidos y cualquier otra clase de desperfecto en lo reparado, deberá ser subsanado por el cocontratante en un  tiempo  no mayor de QUINCE (15) días hábiles, mientras dure la garantía arriba  indicada,  la inspección estará a cargo del personal designado una vez realizada la recepción provisoria por parte de Recepción y Expedición del Escuadrón Abastecimiento, del vehículo en cuestión.

2.3         Los subsistemas en  los que el cocontratante deberá realizar los trabajos detallados en las características de los trabajos a realizar de la presente  Especificación Técnica son los establecidos a continuación, los que en su conjunto darán el correcto funcionamiento del rodado.

SUBSISTEMA

Reparación bomba inyectora del Sistema de Alimentación

3.             CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

  - El cocontratante deberá cumplimentar  lo establecido en los siguientes ítems:

Reparación de motor consistente en:

- Desarmado, limpieza, cambio de Oring.

- Cambio de Cabezal de bomba.

- Calibrado de bomba inyectora.

  - Tiempo de ejecución de los trabajos.

El tiempo dado al cocontratante para realizar todos los trabajos establecidos en la presente Especificación Técnica es de QUINCE (15) días contado desde el momento que se entrega la Bomba Inyectora al Organismo Contratante.

--o--