ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A RENGLONES Nº 12 A 17 (A.L.C.)

CONSIDERACIONES GENERALES

- REPUESTOS

Los repuestos que deben suministrar el cocontratante, serán siempre originales, nuevos y sin uso de acuerdo al modelo de vehículo a reparar.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El tiempo dado al cocontratante para realizar todos los trabajos establecidos en la presente especificación técnica serán de VEINTE (20) días hábiles contados desde el momento que el Organismo requirente pone a disposición el vehículo a reparar.

- COORDINACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA

El cocontratante, una vez terminada cada reparación de los distintos subsistemas y antes de montarlos en el vehículo a reparar, deberá avisar vía correo electrónico (dptopppalcba@gmail.com), como así mismo telefónicamente al Departamento Proyectos y Planificación Presupuestaria (Teléfono 433-3911 interno 38722-38796) para agilizar la coordinación de la Inspección por personal designado. Si dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas no se hiciere presente, el personal del organismo requirente dará lugar al cocontratante de colocar el subsistema reparado en el vehículo de forma tal de no forzar al cocontratante al incumplimiento.

- GARANTÍA

El cocontratante dará una garantía de DOCE (12) meses desde la recepción definitiva de los vehículos por parte del organismo requirente, la cual operara con la Inspección del responsable designado una vez realizada la recepción provisoria por parte del servicio de transporte del grupo abastecimiento, de los vehículos en cuestión.

- TRASLADO DE LOS VEHÍCULOS

El traslado de los vehículos hacia la industria privada será por su cuenta y cargo del cocontratante, no pudiendo exigirse compensación alguna.

Nota aclaratoria:

Al desarmar los distintos sistemas, subsistemas o conjuntos podemos encontrarnos con vicios ocultos (tubo rayado, vástagos golpeados, excesivos desgaste de discos o campanas de freno, bujes obsoletos o rotos, etc.), los cuales serán examinados junto con el personal de Fuerza Aérea, para determinar el trabajo a realizar y su correspondiente costo.

DURANTE EL PROCESO DE REPARACION EL OFERENTE DEBERA COORDINAR VISITAS PARA INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS, YA QUE AL DESARMAR LOS MISMOS SE PUEDEN HALLAR VICIOS OCULTOS.LOS CUALES SERAN EXAMINADOS JUNTO AL PERSONAL DE FUERZA AEREA, PARA DETERMINAR EL TRABAJO A REALIZAR Y SU CORRESPONDIENTE COSTO.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

RENGLÓN Nº 12: REPARACION DE CAMION HYUNDAY HD 78 MODELO 2008 DOMINIO HET-628

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

- Motor:

-Extracción y cambio de lubricante de caja puente de velocidades y diferencial, “sae80w90”.

-Cambio correas (de bomba de agua, aceite y alternador).

-Limpieza de radiador y circuito de refrigeración, con cambio de líquido refrigerante anticorrosivo.

- Tren Delantero:

-Rotación de neumáticos.

-Alineación y balanceo.

- Tren Trasero:

Desarme y armado de CUATRO (4) cubiertas, con cámaras de pico largo y posterior colocación en el tren trasero del mismo.

Nota para este ítem particular: las cubiertas a ser reemplazadas serán provistas por el servicio de transporte.

d) Sistema Eléctrico:

- Revisión de cableado del sistema eléctrico de luces laterales, colocación de faros de luces de posición, con porta lámpara ámbar en los laterales de la caja del mismo.

-Colocación de DOS (2) baterías 12 v 110 a/h .nuevas, sin uso, libre mantenimiento (Marca tipo: Moura).

RENGLÓN Nº 13: REPARACION DE CAMION HYUNDAI MOTOR 3600 C3 HD 65 MODELO 1999 DOMINIO CYZ-208

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

- Motor:

-Extracción y cambio de lubricante de caja puente de velocidades y diferencial, “SAE80W90” (TIPO HIPOIMOVIL).

-Cambio correas de bomba de agua, aceite y alternador. (TIPO DAYCO).

-Limpieza de radiador y circuito de refrigeración con remplazo de liquido refrigerante anticorrosivo.

- Tren Delantero

-Rotación de neumáticos.

-Alineación y balanceo.

- Accesorios: Sistema Eléctrico

- Revisión de caja de fusibles, y recambio del modulo en donde se colocan los relay (24 v) y sus correspondientes repuestos (relay) de luces de giro y balizas,  revisión de cableado del sistema eléctrico de luces laterales, colocación de faros de luces de posición, con porta lámpara ámbar en los laterales de la caja del mismo.

- Colocación de DOS (2) baterías 12 v 110 a/h .nuevas, sin uso, libre mantenimiento (Marca tipo: Moura).

RENGLÓN Nº 14: REPARACION DE RENAULT TRAFIC MOTOR 2000 CC DOMINIO  DIESEL CGH-148  MODELO 1998

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

- MOTOR:

- Rectificación de cigüeñal.

-Cambio de cojinetes de bielas y bancadas.

-Cambio de juego de juntas (tapa de cilindros, tapa de válvulas y cárter)

-Cambio de reten de bancada.

-Cambio reten de polea de cigüeñal.

-Rectificación de eje balancín de válvulas.

-Rectificación  de árbol de levas y auxiliar.

- Cambio de válvulas admisión y escape.

-Cambio de retenes de válvulas.

-Cambio de bomba de aceite, engranaje y eje hexagonal.

-Cambio de depresor.

- Bruñido de conjunto armado de  cilindros y cambio de aros.

- Rectificar tapa de cilindro  y cambio bujes de árbol de levas.

-Cambio de bulones  de tapa de cilindros.

-Controlar medida de bielas, rectificación.

-Cambio de bomba de agua.

-Cambio kit de distribución (correa y rodillos tensores).

-Extracción y reemplazo de filtro de aceite, “PH4887

-Extracción y reemplazo de filtro de aire, “CA5485”

-Extracción y reemplazo filtro de combustible, “C-1191-A”

-Cambio aceite de motor, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40”

-Extracción y cambio de bujías de encendido.

-Extracción y cambio de lubricante de caja puente de velocidades, “SAE80W90”.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE:

-Reparación de bomba inyectora: recorrido y calibración, cambio de toberas y calibración de inyectores.

TRANSMISION:

-Cambio de embrague, placa, disco, volante y ruleman de empuje con  horquilla.

-Cambio de cable comando embrague.

ACCESORIOS:

-Implementación de sistema vigía que mida y monitoreo permanentemente:

- temperatura de refrigerante.

- presión de aceite.

- tensión de la batería.

- Nivel de líquido refrigerante.

- EGT - temperatura de gases de escape (opción).

- Reemplazo de soportes de portón trasero.

- SISTEMA ELÉCTRICO:

-Cambio de batería 12 V 75 A/H, .nueva, sin uso, libre mantenimiento. (Marca Tipo: Willard).

- TAPICERÍA:

-Reparación de butaca conductor: cambio de resortes, goma espuma y tapizado del mismo símil cuero, acorde con el tapizado original del vehículo.

RENGLÓN Nº 15: REPARACION DE ISUZU MOTOR 2.5 TURBO MODELO 2000 DOMINIO DSI-944.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

- Motor:

-Extracción y reemplazo de filtro de aceite, “ph5203”.

-Extracción y reemplazo de filtro de aire, “ca5304”.

-Extracción y reemplazo filtro de combustible, “ps-4922”.

-Cambio aceite de motor, “aceite multigrado sae 15w40” diesel.

-Extracción y cambio de lubricante de caja puente de velocidades y diferencial, “bls-90” apig5.

-Reparación conjunto de motor Isuzu 2.5 cc comprende:

-Rectificación de cigüeñal.

-Cambio de cojinetes de bancada y de bielas.

-Cambio de juegos de juntas, tapa de cilindros, tapa de válvulas y carter.

-Rectificación tapa de cilindros y asientos de válvulas.

-Cambio de reten de bancada.

-Cambio de reten de polea de cigüeñal.

-Rectificación eje de balancín de válvulas y cambio de bujes.

-Rectificación de árbol de levas y cambio de bujes.

-Cambio de válvulas de admisión y escape.

-Cambio de retenes de válvulas.

-Cambio de bomba de aceite, eje y engranaje.

-Cambio de depresor.

-Cambio conjunto armado de cilindro, camisas, pistón, aros, pernos de pistón, biela.

-Cambio de bulones de tapa cilindro.

-Cambio de bomba de agua, termostato, juntas.

-Cambio de bujías de precalentamiento.

-Recorrido y calibración de bomba inyectora.

-Calibración de inyectores de combustible.

-Reparación de sistema de turbo completo.

-Limpieza de circuito de refrigeración, limpieza de radiador, cambio de refrigerante.

-Evaluar sistema de distribución (engranajes) y lubricación de la misma.

- Accesorios:

-Reparación de aire acondicionado completo (compresor, rodamientos carga de gas del circuito, filtro de habitáculo).

-Cambio de correa de ventilador, alternador, dirección hidráulica.

-Remplazo de juego de alfombras

-Remplazo de juego de escobillas limpia cristal

-Remplazo de ópticas delanteras

-Tapizado butaca derecha respaldo (acompañante).

-Reparación de piso interior delantero (ambos laterales). con cambio de goma espuma y goma de alto transito.

-Cambio de juego de cinturones de seguridad inerciales (delanteros).

-Cambio de bocina.

-Cambio de depósito, bomba y circuito de mangueras  del lavaparabrisas.

- Tren delantero:

-Cambio de 2 (dos) neumáticos nuevos (provistos por el servicio de transporte).

-Alineación y balanceo de los cuatro (4) neumáticos.

- Pintura:

- Reparación  de chapa y pintura en carrocería, pintado de interior de caja de carga.

- Colocación de protección de caja de carga.

RENGLÓN Nº 16: REPARACION DE PEUGEOT PARTNER MOTOR 1.6 TURBO MODELO 2014 DOMINIO NOT-852.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

a) Motor:

-Extracción y reemplazo de filtro de aceite, “1109ay ”.

-Extracción y reemplazo de filtro de aire, “1444tv”.

-Extracción y reemplazo filtro de combustible, “1906e6”.

-Cambio aceite de motor, “aceite multigrado sae 15w40” diesel.

-Remplazo kit de embrague cambio de placa y disco, ruleman de empuje nuevo), rectificación de volante de motor.

-Remplazo de kit de distribución: correa, tensores, poly v, bomba de agua nuevo.

b) Accesorios:

-Remplazo de juego de escobillas limpia cristal.

c) Tren delantero:

-Alineación y balanceo de los cuatro (4) neumáticos.

RENGLÓN Nº 17: REPARACION DE VEHICULO MELEX MODELO 245.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

- Sistema de motor:

-Reemplazo de 6 (seis) baterías de 6v. 225 a/h.

- Sistema Eléctrico:

-Limpiaparabrisas: reparar motor, reemplazar cables de conexiones y escobillas.

- Sistema de Dirección:

-Extremos de dirección: desarmar tren delantero, reemplazar dos extremos y armar.

- Sistema Neumático:

-Reemplazo de cubiertas 4  (cuatro), rodado 18 x 8,50 – 8, 6 ply rating max. inflation 34 p.s.i. (2,3bar).

--o--