ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº1 : ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA

OBJETO

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer detalles para adquisición de camas cuchetas que coadyuven al óptimo descanso del personal de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea (E.S.F.A.).

FINALIDAD

La finalidad de la presente Especificación Técnica es asegurar la correcta interpretación del tipo de material y dimensiones de las partes que componen los bienes a adquirir.

Por lo expuesto el cocontratante deberá respetar el tipo de diseño, material y confección, bajo los términos y condiciones detallados en la presente Especificación Técnica.

GARANTIA

El cocontratante dará una garantía de recambio por fallas tanto de material como de manufactura de 6 (SEIS)  meses desde la recepción definitiva del elemento por parte del Organismo requirente, la cual operará con la inspección del responsable designado una vez realizada la recepción provisoria por parte de Recepción y Expedición del Escuadrón Abastecimiento de los bienes en cuestión.

DEFINICIONES

Se entenderá por ORGANISMO REQUIRENTE a la Escuela de Suboficiales, y por cocontratante a la empresa encargada de realizar los trabajos detallados en la presente Especificación Técnica.

Se entenderá por ADQUISICIÓN DE CAMAS CUCHETAS, a los bienes de uso que serán utilizados para descansar por parte del personal del Organismo Requirente. Cada una se compone de dos (2) respaldos, dos (2) parrillas y cuatro (4) largueros.

GENERALIDADES

Queda expresamente aclarado que todos los trabajos a cargo del cocontratante para la correcta fabricación, que no fueren explícitamente detallados en el presente pliego pero de evidente necesidad para disponer de los bienes de uso, deberán ser completados por el cocontratante para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en el contrato, presupuesto u oferta, aplicándose igual criterio en lo referente a la ejecución de los trabajos. Las medidas especificadas (centímetros “cm” y milímetros “mm”) corresponden al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).

CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS

El cocontratante deberá cumplimentar como mínimo lo establecido en los siguientes ítems y fabricar las camas cuchetas en MADERA CEPILLADA DE EUCALIPTUS SECADO EN HORNO SIN NUDOS NI GRIETAS CON TERMINACIÓN LUSTRADA COLOR CEDRO, a excepción de las partes metálicas que se especifican.

Composición de cada una de las camas cuchetas:

RESPALDOS, CANTIDAD POR CAMA: 2

| RESPALDO CAMA | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PROFUNDIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pata | 171 cm | 13 cm | 3 cm | - | 2 |
| Tabla Cabecera/Piecera | 73 cm | 12 cm | 2 cm | - | 4 |
| Estribo hierro en “L” | 11 cm | 8 cm | 5 mm | 5 cm | 1 |

Las patas deben tener forma redondeada hacia fuera en el extremo superior con un radio aproximado de 7 cm. Las aristas de las patas de cama y tablas horizontales deben ser rebajadas a fin de eliminar filos y/o astillas. Asimismo, la sujeción entre éstas debe ser con encastres de 10 cm por 5 cm según se especifica en la Figura 2, y encoladas, por lo cual las patas deben ser fresadas en iguales medidas para un correcto ajuste según las medidas que corresponden a dicha figura.

Figura 2: Características de las tablas cabecera - piecera

Para fijar el estribo de hierro en “L” la pata de la cama debe ser agujereada y fresada del lado externo en los dos (2) agujeros de 20 mm de diámetro y 1 cm de profundidad, de manera tal que las tuercas con arandelas grower que ajustan los tornillos no queden a la vista.

El estribo de hierro en “L” debe ser fijado a la pata de la cama con dos (2) tornillos pasantes con cabeza redonda y tuerca de media (1/2) pulgada.

Figura 3: Características del estribo

PARRILLAS, CANTIDAD POR CAMA: 2

| PARRILLA CAMA | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco hierro en “L” | 191 cm | 76,5 cm | 4 mm | 1 |
| Flejes de madera | 188 cm | 4,5 cm | 1 cm | 11 |
| Travesaños | 75,5 cm | 4,2 cm | 4,2 cm | 5 |

El marco de hierro en “L” debe ser fabricado en perfil de hierro “L” de 3,9 cm por 3,9 cm y de 4 mm de espesor.

Las uniones de los hierros en “L” que componen el marco deben ser unidas por soldadura eléctrica.

Los flejes de madera deben ser fresados en sus agujeros para fijarlos con tornillos para madera en los travesaños.

Los travesaños de madera deben ser fijados en sus extremos al marco de hierro en “L” mediante tornillos pasantes con cabeza redondeada y arandela grower con tuerca, ubicando los travesaños uno en cada extremo del marco metálico y los tres restantes distribuidos equidistantemente en el espacio restante.

LARGUEROS HORIZONTALES, CANTIDAD POR CAMA: 4

| LARGUERO HORIZONTAL | LARGO | ANCHO | ESPESOR | PROFUNDIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Larguero Horizontal | 197 cm | 13 cm | 3 cm | - | 4 |
| Hierro en “L” sostén parrilla | 7,5 cm | 5 cm | 5 mm | 5 cm | 8 |

Figura 4: Características del larguero horizontal

Los largueros horizontales deben tener los bordes laterales redondeados tal como indica la Figura 3 a la derecha y dos (2) espigas de 4 cm por 1,5 cm que encastren con las patas de los respaldos para lo cual los mismos deben ser agujereados en iguales medidas. A su vez, deben ser perforados en forma longitudinal a la mitad de su ancho para permitir el paso del tornillo de sujeción a cada respaldo con una profundidad de 11 cm con diámetro del agujero de 13 mm y deben ser fresados del lado interno con una profundidad de 2 cm y un diámetro de 3 cm para permitir el ingreso de la arandela plana y tuerca. Además, dicho tornillo debe tener arandela plana en la cabeza hexagonal.

Los hierros en “L” de sostén de parrilla deben ser sujetados a los largueros con cuatro (4) tornillos y fresados, su ubicación debe ser a 3,5 cm desde el borde inferior de los mismos.

Figura 5: Características del sostén de parrilla

Los largueros horizontales deben permitir ser fijados a los respaldos mediante tornillos cabeza hexagonal (medida: 15,5 cm de cabeza a punta roscada) con tuerca de media (1/2) pulgada y dos (2) arandelas.

Bienes

Los bienes que debe entregar el cocontratante, serán de acuerdo al diseño especificado técnicamente en el presente documento y se entregarán desarmados los conjuntos que los componen (RESPALDOS DE CAMA – PARRILLA DE CAMA - LARGUEROS).

El cocontratante contemplará que “todos los trabajos deberán ser realizados respetando las normas del buen arte y diseño”.

TRASLADO DE LOS BIENES

La entrega de las camas cuchetas en el Organismo Requirente serán por su cuenta y cargo, por lo tanto será considerado parte integrante del Servicio requerido, no pudiendo exigirse compensación alguna al ORGANISMO REQUIRENTE. Asimismo, el cocontratante DEBE ENTREGAR LAS CAMAS CUCHETAS DE MODO TAL QUE QUEDEN ARMADAS EN EL ORGANISMO REQUIRENTE.

COORDINACIÓN E INSPECCION TÉCNICA

El cocontratante deberá, una vez terminada la confección de cada unidad de la manufactura, avisar por email y coordinar  vía telefónica al Órgano Requirente para coordinar visita al taller de manufactura por parte de la Comisión de Recepción de la Escuela de Suboficiales (según art. 112 Decreto 893/12) para que la misma pueda  inspeccionar el trabajo realizado y dar aprobación o rechazo antes de finalizar la totalidad de los trabajos. Si dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas no se hiciere presente el Personal de la Comisión de Recepción en el taller de manufactura del cocontratante, el personal del Organismo Requirente, dará al cocontratante el visto bueno de hacer entrega de los bienes en cuestión de forma tal de no forzar al cocontratante al incumplimiento sin perjuicio del examen a practicarse en oportunidad de la recepción.

El cocontratante designará a una persona, para la coordinación con el personal del ORGANISMO REQUIRENTE, de todo trámite y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

Renglones Nº 2 al 20: ESCUELA DE AVIACION MILITAR

Renglón Nº 2:

Requisitos Funcionales

Escritorio recto de madera con cajonera incorporada de DOS (2) cajones

Material Constructivo:

Todos los planos horizontales, deberán ser de tablero aglomerado de 25 mm (densidad mínima de 600 kg/m3), con revestimiento melamínico en ambos lados, tipo “Superplac” de FAPLAC. La variación del espesor podrá oscilar, como mámimo 0,2 mm en más o menos.

Todos los planos laterales, pantallas, cajonera y frente de los cajones, deberán ser de tablero aglomerado de 18 mm (densidad mínima de 600 kg/m3), con revestimiento melamínico en ambos lados, tipo “Superplac” de FAPLAC. La variación del espesor podrá oscilar, como máximo 0,2mm en más o en menos.

Terminaciones de cantos de perimetrales de los planos (incluso los que no estén a la vista).

Frente de cajones: en PVC de 0,45 mm de espesor tipo “Raukantex” de REHAU, de color idéntico al de la placa.

Dimensiones:

Ancho: 1,20 m.

Profundidad: 0,70 m.

Alto: 0,75 m.

Detalles Constructivos

Mueble compuesto por:

UNA (1) superficie horizontal única de 1,20 x 0,70 m (+/- 0,10 m), con una altura de 0,75 m del plano superior de dicha superficie al piso.

TRES (3) placas laterales de acuerdo al siguiente detalle:

DOS (2) placas estructurales en los extremos, de 0,018 mm de espesor

UNA (1) placa travesaño (pantalla tapa rodillas)

Las placas indicadas conforman una estructura en forma de “H”, sobre la cual se             sostiene la tapa.

Cajones:

Ubicación: a la derecha de la persona sentada.

Material de la cajonera incorporada al escritorio y frente de cajones de con revestimiento melamínico, tipo “Superplac” de FAPLAC.

Los cajones estarán construidos en MDF

Los cajones tendrán:

Guías metálicas con rodamiento de nylon

Un tope de extracción para seguridad

Manijas metálicas en arco terminacionación bronce platil

Cerradura colectiva en el cajón superior.

Cada placa de los extremos deberá tener DOS (2) regatones regulables de nivelación de poliamida con perno metálico, instalados sobre insertos de acero. Estos serán fijos, antigolpes y en color grafito.

El sistema de montaje podrá ser con alguno de los siguientes sistemas, o sus equivalentes, que permitan el desarme o el eventual armado en obra:

Con encuentros tarugados (estriados, de diámetro adecuado) y herrajes no a la vista de conexión metálica de accionamiento excéntrico, tipo ensambladores “Minifix”. Con pernos modelo “Titus” o equivalente.

Perno de acero y tambor mas prisionero en zamac, con terminación en bruñido negro, sistema “Barilotto”. No a la vista.

Color del revestimiento melamínico y cantos: roble.

Se deberán proveer DOS (2) copias de llaves para cada cerradura.

Requisitos de Calidad:

Estado de los efectos: los escritorios deberán ser nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

Los materiales a emplearse en la fabricación deben ser de primera calidad.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

Renglón Nº 3:

Material solicitado: Escritorio Oficina en L color caoba, con dos cajones con guías metálicas, cerradura en uno de los cajones, largo de 1.24m, profundidad de 0.73m, altura de 0.73m; peso de 38kg.

Mesa de PC color beish con bandeja de guía metálica, soporte para CPU, bandeja de modem. Largo de 1.04m, profundidad de 0.45 y una altura de 0.73. y un peso de 24 kg.

Las curvas de la unión tienen 0.73m x 0.45m x 0.05 y un peso de 5kg.

Renglón Nº 4:

Material solicitado: Armarios Ficheros tipo estándar reforzado de 4 cajones para carpetas colgantes. Medidas de 1.33m de altura x 0.48m de ancho x 0.69m de profundidad. Construido en chapa de acero calibre 22, color caoba, con correderas metálicas telescópicas, rodamiento de acero, cajones de apertura total y capacidad de 280 carpetas.

Renglón Nº 5:

Material solicitado: Lámparas de escritorio. Cuerpo de lámpara de sobremesa de luz directa orientable acabado en color aluminio, halógena, base y estructura con brazos móviles de aluminio pulido; difusor en aluminio anodizado opaco o brillante; articulaciones y soportes de aluminio brillante. Sistema de equilibrado a muelles.

Ancho de 68 cm, alto 108 cm y diámetro 20cm.

Renglón Nº 6:

Material solicitado: Silla giratoria con respaldo de cabeza y apoya brazo, la altura del asiento se puede regular entre 480 y 560 mm, densidad de asiento y respaldo 24/22 kg/m3; grosor de la espuma para ambos de 13/11 cm, 5 ruedas de doble esfera sin frenos. Medidas del asiento 540 x 520 mm, medidas del respaldo 540 x870, alto del asiento 480-560 mm, color negro.

Renglón Nº 7:

Material solicitado: Alacena bajo mesada con cajones de madera de algarrobo. La misma corresponde a una alacena de 4 puertas y un bajo mesada de 4 cajones y 3 puertas; dimensiones de la alacena 1,80 x 0.70 x 0,30 profundidad y bajo mesada 1,80 x 0,80 x 0,55; terminación en laca.

Renglón Nº 8:

Material solicitado: Sillones para sala de estar. Medidas: 104 cm alto x 77 cm ancho x 88 cm fondo. Color marrón.

Renglón Nº 9:

Material solicitado: Mesa ratona de algarrobo, medidas 1.10 m x 70 cm x 43 cm lustrado.

Renglón Nº 10:

Material solicitado: Pupitres con estructura de hierro, asiento y espaldar compuesto de madera anatómico termo formado, forrados en laminado decorativo; brazo con tabla removible, rejilla removible. Alto 77 cm, ancho 54 cm, profundidad 59 cm, del piso al asiento 42 cm, asiento (ancho x profundidad) 47 x 39 cm, espaldar (ancho x alto) 47 x 35 cm, tabla 45 x 40 cm.

Renglón Nº 11:

CONJUNTO UNIPERSONAL

compuesto por:

1 PUPITRE UNIPERSONAL ANTIGOLPE

1 SILLA ANTIGOLPE APILABLE

PUPITRE UNIPERSONAL:

ESTRUCTURA: formada por patas de acero tubular de Ø 31.7 (1 1/4"), espesor mínimo de pared de 1,22 mm. En forma de “U” invertida y 4 travesaños de Ø 22.2 mm (7/8"), espesor mínimo de pared de 1,22 mm . Estos travesaños serán utilizados como soporte de la tapa y de la rejilla porta útiles. La tapa estará unida a la estructura por medio de orejas realizadas con planchuela de acero según IRAM IAS 1010 de 19.1 mm (3/4”) de ancho mínimo x 3.2 mm (1/8") de espesor mínimo y estarán colocadas perpendiculares a los travesaños inferiores unidas a la estructura mediante soldaduras MIG MAG en todo el ancho; con tornillos fijadores cabeza hexagonal (de cuerpo recto e hilos profundos adecuados para este material).

Las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con

pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180º C, color marrón africano.

Los regatones deben ser de Polietileno de baja densidad, inyectados con material virgen, uno interno de tapón y otro externo de ajuste, resistentes al desgaste por fricción.

TAPA: Rectangular de 40 x 60 ± 0.5 cm construida en tablero multilaminado de densidad media MDF estándar (con densidad mínima de 730 Kg/m³) cuyo espesor será no menor de  18 mm, recubierto en una cara una película decorativa impregnada con resinas melamínicas, color beige.

La terminación perimetral será en forma de media caña laqueada al tono; con vértices de radio no menor a 3 cm. La superficie de trabajo deberá ser totalmente lisa y horizontal a una

altura de 0.70 m. Rejilla porta útiles: estará conformada por mínimo 17 varillas de acero

trefilado de Ø 6 mm. Se ubicará a 590 mm del piso ± 5 mm., garantizando adecuadas posibilidades de extracción de objetos de la misma.

Dimensiones generales aproximadas: 65 x 46 x  76 cm

SILLA ANTIGOLPE APILABLE

Estructura: Soporte y patas realizados en caño de acero IRAM IAS 1010 de ø22.2 mm (7/8"), espesor mínimo 1.22mm, costura invisible. Adicionalmente llevará un aro de refuerzo emblocando las patas internamente en caño de acero IRAM IAS 1010 de Ø 15.9 mm (5/8"), espesor

mínimo de pared de 1,22 mm a 1.50 mm de la tangente inferior del tubo soporte de asiento. Las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color marrón africano.

Los regatones son de Polietileno de baja densidad, inyectados con material   virgen, uno interno de tapón y otro externo de ajuste, resistentes al desgaste por fricción.

Asiento y respaldo: En de madera multilaminada c/cubierta plástica bifaz color beige.

Dimensiones: Altura total 0.80 m,

Alto de asiento: 0,45 m –

Profundidad/ancho de asiento: 0,36 m x 0,36 m -

Ancho/alto respaldo: 0,36 m x 0,18 m

Espesores mínimos del asiento respaldo 12 mm.

CANTIDAD REQUERIDA  SETENTA (70) CONJUNTOS

Renglón Nº 12:

CONJUNTO DOCENTE

compuesto por:

1 PUPITRE DOCENTE

1 SILLA ANTIGOLPE APILABLE

PUPITRE DOCENTE

Estructura:

Pata: caño 1 1/4 de pulgada (32 mm) x 1,24 de espesor.

Travesaño, portalibros, aro porta tapa y refuerzo inferior: caño 7/8 de pulgada (22 mm.) x 1,24 de espesor.

Rejilla portalibros: hierro de 6 mm

Soldadura en forma anular cubriendo todo el diámetro de los tubos

Terminación: pintura epoxi horneada a 200º de temperatura, color marrón africano.

Regatones de alto impacto

Tapa:

Tablero de 59 x 89 cm, madera laminada c/cubierta plástica, 15 mm de espesor, cantos redondeados y encerados

Guarda cubrepiernas de 27 x 90 cm

Dimensiones generales: 90 x 60 x 67 o 76 cm

SILLA ANTIGOLPE APILABLE

Estructura: Soporte y patas realizados en caño de acero IRAM IAS 1010 de ø22.2 mm (7/8"), espesor mínimo 1.22mm, costura invisible. Adicionalmente llevará un aro de refuerzo emblocando las patas internamente en caño de acero IRAM IAS 1010 de Ø 15.9 mm (5/8"), espesor

mínimo de pared de 1,22 mm a 1.50 mm de la tangente inferior del tubo soporte de asiento. Las estructuras se someterán a tratamientos de desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con pintura en polvo tipo epoxi de alta resistencia, horneable a 180ºC; color marrón africano.

Los regatones son de Polietileno de baja densidad, inyectados con material   virgen, uno interno de tapón y otro externo de ajuste, resistentes al desgaste por fricción.

Asiento y respaldo: En de madera multilaminada c/cubierta plástica bifaz color beige.

Dimensiones: Altura total 0.80 m,

Alto de asiento: 0,45 m –

Profundidad/ancho de asiento: 0,36 m x 0,36 m -

Ancho/alto respaldo: 0,36 m x 0,18 m

Espesores mínimos del asiento respaldo 12 mm.

CANTIDAD REQUERIDA TRES  (3) CONJUNTOS

Renglón Nº 13:

PIZARRÓN – SOPORTE PEDESTAL GIRATORIO

MEDIDAS

200 cm ANCHO(+/- 10 cm)  x 120 cm ALTO, con moldura porta tiza en la parte inferior

SUPERFICIE DE ESCRITURA

Laminado plástico termoestable de 1,40 mm de espesor color blanco brillante para marcador en una cara.

Laminado plástico color verde apto para tiza en la otra cara

ESTRUCTURA

Estará montado con cemento de contacto sobre tablero de madera aglomerada de 19 mm de espesor, su cara posterior con tratamiento  aislante.

Guarda canto perimetral perfil "U" de aluminio de 1,5 mm de espesor, atornillado al tablero.

PEDESTAL

Estructura de caño de acero de 40 x 40mm.

Perillas de ajuste para trabajar en distintos ángulos (giro de 360º)

4 ruedas (2 ruedas con freno).

Porta tizas de igual característica que el marco unido al mismo

CANTIDAD SOLICITADA: CUATRO (4)

Renglón Nº 14:

PIZARRÓN - COLGANTE PARA AULA

MEDIDAS

100 cm x 120 cm con moldura porta tiza en la parte inferior

SUPERFICIE DE ESCRITURA

Laminado plástico termoestable de 1,40 mm de espesor blanco brillante para marcador.

ESTRUCTURA

Estará montado con cemento de contacto sobre tablero de madera aglomerada de 19 mm de espesor, su cara posterior con tratamiento  aislante.

Guarda canto perimetral perfil "U" de aluminio de 1,5 mm de espesor, atornillado al tablero.

Porta tizas de igual característica que el marco, unido al mismo con costura continua a lo largo del bastidor, bandeja de 50 mm de profundidad.

Para su colocación en la pared: poseerá grampas para sujeción, para calzar detrás de la cabeza de tornillos entarugados.

CANTIDAD SOLICITADA: CUATRO (4)

Renglón Nº 15:

GUARDARROPAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESCRIPCIÓN:

Armario Metálico tipo Guardarropas compuesto por CUATRO (4) cofres, medidas exteriores aproximadas en centímetros: 195 (alto) x 55 (frente) x 55 (profundidad), (+/- 5 cm).

EXTERIORES

Chapa DD Nº 22 Puertas con perforaciones para ventilación.

INTERIORES

Chapa DD Nº 24 con perchero y barral porta perchas.

PATAS SANITARIAS

Chapa DD Nº 18

SISTEMA DE CIERRE

Ménsula de giro, acciona falleba de traba en tres posiciones; adaptado a aplicación de candado.

TERMINACIÓN

Pintura horneable a 180º C, color gris perla.

EMBALAJES

Los guardarropas deberán estar embalados, protegidos para su traslado (contra golpes, manipuleos); como así también para su estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del adjudicado el costo y diseño de los embalajes.

CANTIDAD SOLICITADA: SEIS  (6)

Renglón Nº 16:

REQUISITOS FUNCIONALES

Conjunto compuesto por un (1) escritorio madera lustrada con cubierta de vidrio una (1) cajón central y cajonera de tres (3) cajones.

SUPERFICIE HORIZONTAL PRINCIPAL

El mueble deberá contar con una (1) superficie horizontal de trabajo única de 155 cm de largo, con 80cm (+/- 10 cm) de profundidad y una altura de 74 cm del plano superior de dicha superficie al piso, deberán ser de tablero aglomerado de 25mm (densidad mínima de 600 kg/m3) con terminación de enchapado de madera color cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto.

La superficie horizontal de trabajo deberá estar sostenida por una base compuesta por dos laterales de iguales características, y un frente tapafalda que una ambos laterales.

Los laterales serán de madera maciza con terminación de  enchapado de madera color cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto,  canto recto del mismo material de al tono.

El frente tapafalda será de placa de tablero aglomerado de 18mm de espesor  con terminación enchapado de enchapado de madera color cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto.

La superficie horizontal de trabajo del escritorio se deberá colocar un vidrio de cristal float transparente de 20 mm de espesor.

CAJONES

La cajonera de TRES (3) cajones con cerradura colectiva puede ser incorporada o movil.

Se empleará tablero aglomerado de 18 mm de espesor (densidad mínima de 600 kg/m3), frentes de cajón con enchapado de enchapado de madera color cedro con lustre poliuretánico.

Se deberán proveer dos (2) copias de llaves para cada cerradura.

Los tiradores de línea, de aluminio inyectado con terminación de pintura con secado por horno.

Todas las placas deberán unirse con herrajes internos, sin tornillos a la vista.

Tolerancia en las dimensiones: +/- 2 %

REQUISITOS DE CALIDAD

Estado de los efectos: los muebles deberán ser nuevos, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

Los materiales a emplearse en la fabricación deben ser de primera calidad.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

Renglón Nº 17:

REQUISITOS FUNCIONALES

Escritorio recto de madera con cajonera incorporada de dos (2) cajones.

MATERIAL CONSTRUCTIVO

Todos los planos horizontales, deberán ser de tablero aglomerado de 25mm (densidad mínima de 600 kg/m3), con revestimiento melamínico en ambos lados, tipo “Superplac” de FAPLAC. La variación del espesor podrá oscilar, como máximo 0,2 mm. en más o en menos.

Todos los planos laterales, pantallas, cajonera y frente de los cajones, deberán ser de tablero aglomerado de 18 mm (densidad mínima de 600 kg/m3), con revestimiento melamínico en ambos lados, tipo “Superplac” de FAPLAC. La variación del espesor podrá oscilar, como máximo 0,2mm. en más o en menos.

Terminaciones de cantos de perimetrales de los planos (incluso los que no estén a la vista)

Frente de cajones: en PVC de 0,45mm de espesor tipo “Raukantex” de REHAU, de color idéntico al de la placa.

DIMENSIONES

Ancho: 1,20 m.

Profundidad: 0,70 m.

Alto: 0,75 m.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Mueble compuesto por:

Una (1) superficie horizontal única de 1,20 x 0,70 m (+/- 0,10 m), con una altura de 0,75 m del plano superior de dicha superficie al piso.

Tres (3) placas laterales de acuerdo al siguiente detalle:

Dos (2) placas estructurales en los extremos, de 0,018 mm de espesor.

Una (1) placa travesaño (pantalla tapa rodillas)

Las placas indicadas conforman una estructura en forma de H, sobre la cual se sostiene la tapa.

Cajones:

Ubicación: a la derecha de la persona sentada.

Material de la cajonera incorporada al escritorio y frente de cajones de con revestimiento melamínico, tipo “Superplac” de FAPLAC.

Los cajones estarán construidos en MDF

Los cajones tendrán:

a) Guías metálicas con rodamiento de nylon.

b) Un tope de extracción para seguridad.

c) Manijas metálicas en arco terminación bronce platil.

d) Cerradura colectiva en el cajón superior

Cada placa de los extremos deberá tener dos (2) regatones regulables de nivelación de poliamida con perno metálico, instalados sobre insertos de acero. Estos serán fijos, antigolpes y en color grafito.

El sistema de montaje podrá ser con alguno de los siguientes sistemas, o sus equivalentes, que permitan el desarme o el eventual armado en obra:

Con encuentros tarugados (estriados, de diámetro adecuado) y herrajes no a la vista de conexión metálica de accionamiento excéntrico, tipo ensambladores “Minifix”. Con pernos modelo “Titus” o equivalente.

Perno de acero y tambor mas prisionero en zamac, con terminación en bruñido negro, sistema “Barilotto”. No a la vista.

Color del revestimiento melamínico y cantos: roble.

Se deberán proveer dos (2) copias de llaves para cada cerradura.

REQUISITOS DE CALIDAD

Estado de los efectos: los escritorios deberán ser nuevos, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

Los materiales a emplearse en la fabricación deben ser de primera calidad.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de un (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

CANTIDAD SOLICITADA: CINCO (5).

Renglón Nº 18:

REQUISITOS FUNCIONALES

Silla ergonómica operativa con base giratoria reforzada y apoyabrazos.

La silla deberá tener el respaldo separado del asiento, unidos por medio del mecanismo de contacto permanente.

La silla deberá poseer:

Base con giro de 360° completos en cualquier dirección.

Regulación neumática de altura del asiento, con palanca en la parte inferior del asiento para ajuste de la altura.

Regulación del respaldo en altura, con perilla para ajuste de la posición deseada.

Regulación del respaldo en profundidad, con perilla para ajuste de la posición deseada.

Sistema de contacto permanente del respaldo: Consistente en un mecanismo que ajusta el respaldo a la espalda en forma automática para mantener el apoyo. Con perilla para regular el ángulo.

REQUISITOS TÉCNICOS

Dimensiones:

Profundidad del asiento: 44 cm (tolerancia - 0 cm, + 4 cm).

Ancho del asiento: 48 cm (tolerancia - 2 cm, + 3 cm).

Diámetro de la base: no mayor a 64 cm.

Diferencia entre las alturas del asiento en las posiciones de máxima y mínima regulación: igual o mayor a 10 cm.

Altura del asiento al piso en la posición de mínima regulación: igual o menor a 48 cm.

Altura del extremo superior del respaldo al piso en la posición de máxima regulación: 100 cm (tolerancia +/- 3 cm).

Soporte del asiento en acero, pintado con pintura epoxi color negro.

Base central giratoria reforzada:

Base construida con alma de acero recubierta en poliamida.

Con estrella de CINCO (5) rayos/ramas, con ruedas de nylon de doble pista y anclaje por inserto metálico, de primera calidad.

Color negro.

Asiento y Respaldo:

Interior del asiento en madera multilaminada y compensada.

Con relleno de goma espuma de las siguientes características:

Asiento: de 24 kg/m3 de densidad (mínimo).

Respaldo: de 22 kg/m3 de densidad (mínimo).

Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestidos con carcaza de polipropileno de alta resistencia, con terminado superficial texturado, color negro.

El respaldo deberá tener forma aproximadamente trapezoidal, con esquinas redondeadas,

Tapizados en cuero ecológico (en relieve, símil cuero).

La silla deberá tener apoyabrazos de poliamida u otro material plástico de alta resistencia, color negro.

REQUISITOS DE CALIDAD

Estado de los efectos: las sillas deberán ser nuevas, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

CANTIDAD SOLICITADA: CINCO (5)

Renglón Nº 19:

REQUISITOS FUNCIONALES

Silla ergonómica operativa con base giratoria reforzada y apoyabrazos.

La silla deberá tener el respaldo separado del asiento, unidos por medio del mecanismo de contacto permanente.

La silla deberá poseer:

Base con giro de 360° completos en cualquier dirección.

Regulación neumática de altura del asiento, con palanca en la parte inferior del asiento para ajuste de la altura.

Regulación del respaldo en altura, con perilla para ajuste de la posición deseada.

Regulación del respaldo en profundidad, con perilla para ajuste de la posición deseada.

Sistema de contacto permanente del respaldo: Consistente en un mecanismo que ajusta el respaldo a la espalda en forma automática para mantener el apoyo. Con perilla para regular el ángulo.

REQUISITOS TÉCNICOS

Dimensiones:

Profundidad del asiento: 44 cm (tolerancia - 0 cm, + 4 cm).

Ancho del asiento: 48 cm (tolerancia - 2 cm, + 3 cm).

Diámetro de la base: no mayor a 64 cm.

Diferencia entre las alturas del asiento en las posiciones de máxima y mínima regulación: igual o mayor a 10 cm.

Altura del asiento al piso en la posición de mínima regulación: igual o menor a 48 cm.

Altura del extremo superior del respaldo al piso en la posición de máxima regulación: 100 cm (tolerancia +/- 3 cm).

Soporte del asiento en acero, pintado con pintura epoxi color gris.

Base central giratoria reforzada:

Base construida con alma de acero recubierta en poliamida.

Con estrella de CINCO (5) rayos/ramas, con ruedas de nylon de doble pista y anclaje por inserto metálico, de primera calidad.

Color gris/negro.

Asiento y Respaldo:

Interior del asiento en madera multilaminada y compensada.

Con relleno de goma espuma de las siguientes características:

Asiento: de 24 kg/m3 de densidad (mínimo).

Respaldo: de 22 kg/m3 de densidad (mínimo).

Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestidos con carcaza de polipropileno de alta resistencia, con terminado superficial texturado, color negro.

El respaldo deberá tener forma aproximadamente trapezoidal, con esquinas redondeadas,

Tapizados en tela color gris.

La silla deberá tener apoyabrazos de poliamida u otro material plástico de alta resistencia, color gris/negro.

REQUISITOS DE CALIDAD

Estado de los efectos: las sillas deberán ser nuevas, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

CANTIDAD SOLICITADA: CINCO (5).

Renglón Nº 20:

REQUISITOS FUNCIONALES

Silla ergonómica operativa con base giratoria reforzada, sin apoyabrazos.

La silla deberá tener el respaldo separado del asiento, unidos por medio del mecanismo de contacto permanente.

La silla deberá poseer:

Base con giro de 360° completos en cualquier dirección.

Regulación neumática de altura del asiento, con palanca en la parte inferior del asiento para ajuste de la altura.

Regulación del respaldo en altura, con perilla para ajuste de la posición deseada.

Regulación del respaldo en profundidad, con perilla para ajuste de la posición deseada.

Sistema de contacto permanente del respaldo: Consistente en un mecanismo que ajusta el respaldo a la espalda en forma automática para mantener el apoyo. Con perilla para regular el ángulo.

REQUISITOS TÉCNICOS

Dimensiones:

Profundidad del asiento: 44 cm (tolerancia - 0 cm, + 4 cm).

Ancho del asiento: 48 cm (tolerancia - 2 cm, + 3 cm).

Diámetro de la base: no mayor a 64 cm.

Diferencia entre las alturas del asiento en las posiciones de máxima y mínima regulación: igual o mayor a 10 cm.

Altura del asiento al piso en la posición de mínima regulación: igual o menor a 48 cm.

Altura del extremo superior del respaldo al piso en la posición de máxima regulación: 100 cm (tolerancia +/- 3 cm).

Soporte del asiento en acero, pintado con pintura epoxi color negro.

Base central giratoria reforzada:

Base construida con alma de acero recubierta en poliamida con estrella de cinco (5) rayos/ramas, con ruedas de nylon de doble pista y anclaje por inserto metálico, de primera calidad.

Color negro.

Asiento y Respaldo:

Interior del asiento en madera multilaminada y compensada.

Con relleno de goma espuma de las siguientes características:

Asiento: De 24 kg/m3 de densidad (mínimo).

Respaldo: De 22 kg/m3 de densidad (mínimo).

Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestidos con carcaza de polipropileno de alta resistencia, con terminado superficial texturado, color negro.

El respaldo deberá tener forma aproximadamente trapezoidal, con esquinas redondeadas.

Tapizados en cuero ecológico (en relieve, símil cuero).

Color del tapizado negro

REQUISITOS DE CALIDAD

Estado de los efectos: las sillas deberán ser nuevas, de fábrica, sin uso y encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

El cocontratante deberá otorgar una GARANTÍA ESCRITA de UN (1) año de duración, referida a defectos de material y/o mano de obra de los muebles, computable a partir de la recepción definitiva, incluyendo en la misma el compromiso de reemplazar los repuestos y/o partes que puedan haber fallado, por otros nuevos de idénticas características.

CANTIDAD SOLICITADA: ONCE  (11)