ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN Nº 1

### CAPÍTULO I:         MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO

  - El presente Pliego de Especificaciones tiene por objeto describir las tareas necesarias para la contratación de un Servicio de Limpieza y Desobstrucción de la Red Cloacal del Barrio Colonial pertenecientes a la Administración del BARRIO AERONÁUTICO CÓRDOBA, referidos a los rubros que se detallan y que serán determinados y supervisados por personal del mencionado Organismo.

1.2          El Barrio Colonial posee una red cloacal privada que pertenece a la FUERZA AÉREA ARGENTINA donde desagotan todas las viviendas, oficinas y dependencias de apoyo del Barrio, dicha red está compuesta de cañerías de hierro fundido de 110 mm de diámetro y a una profundidad promedio entre 4.00 y 6.00 mts, las mismas se conectan a cámaras de inspección de hormigón, circulares de 1.50 m de diámetro y profundidad de cañerías. Poseen tapas de hierro fundido a nivel de pavimento.

Dada la antigüedad del barrio y sus instalaciones (año 1945) y el escaso mantenimiento y limpieza de la red, se hace necesario y urgente realizar estos trabajos para lograr un mejor funcionamiento de toda la red y a su vez de la Planta Depuradora de líquidos cloacales de la GUARNICIÓN AÉREA CÓRDOBA y evitar las importantes erogaciones por desagotes parciales recurrentes.

1.3          La red cloacal completa consta de 5.290 ml aproximado de cañerías y 86 cámaras de inspección cubriendo los 3 sectores de conexión que se esquematizan en plano adjunto (Apéndice 6). Estos sectores forman anillos que se unen a la red general que desagota en la Planta Depuradora de la GUARNICIÓN AÉREA CÓRDOBA.

1.4           El cocontratante deberá proponer la metodología de trabajo que usara para la ejecución de los mismos y los lugares según los requerimientos que se planteen en el presente pliego, que serán supervisados y/o aprobados  por la Asesoría  Técnica de la Administración.

1.5         De manera general, la cotización de los trabajos será por la totalidad de cámaras y cañerías.

CAPITULO II.   ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos serán efectuados únicamente en la red troncal y cámaras ubicadas en el pavimento, no implicando ingresos a las cámaras de conexión de viviendas en vereda a no ser que sea necesario y facilite las tareas.

1. Desagote y limpieza de cámaras de inspección: 86 CAMARAS

Desobstrucción y limpieza de cañerías cloacales: 5290ml

1.1 	Se removerán las tapas de las cámaras, en casos de estar tapadas con concreto asfaltico y/o tierra será removida a fin de liberarlas para su apertura. Se vaciaran y limpiaran las cámaras con camión desobstructor de agua a presión, debiendo contar además con el auxilio de un camión atmosférico, para extraer los sólidos de cada cámara y proceder al lavado y limpieza final.

1.2	Los tramos de cañerías entre cámaras se deberán limpiar con equipo de limpieza hidrocinética a fin de eliminar los taponamientos y proceder a la limpieza con presión de agua a fin de liberarlas de barro y otros residuos.

1.3	El material removido de cámaras y cañerías será retirado de la GUARNICIÓN AÉREA CÓRDOBA a los predios autorizados por la Municipalidad de Córdoba.

1.4	Una vez efectuada la limpieza se deberán colocar las tapas correspondientes a cada cámara.

CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES GENERALES

I - DEL COMITENTE – DEL CONTRATISTA

1.	El cocontratante deberá designar un Coordinador responsable del equipo de trabajo para su interlocución con los responsables de la Administración del BARRIO AERONÁUTICO CÓRDOBA, a la asesoría Técnica casa 246, Teléfono 4333907-4660635, interno 118.

2.           Los trabajos se deberán efectuar en el horario de lunes a viernes en la franja horaria entre las 08:00 a 18:00 hs, o el necesario para finalizar con las tareas o etapas, las que serán informadas a la Administración.

3.        El cocontratante deberá proveer las herramientas de mano, maquinas y equipos propios que sean necesarias según los trabajos propuestos, siendo responsabilidad del cocontratante el cuidado y custodia de las mismas.

4.         Toda alteración, daño o mal funcionamiento que afecte a las instalaciones existentes, durante la ejecución de los trabajos, previo a su aprobación y que hayan sido causadas por la contratista serán de su responsabilidad, quién deberá reparar, o reemplazar en forma parcial o total, las instalaciones afectadas.

5.	El oferente presentara obligatoriamente con la oferta la  nomina de los vehículos y equipos que dispone para la ejecución de los trabajos, que deberán ser, como mínimo:

- Camión desobstructor con equipo de limpieza hidrocinetica con capacidad de limpieza de 80 a 100 mts de longitud.

- Camión atmosférico capacidad de tanque 8 m3 mínimo.

6. 	Todos los residuos producto de la limpieza, serán retirados de la GUARNICIÓN AÉREA CÓRDOBA debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, su custodia cuando corresponda, contenedores, fletes, etc.

10.	PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTICINCO (25) días hábiles.

--o--