ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1 PROLONGADOR TIPO ZAPATILLA PLÁSTICA

Color blanco. Tensión 220 V. Corriente 10 A. Largo cable 1,5 metros. Características: luz piloto. Interruptor On/Off. Protección a tierra y resistente al fuego. Potencia máxima de uso 2000 W. Debe incluir UNO (1) tomacorriente permanente y UNO (1) tomacorriente maestro con control sobre CUATRO (4) tomacorrientes esclavos.

RENGLÓN Nº 2 BALASTOS PARA TUBOS FLUORESCENTES

Color blanco. Tensión 220 V. Potencia 36/40 W. Corriente 0,43 A. Ancho 4,3 cm. Alto 2,9 cm. Largo 15 cm. Características: Balasto tipo europeo serie plana lámpara fluorescente, impregnado al vacío, con sello IRAM de performance, salida con bornera a tornillo, doble posición de montaje.

RENGLÓN Nº 3 ARRANCADOR PARA TUBOS FLUORESCENTES

Color blanco. Características: Tensión máxima de 220/240 V y Potencia de 4/65 W. No indicado para luminarias de 50 W (1500 mm).

RENGLÓN Nº 4 ARTEFACTO PARA TUBOS FLUORESCENTES

Material plástico/acrílico. Color estructura plata. Color acero o blanco. Cantidad de luces DOS (2). Tipo de rosca T8. Tipo de lamparita que admite: tubo fluorescente. Consumo máximo por lámpara 40 W.

RENGLÓN Nº 5 CABLES ENVAINADOS P/ELECT.

Categoría: Cables tripolares. Color: Crema. Largo 100 metros. Número de polos: Tripolar. Sección nominal: 2,5 mm². Tensión nominal: 300/500 V.

RENGLÓN Nº 6 CABLES P/ELECT.

Categoría: Cables unipolares. Número de polos: Unipolar. Sección nominal 2,5 mm². Color: 100 metros verde y amarillo, 100 metros rojo y 100 metros negro.

RENGLÓN Nº 7 CAJA P/INTERRUPTOR

Color: Blanco. Capacidad 2 módulos. Material: Cuerpo en ABS con retardador de llama. Ancho: 46 mm. Alto: 132 mm. Profundidad: 60 mm. Observaciones: Posibilidad de enlazarse cajas tanto vertical como horizontalmente.

RENGLÓN Nº 8 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Características: Uso fijo o portátil, DOS (2) posiciones de intensidad, debe incluir batería recargable y protección contra sobrecarga, fabricada en material ignífugo, con fusible de protección. Corriente: 220 V. Tipo de lamparita: LED. Cantidad de lamparitas/tubos: CIEN (100). Color blanco o gris. Duración de carga: máxima intensidad 4 horas, mínima intensidad 7 horas. Tiempo de carga: VEINTE (20) horas. Incluye manija y batería 2x3,7 V1,6 Ah Li-Ion. Alto: 77 mm. Ancho 357 mm. Largo: 81 mm.

RENGLÓN Nº 9 TUBOS FLUORESCENTES

Tipo: Fluo. Potencia: 36 W. Temperatura de color: Luz día. Base: T8.

RENGLÓN Nº 10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Número de polos: Bipolar. Corriente nominal: 25 A. Capacidad de ruptura: 3KA.

RENGLÓN Nº 11 LÁMPARA FLUORESCENTE

Color: Cálido. Potencia: 20 W. Tipo de rosca o base: E27. Vida útil: 8000 horas. Tipo: Bajo consumo.

RENGLÓN Nº 12 LÁMPARA FLUORESCENTE

Tipo: Lámpara bajo consumo. Potencia: 65 W. Color: juegos de herramientas frío. Tipo de rosca: E27. Vida útil: 6000 horas.

RENGLÓN Nº 13 JUEGOS DE HERRAMIENTAS

Material: Metal. Mango: Metal revestido de goma antideslizante. Debe incluir: Martillo de 12oz, alicate/pinzas de punta larga de 8”, alicate/pinza de electricista de 6”, atornillador Phillips 1 y 3, atornillador plano de ¼, atornillador plano de 5/16, bisturí, alicate/pinza de 10” y llave.

--o--