ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº1: ARRANCADOR PORTATIL AUTONOMO: Para helicópteros y aviones. 28/31 V, con batería de Litio. Modelo 2KP

- Peso: 20,5

- Dimensiones (mm): 350 x 460 x 140

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº 2: CARGADORES DE BATERIAS: los mismos tendrían que alimentarse con 220v, POTENCIA DE ARRANQUE:30-800A REALES, POTENCIA ABSORBIDA: TENSION DE CARGA:12v y 6 v. Preferentemente con un peso de 12 Kg.

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº 3:

Amoladora Angular 9564PCV

•	115mm (4-1/2")

•	Potencia	1400 W

•	Alimentación	Eléctricas

•	Tecnologías	SJS

•	Por uso	para Lijar o Pulir 318

•	Velocidad	2800-11500 RPM

•	Dimensiones	299 x 129 x 103mm

•	Peso	2,4 Kg

•	Cable	2,5m

•	Nota	Interruptor Paleta. Controlador. Mango Antivibratorio

•	NOTA: Donde dice una bandeja, debe decir con gabinete FAC 58 de una bandeja.

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº4:

MATERIAL: CHAPA

ALTURA: 148 CM

PLANO DE APOYO: 200 X 80 CM.

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº5:

- Tipo: Black and Decker HP 120 K-B3 Taladro/Retromartillo Inalambrico 12V Velocidad Variable Reversible.

- Mandril metalico de 3/8” (10mm).

- Caja de engranajes de 2 velocidades.

- Control de torque de 32 posiciones.

- Empuñadura al medio, optimiza el balance y reduce la fatiga en la mano.

- Bateria de 12 V (1.7 Ah).

- Indicador de nivel de batería.

- Motor de Alto Arranque.

- Bateria 12V.

- Incluye Cargador de batería.

- Velocidad: 0-400/0 – 1200 RPM

- Torque

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº 6 :

•	Potencia 450 W

•	Velocidad de giro: 850 Rpm

•	Velocidad de giro percusión : 3900 Rpm

•	Diámetro mayor a 15 mm.

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº 7:

- Potencia	175 W

- Tensión: 230 V

- Peso Neto: 0.66 Kg

- Velocidad en Vacío: 5000 – 35000 Rpm

- Contiene Kit de 36 Accesorios

- Símil Dremel

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº 8:

- Tipo: Soldadora Por Punto 8kw - Spp-8 - Marca Alfer (Aleba).

- Alimentación: 220 V.

- Peso: 20 Kg.

- Potencia Absorbida: 8 Kwa.

- Características:

-Espesor máximo a soldar con chapa 2,5 mm.

-Puntos máximos continuos 30.

-Puntos máximos en 30 minutos 75.

-Duración de cada punto 2 seg.

IMAGEN ILUSTRATIVA

Renglón Nº 9:

- Tipo: Black And Decker  12 V (con maletín y cargador)

- Set de accesorios para atornillador en maletín de plástico.

IMAGEN ILUSTRATIVA