ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1.	El objeto de la presente Especificación Técnica es determinar las condiciones mínimas para la reparación integral y puesta en servicio de un sistema móvil de balizamiento propiedad de LA FUERZA AÉREA ARGENTINA (FAA) ubicado en el Aeródromo Militar Escuela, ubicado en Av. Fuerza Aérea Km. 6 ½ (X5011DEC) Provincia de Córdoba, Teléfono: (0351) 466-6057.

2. ALCANCE

2.1.	La presente Especificación Técnica está referida a la reparación integral y puesta en servicio de un sistema de balizamiento móvil incluyendo una unidad reguladora de tensión/corriente, control remoto y elementos asociados como así también un sistema de alimentación eléctrica de emergencia.

2.2.      	 La modalidad de contratación para cumplir el objeto previsto será por la totalidad de los servicios (ingeniería, mano de obra, y embalajes cuando corresponda su transporte) y los elementos requeridos (repuestos consumibles, material, instrumental, herramientas), para el fin previsto.

2.3.         	El Cocontratante deberá proveer los repuestos consumibles. Se entiende por repuesto consumible aquel que está destinado a desaparecer en el primer uso y que no admite reparaciones.

3. DEFINICIONES

3.1.	Sistema de Balizamiento Móvil: Cuando se haga referencia al Sistema ó Balizamiento Móvil, se entenderá que el término comprende a la totalidad del equipamiento, de acuerdo a la siguiente descripción:

1º)	 SESENTA Y SEIS (66) Balizas portátiles de color ámbar, rojo y verde, elemento integrado por transformador, fuente de alimentación, led y tulipa.

2º)	 Regulador de tensión/corriente, cableado de interconexión, conectores y aislantes.

3º)	 Unidades de control remoto, constituida por receptor y transmisor.

4º)	Sistema de alimentación de emergencia, inversores, baterías y accesorios.

5º)	 Manuales técnicos del equipamiento y documentación de instalación del sistema.

4. CLÁUSULAS ESPECIALES

4.1.	COORDINACIÓN TÉCNICA

4.1.1.       La División Técnica del Aeródromo Escuela será el Organismo, responsable efectuar las coordinaciones, control técnico e inspecciones que sean necesarios para el cumplimiento del presente Contrato.

4.2	CERTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS

4.2.1	Antes del comienzo de las tareas de mantenimiento, el Cocontratante deberá demostrar que el instrumental que utilizará para el mantenimiento del Sistema objeto de esta Especificación Técnica, se encuentra debidamente calibrado.

4.2.2	A tal efecto, dentro de los CINCO (5) días hábiles de perfeccionado el contrato, presentará un listado de ese instrumental, identificándolo por tipo, marca, modelo y número de serie, como así también copia de sus certificados de calibración.

4.2.3	Personal de la División Técnica del Aeródromo Escuela, previa coordinación, podrá efectuar la inspección del instrumental, labrándose un Acta con los resultados de la misma.

5. TAREAS A REALIZAR POR EL COCONTRATANTE

5.1           	 El cocontratante deberá realizar las siguientes tareas:

5.1.1       	Reemplazo de la totalidad de los transformadores de aislación ubicados en todas y cada una de las SESENTA Y SEIS (66) balizas (CINCUENTA (55) balizas color ámbar y DIECISEIS (16) balizas color rojo/verde).

5.1.2      Reemplazo de la totalidad de las fuentes de alimentación y reguladores ubicados en todas y cada una de las SESENTA Y SEIS (66)  balizas.

5.1.3        	 Reemplazo de la totalidad de los diodos Leds ubicados en todas y cada una de las SESENTA Y SEIS (66) balizas (CINCUENTA Y SEIS (56) balizas color ámbar y DIEZ (10) balizas color rojo/verde).

5.1.4      	Adecuación, limpieza de conectores ¨L¨ y remplazo los que se encuentren defectuosos.

5.1.5        	Limpieza de tulipas, reemplazo por nuevo de los sellos de goma y adecuación general.

5.1.6    	Reparación de una unidad reguladora de tensión/corriente que permita la utilización en forma indistinta y permanente de circuitos de con un mínimo de DIEZ (10) balizas en serie hasta un máximo de SEISENTA Y SEIS (66) balizas sin que estas sufran ningún daño. Esta unidad deberá poder ser controlada en forma remota vía radioeléctrica con una función de encendido y apagado a una distancia igual o superior a DOSCIENTOS (200) metros.

5.1.7    Junto con el regulador de tensión/corriente se proveerá un sistema de alimentación de emergencia capaz de mantener el circuito funcionando normalmente por un periodo mínimo de TREINTA (30) minutos con sus correspondientes acumuladores y cargador de baterías.

5.1.8       	 Previo a la recepción definitiva, Personal Técnico del Aeródromo realizará la conexión completa de todo el sistema de balizamiento móvil comprobando la totalidad de sus facilidades y su correcto funcionamiento.

5.1.9       	El cocontratante entregará una garantía escrita por un periodo de DOCE (12) meses a partir de la recepción definitiva. Comprometiéndose a reparar el sistema en caso de fallas en un plazo no mayor a SETENTA Y DOS (72) horas luego de haber recibido la comunicación.

6. OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

6.1.          Al momento de la prestación del servicio, el Cocontratante deberá contar en el país con un laboratorio debidamente equipado (personal, instrumental adecuado, banco de prueba, vehículos, infraestructura, etc.) con capacidad para prestar el servicio de reparación y verificación del Sistema de Balizamiento Móvil ofertado.

6.2         	Durante el período del mantenimiento, objeto de esta contratación, los traslados terrestres ó aéreos, de los técnicos del Cocontratante, material, equipos, repuestos e instrumentales, cuando fuese necesario, estarán a cargo del Cocontratante.

6.3	El Cocontratante deberá proveer sin cargo alguno para la FUERZA AÉREA ARGENTINA y por el plazo de la Garantía del servicios (5.1.9), los materiales y repuestos necesarios para ser utilizados como reemplazo de elementos defectuosos. Los materiales y repuestos deberán ser nuevos y sin uso, y si no fuesen originales del fabricante, serán de idénticas características técnicas y sugeridos por el fabricante, a los efectos de no variar las características del equipamiento y la instalación.