ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1:

Cemento tipo Portland, alta resistencia x 50kg. Resistencia a la compresión después de fraguada al primer día 225 kgs x cm2 y al día 28 de fraguada 600kgs x cm2. Resistencia a la tracción primer día de fraguado 20kgs x cm2 y al día 28 de fraguado 28kgs x cm2.

Renglón Nº 2:

Material solicitado:

Características Físicas

- Color blanco

- Peso específico 0.9/1.1 Ton/m3

- Increm. Temp. 40ºc a 120ºc min.

- Reactividad (IRAM – IAS) 250ml CLH min

- Reactividad ASTM C-110 T 30ºC 3 a 6 minutos

- Sedimentación 80 min.

- Insolubles en agua 10% max

- R. de apagado ASTM C-110 15%

Características Químicas

- P 600ºC 4.00% max.

- CO2.400% max.

- RI + Si02 2.00% max.

- SiO2 1.50% max.

- R203 1.00% max.

- CaO Total 94.0% min.

- MgO 1.00%max.

- S 0.05%max.

- P 0.05%max.

- CaO libre 86.30%min.

- P 1000ºC 5.00%max.

Renglón Nº 3:

La arena a emplearse será limpia, del grano que se especifique en cada caso y no contendrá sales, sustancias organicas, ni arcilla adherida a los granos. Si la arcilla estuviese suelta y finamente pulverizada, podrá admitirse hasta un 5% en peso total.

Renglón Nº 4:

Debe ser granza extraído de río o cantera, no piedra triturada (ripio).

Renglón Nº 5:

Arena fina, es un conjunto de partículas de rocas disgregadas, se denomina arena fina al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0 y 5mm.

Renglón Nº 6:

Cabo de madera para cepillo, forma recto, longitud 1,20 metros, acabado lijado y barnizado.

Renglón Nº 7:

Cabo de madera para pala ancha, acabado lijado y barnizado, forma medio curvo, longitud 70cm, mango metálico.

Renglón Nº 8:

Cabo de madera para pala de puntear, acabado lijado y barnizado, forma medio curvo, longitud 70cm, mango metálico.

Renglón Nº 9:

Cabo de madera para pico, forma recto, longitud 910mm, diámetro extremo menor de 27,5mm y extremo mayor 39mm, acabado mayor 39mm, acabado lijado y barnizado.

Renglón Nº 10:

Guantes de protección (livianos) para trabajar con químicos (pinturas, barnices, aceites, ácidos orgánicos e inorgánicos) de material PVC largo 40cm, sin cierre.

Renglón Nº 11:

Guantes dieléctricos, clase 00, categoría “A”, tensión de uso máxima 500v, tensión de rotura mínima 5.000 V, corriente de fuga máxima 14 mA antideslizante y debe cumplir Norma IRAM 3604/89.

Renglón Nº 12:

Guantes de protección, motas de PVC en la palma, material algodón y poliéster, palma antideslizante, con cierre ajuste en muñeca.

Renglón Nº 13:

Cinta selladora de teflón (PTFE) puro (99%), en rollo, ancho de la cinta 12mm, longitud de la cinta 20 metros, de alta densidad, inerte a los agentes químicos, elongación 50%, temperatura (aprox.) de trabajo -240ºC a + 260º C, presión de trabajo (aprox.) desde vacío hasta 210 bar (presión hidráulica 700 bar).

Renglón Nº 14:

Lija al agua, grano Nº 220, medidas 28cm de alargo por 23cm de ancho simil (3M).

Renglón Nº 15:

Lija al agua, grano Nº 120, medidas 28cm de largo por 23cm de ancho simil (3M).

Renglón Nº 16:

Lija, grano Nº 40, medidas 28cm de largo por 23cm de símil (3M).

Renglón Nº 17:

Lija, antiempastante, grano Nº 240, medidas 28cm de largo por 23cm de ancho símil (3M).

Renglón Nº 18:

Lija, antiempastante, grano Nº 180, medidas 28cm de largo por 23cm de ancho símil (3M)

Renglón Nº 19:

Lija, antiempastante, grano Nº 100, medidas 28cm de largo por 23cm de ancho símil (3M).

Renglón Nº 20:

Lija, antiempastante, grano Nº 60, medidas 28cm de largo por 23cm de ancho símil (3M).

Renglón Nº 21:

Disco abrasivo, tipo FLAP, de 0180mm exterior, de07/8” (22,2mm) interior, espesor 6mm, con base plástica para mayor  rigidez, para utilizar en seco, para máquina amoladora o pulidora.

Renglón Nº 22:

Disco abrasivo, de corte, tipo carburo de silicio, de 0180mm exterior, de 0 7/8” (22,2mm) interior, espesor 6mm, con anillos central metálico de seguridad, para utilizar en seco, para máquina amoladora.

Renglón Nº 23:

Disco abrasivo, de desvante, tipo carburo de silicio, de 0180mm exterior, de 0 7/8” (22,2mm) interior, espesor 6,4 mm, con anillo central metálico de seguridad, para utilizar en seco, para máquina amoladora.

Renglón Nº 24:

Disco abrasivo, de corte, tipo carburo de silicio, anillo central metálico de seguridad, de  04 ½ (115mm) exterior y de 0 7/8” (22,2mm) interior, espesor 3,2mm, plano.

Renglón Nº 25:

Tela esmeril, presentación hoja 23x26 cm, grano Nº 280, para lijado y limpieza de metales (ideal para remover corrosión y oxido).

Renglón Nº 26:

Tela esmeril, presentación hoja 23x26cm, grano Nº 1.200, para lijado y limpieza de metales (ideal para remover corrosión y oxido).

Renglón Nº 27:

Tela esmeril, presentación hoja 23x26cm, grano Nº 80, para lijado y limpieza de metales (ideal para remover corrosión y oxido).

Renglón Nº 28:

Tela esmeril, presentación hoja 23x26 cm, grano Nº 100, para lijado y limpieza de metales (ideal para remover corrosión y oxido).

Renglón Nº 29:

Tela esmeril, presentación hoja 23x26 cm, grano Nº 180, para lijado y limpieza de metales (ideal para remover corrosión y oxido).

Renglón Nº 30:

Clavo tipo cabeza plana longitud 1 ½ pulg. punta parís, liso, presentación x 1Kgs.

Renglón Nº 31:

Clavos tipo plana, longitud 2 ½ pulgadas, punta parís, liso presentación x 1Kgs.

Renglón Nº 32:

Clavos tipo cabeza plana, longitud 3 pulgadas, punta parís, liso presentación x 1kgs.

Renglón Nº 33:

Clavo tipo cabeza plana, longitud 2 pulg. punta parís, liso, presentación x 1kgs.

Renglón Nº 34:

Clavo tipo cabeza plana, longitud 1 pulgada, punta parís, liso, presentación x 1 Kgs.

Renglón Nº 35:

Clavos tipo cabeza perdida, longitud 40mm y de diámetro 12NF, presentación por 1Kgs.

Renglón Nº 36:

Clavos tipo cabeza perdida, longitud 40 mm y de diámetro 14NF presentación por 1Kgs.

Renglón Nº 37:

Clavos tipo cabeza perdida, longitud 50mm y de diámetro 14NF, presentación por 1 Kgs.

Renglón Nº 38:

Clavos tipo cabeza perdida, longitud 25mm y de diámetro 9NF, presentación x 1 kilogramo.

Renglón Nº 39:

Alicate, corte oblicuo, 13cm de longitud y con mango aislado.

Renglón Nº 40:

Corta vidrios punta diamante, con 5 (cinco) puntas intercambiables, forma de lápiz.

Renglón Nº 41:

Llave criquet, material acero de cromo vanadio, encastre cuadrado de ½ pulgada, longitud de cuerpo 228,6mm y criquet reversible.

Renglón Nº 42:

Formón, ancho 10mm y largo de hoja 140mm, con mango de madera antideslizante.

Renglón Nº 43:

Formón, ancho 16mm, largo de hoja 140mm, con mango de madera antideslizante.

Renglón Nº 44:

Formón, ancho 20 mm, largo de hoja 140 mm, con cabo de madera antideslizante.

Renglón Nº 45:

Formón, ancho 25 mm, largo de hoja 140mm, con mango de madera antideslizante.

Renglón Nº 46:

Electrodo diámetro 2mm, tipo punta AZUL CONARCO 10, presentación por 1Kgs.

Renglón Nº 47:

Electrodo diámetro 2,5mm, tipo punta AZUL CONARCO 10, presentación por 1 Kgs.

Renglón Nº 48:

Electrodo diámetro 3mm, tipo punta AZUL CONARCO 10, presentación por 1 Kgs.

Renglón Nº 49:

Hoja de sierra, material acero rápido, 18 dientes por pulgadas.

Renglón Nº 50:

Hoja de sierra, material acero rápido, 24 dientes por pulgada y de longitud de cuerpo 30cm.

Renglón Nº 51:

Hoja de sierra, material acero rápido, 32 dientes por pulgada y de longitud de cuerpo 30cm.

Renglón Nº 52:

Hoja de sierra tipo sin fin, 2,4 dientes por pulgada y de longitud de cuerpo 3,6 mts.

Renglón Nº 53:

Hoja de sierra circular, material acero, diámetro 300mm y de espesor 2mm.

Renglón Nº 54:

Juego de cuchillas para cepilladora, ancho de 40 mm y de longitud 600mm.

Renglón Nº 55:

Juego de limas por 5 unidades, uso cerrajería, con mangos de plástico, debe incluir diferentes tipos de limas: media caña en punta, plana paralela, redonda en punta, cuadrad en punta y triangulo en punta.

Renglón Nº 56:

Juego de mechas por 14 unidades, material acero rápido (HSS), acabado color negro.

Renglón Nº 57:

Lápiz carpintero color negro, ovalado, longitud 18cm.

Renglón Nº 58:

Lima redonda, acabado fino, de longitud 10 pulgadas (250mm), con mango de plástico ergonométrico reforzado.

Renglón Nº 59:

Lima redonda, acabado basto, de longitud 300 mm, con mango de plástico ergonométrico reforzado.

Renglón Nº 60:

Lima triangular, acabado fino, longitud de cuerpo 8 pulgadas, con mango de plástico ergonométrico reforzado.

Renglón Nº 61:

Machete de desmonte, material acero inoxidable, longitud de cuerpo 70 cm, con mango reforzado con grip antideslizante.

Renglón Nº 62:

Martillo tipo bolita, con mango de madera antideslizante, peso cabeza 1000 gramos.

Renglón Nº 63:

Martillo tipo pera, con mango antideslizante, peso de cabeza 200 gramos.

Renglón Nº 64:

Martillo tipo carpintero, con mango de madera antideslizante, peso de cabeza 300 gramos.

Renglón Nº 65:

Martillo tipo bolita, con mango de madera antideslizante, peso del cuerpo 250 gramos.

Renglón Nº 66:

Martillo tipo carpintero, con mango de madera antideslizante, peso de cabeza 400 gramos.

Renglón Nº 67:

Maza, material de acero, con mango de madera antideslizante de longitud 330mm, peso de cabeza 1Kgs.

Renglón Nº 68:

Mecha acero rápido con punta de widia, diámetro 4mm longitud estándar y vástago cilíndrico.

Renglón Nº 69:

Mecha material acero rápido con punta de widia, diámetro 10mm, largo estándar y vástago cilíndrico.

Renglón Nº 70:

Mecha material de acero rápido con punta de widia, diámetro 6mm, longitud estándar y vástago cilíndrico.

Renglón Nº 71:

Mecha material acero rápido con punta de widia, diámetro 8mm longitud de cuerpo 25mm y vástago cilíndrico.

Renglón Nº 72:

Pincel, material cerda china, cabo plástico sin pintar o madera barnizado, tipo chato, numero 10, de excelente calidad.

Renglón Nº 73:

Pincel, material cerda china, con mango de plástico sin pintar o madera barnizada, tipo chato, numero 20, de excelente calidad.

Renglón Nº 74:

Pincel, material cerda china, con mango de plástico sin pintar o madera barnizada, tipo chato, número 25, de excelente calidad.

Renglón Nº 75:

Pincel, tipo rodillo material lana de cordero, numero 22, calidad Premium.

Renglón Nº 76:

Rodillo, material corderito, longitud 10cm, calidad Premium.

Renglón Nº 77:

Pince tipo rodillo, material lana de cordero, numero 20, calidad Premium.

Renglón Nº 78:

Pinza tipo universal, mango aislado, acabado pavonado, longitud de cuerpo 212mm.

Renglón Nº 79:

Pinza, tipo pico de loro, material acero, acabado metal, mango de acero, longitud de cuerpo 8 pulgadas.

Renglón Nº 80:

Pinza tipo pico de loro, material acero, mango aislado, acabado cromado, longitud de cuerpo 240mm.

Renglón Nº 81:

Pinza tipo pico de loro, material acero, sin mango de fuerza, acabado estándar, longitud de cuerpo 20 pulgadas.

Renglón Nº 82:

Pinza tipo punta fina, material acero, acabado estriada, con mango aislado, longitud de cuerpo 120mm.

Renglón Nº 83:

Serrucho tipo convencional, hoja fija, diente especial, longitud de cuerpo 22 pulgadas.

Renglón Nº 84:

Tenaza de armador, tipo 3 puntos, material acero y longitud de cuerpo 35cm.

Renglón Nº 85:

Tornillo, ranura Philips, material acero, diámetro 10mm, longitud 1 pulgadas.

Renglón Nº 86:

Tornillo, ranura Philips material acero, diámetro 10mm, longitud 11/4  pulgadas.

Renglón Nº 87:

Tornillo, ranura Philips material acero diámetro 10mm, longitud 11/2 pulgadas.

Renglón Nº 88:

Tornillo, ranura Philips material acero, diámetro 10mm, longitud 2 pulgadas.

Renglón Nº 89:

Tornillo ranura plana, material acero, diámetro 3/16 pulgadas, longitud 2 pulgadas.