ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES.

OBJETO:

La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer las pautas a las que deberá ajustarse el Cocontratante para brindar el servicio requerido.

FINALIDAD:

El Cocontratante deberá respetar los procedimientos e ítems estipulados, al igual que la mano de obra especializada bajo los términos y condiciones detallados en la presente Especificación Técnica.

ALCANCE:

Tiene por alcance fijar las condiciones Técnicas sobre las cuales se deberá desarrollar el trabajo, así como el tiempo que loe será exigido al Cocontratante como garantía sobre los trabajos a realizar y los repuestos empleados.

El Cocontratante dará una garantía de 1 (UN) año de los renglones 01 al 06 y una garantía de SEIS (6) meses en el renglón 07, desde la recepción definitiva de los gatos hidráulicos por parte del Organismo requirente, como así también, en caso de producirse perdida de fluido o cualquier otra clase de desperfecto en lo reparado, deberá, ser subsanado por el adjudicatario en un tiempo no mayor a QUINCE (15) das hábiles, mientras dure la garantía arriba indicada, la inspección estará a cargo del personal designado de cada Organismo Requirente.

DEFINICIONES:

Se entenderá por Mantenimiento y Reparación, al conjunto de tareas tendientes a recuperar las características técnicas y/o operativas de los subsistemas degradados en su funcionamiento y llevarlos a los valores y tolerancias determinadas por el fabricante comprendiendo que con ello el reemplazo de componentes, módulos, partes dañadas o defectuosas de las partes integrantes de los subsistemas, por elementos /o repuestos nuevos de cumplan la misma función.

Se entenderá por Reparación Parcial, al conjunto de subsistemas determinados sobre los cuales el Cocontratante efectuara los trabajos.

GENERALIDADES:

Queda expresamente aclarado que todos los trabajos a cargo del Cocontratante para el correcto funcionamiento o la normal instalación que no fueren explícitamente detallado en el presente pliego pero de evidente necesidad para disponer del equipamiento en operación normal, deberán ser completados por el Cocontratante para cumplir con la finalidad perseguida y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en el contrato, presupuesto u oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación y funcionamiento aplicándose igual criterio en lo referente a ejecución de los trabajos.

Las exigencias clásicas de la buena ingeniería y particularmente lo que sea aplicable a los trabajos específicos de reparación, son admitidas tácitamente como obligatorio conocimiento por parte del Cocontratante, tanto en la calidad del material a proveer, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente Especificación Técnica.

El Cocontratante será responsable de los vehiculos desde el momento en que es entregado el mismo por el personal designado del Organismo Requirente hasta su entrega una vez finalizadas las reparaciones requeridas.

REPUESTOS:

Los repuestos que debe suministrar el adjudicatario, serán originales, nuevos y sin uso de acuerdo al modelo de vehículo a reparar. . En caso que el Cocontratante no encuentre los repuestos originales avisara al Organismo Requirente de tal novedad antes de usar y/o colocar dichos repuestos en la reparación requerida. No obstante autorizada su utilización, deberá asegurar el correcto funcionamiento del subsistema en cuestión.

COORDINACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA:

El Cocontratante  deberá, una vez terminada cada reparación de los distintos subsistemas y antes de montarlos, avisar vía telefónica al Organismo Requirente para ser inspeccionado por personal designado.

El Cocontratante designara a una persona  para la coordinación con el personal del Organismo Requirente, de todo trámite y solución de cualquier  inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

TRASLADO DE VEHÍCULO:

El traslado del vehículo hacia la industria privada será por su cuenta y cargo  del cocontratante, no pudiendo exigirse compensación alguna.

RENGLÓN 1: REPARACION DE ISUZU MOTOR 2.5 TURBO MODELO 2000 DOMINIO DSI-944

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MOTOR:

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE, “PH5203”(TIPO FRAM)

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, “CA5304”(TIPO FRAM)

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE, “PS-4922”(TIPO    FRAM).

-CAMBIO ACEITE DE MOTOR, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40” DIESEL (TIPO ELAION).

-EXTRACCIÓN Y CAMBIO DE LUBRICANTE DE CAJA PUENTE DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL, “BLS-90” APIG5. (TIPO TRANSELF).

TREN DELANTERO:

-ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS.

-ALINEACIÓN Y BALANCEO.

PINTURA:

-REPARACIÓN Y PINTADO DE INTERIOR DE CAJA DE CARGA.

RENGLÓN 2: REPARACION DE PEUGEOT 406  MOTOR 2.0 CC (NAFTA) DOMINIO CUN-253 MODELO 1999.

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MOTOR:

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE. (TIPO FRAM).

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE. (TIPO FRAM).

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE. (TIPO FRAM).

-CAMBIO ACEITE DE MOTOR, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40”. (TIPO ELAION).

-EXTRACCIÓN Y CAMBIO DE LUBRICANTE DE CAJA PUENTE DE VELOCIDADES, “SAE 80W90”.

-CAMBIO KIT DISTRIBUCION DE MOTOR: CAMBIO  DE BOMBA DE AGUA( TIPO ORIGINAL) CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR (TIPO DAYCO), CAMBIO DE RODILLO TENSOR (TIPO ORIGINAL ), CAMBIO DE RODILLO TENSOR DE ALTERNADOR(TIPO ORIGINAL), CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION( TIPO DAYCO).

-EXTRACCION Y CAMBIO DE FILTRO DE HABITACULO/ ANTIPOLEN.( TIPO FRAM)

-EXTRACCION Y CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE. ( TIPO FRAM)

-EXTRACCION Y CAMBIO DE JUEGO DE MANGUERAS DE REFRIGERACION, DEPOSITO Y TAPA DE DEPOSITO DE REFRIGERANTE Y LIMPIEZA DE CIRCUITO DE REFRIGERACION, (TIPO ORIGINAL PEUGEOT).

TREN DELANTERO:

-EXTRACCION Y REMPLAZO DE EXTREMOS DE DIRECCION, ROTULAS, BIELETAS, CAMBIAR JUNTAS HOMOCINETICA, JUEGO DE BUJES, AXIALES, CAJA DE DIRECCION, FUELLES DE LUBRICACION (TIPO ORIGINAL PEUGEOT); POSTERIOR ALINEADO CONTROL DE COMBA Y CONVERGENCIA Y BALANCEADO DE RUEDAS. EXTRACCION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES (TIPO FFRIC ROT).

TREN TRASERO:

-ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, BALANCEADO, CAMBIO DE ROLUEMANES DE CAÑONERA. (TIPO ORIGINAL PEUGEOT)

-EXTRACCION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES. (TIPO FRIC ROT)

SISTEMA ELECTRICO:

-REPARACION INTEGRAL MOTOR DE ARRANQUE, (TIPO INDIEL).

RENGLÓN 3: REPARACION DE RENAULT TRAFIC FURGON  MOTOR 1400 CC (NAFTA) DOMINIO WUN-227 MODELO 1993

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MOTOR:

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE, “PH-3562” (TIPO FRAM).

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, “CA-4329” (TIPO FRAM).

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE, “N-250”(TIPO FRAM).

-CAMBIO ACEITE DE MOTOR, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40”, PARA MOTOR NAFTA.  (TIPO ELAION).

-EXTRACCIÓN Y CAMBIO DE LUBRICANTE DE CAJA PUENTE DE VELOCIDADES, “SAE 80W90”.

TREN DELANTERO:

-ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS, ALINEADO Y BALANCEADO.

TREN TRASERO:

-ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS Y BALANCEADO.

RENGLÓN 4: REPARACION DE CAMION HYUNDAY HD 78 MODELO 2008 DOMINIO HET-628

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MOTOR:

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE, “PH6355” (TIPO FRAM).

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, “J3668” (TIPO FRAM).

-EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO FILTRO DE COMBUSTIBLE, “MCP-237” (TIPO FRAM).

-CAMBIO ACEITE DE MOTOR, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40” DIESEL

-EXTRACCIÓN Y CAMBIO DE LUBRICANTE DE CAJA PUENTE DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL, “SAE80W90”.

-CAMBIO CORREAS (DE BOMBA DE AGUA, ACEITE Y ALTERNADOR)

-LIMPIEZA DE RADIADOR Y CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN, CON CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTICORROSIVO.

TREN DELANTERO:

-ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS.

-ALINEACIÓN Y BALANCEO.

ACCESORIOS:

-REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES LATERALES Y REMPLAZO DE FAROS LATERALES.

RENGLÓN 5: REPARACION DE CAMION HYUNDAI MOTOR 3600 C3 HD 65 MODELO 1999 DOMINIO CYZ-208

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MOTOR:

-Extracción y reemplazo de filtro de aceite, “PH6355” (TIPO FRAM).

-Extracción y reemplazo de filtro de aire, “J3668” (TIPO FRAM).

-Extracción y reemplazo filtro de combustible, “MCP-237” (TIPO FRAM).

-Cambio aceite de motor, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40” DIESEL (TIPO ELAION).

-Extracción y cambio de lubricante de caja puente de velocidades y diferencial, “SAE80W90” (TIPO HIPOIMOVIL).

-Cambio correas de bomba de agua, aceite y alternador. (TIPO DAYCO).

-Limpieza de radiador y circuito de refrigeración con remplazo de líquido refrigerante anticorrosivo.

TREN DELANTERO

- Rotación de neumáticos.

- Alineación y balanceo.

- Implementación de sistema vigía que mida y monitoreo permanentemente:

temperatura de refrigerante

presión de aceite

tensión de la batería

nivel de líquido refrigerante

EGT - temperatura de gases de escape (opcional).

-Reparación de sistema eléctrico de luces laterales y remplazo de faros laterales.

RENGLÓN 6: REPARACION DE RENAULT TRAFIC MOTOR 2000 CC DOMINIO  DIESEL CGH-148  MODELO 1998

DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

MOTOR:

- Rectificación de cigüeñal.

-Cambio de cojinetes de bielas y bancadas.

-Cambio de juego de juntas (tapa de cilindros, tapa de válvulas y cárter)

-Cambio de reten de bancada.

-Cambio reten de polea de cigüeñal.

-Rectificación de eje balancín de válvulas.

-Rectificación  de árbol de levas y auxiliar.

- Cambio de válvulas admisión y escape.

-Cambio de retenes de válvulas.

-Cambio de bomba de aceite, engranaje y eje hexagonal.

-Cambio de depresor.

- Bruñido de conjunto armado de  cilindros y cambio de aros.

- Rectificar tapa de cilindro  y cambio bujes de árbol de levas.

-Cambio de bulones  de tapa de cilindros.

-Controlar medida de bielas, rectificación.

-Cambio de bomba de agua.

-Cambio kit de distribución (correa y rodillos tensores).

-Extracción y reemplazo de filtro de aceite, “PH4887

-Extracción y reemplazo de filtro de aire, “CA5485”

-Extracción y reemplazo filtro de combustible, “C-1191-A”

-Cambio aceite de motor, “ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40”

-Extracción y cambio de bujías de encendido.

-Extracción y cambio de lubricante de caja puente de velocidades, “SAE80W90”.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE:

-Reparación de bomba inyectora: recorrido y calibración, cambio de toberas y calibración de inyectores.

TRANSMISION:

-Cambio de embrague, placa, disco, volante y ruleman de empuje con  horquilla.

-Cambio de cable comando embrague.

ACCESORIOS:

-Implementación de sistema vigía que mida y monitoreo permanentemente:

- temperatura de refrigerante

- presión de aceite

- tensión de la batería

- nivel de líquido refrigerante

- EGT - temperatura de gases de escape (opción)

- Remplazo de Soportes de portón trasero.

TAPICERIA:

-Reparación de butaca conductor: cambio de resortes, goma espuma y tapizado del mismo símil cuero, acorde con el tapizado original del vehículo.

RENGLÓN 7:

CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

El Cocontratante deberá cumplimentar lo establecido en los siguientes ítems:

* Mantenimiento y Reparación Integral de los Gatos Hidráulicos que consiste en:

- Limpieza y chequeo del estado general de componentes,

- Remplazo de o´rings, empaquetaduras, juntas y recarga de fluido (se recomienda aceite para direcciones hidráulicas),

-  Rectificado de Cilindro, pistón y piezas de bombeo.