ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio debe cumplir los siguientes requisitos:

Plazo del Servicio: SIETE (07) días hábiles.

Fecha de realización  estimada: Abril 2017

Una vez notificada la Orden de Compra el Escuadrón Instrucción del Cuerpo de Cadetes será el encargado de notificar al cocontratante, con QUINCE (15) días de antelación la realización del servicio.

El cocontratante, será el encargado de transportar el cuadriciclo, a la Escuela de Aviación Militar. Así también deberá retirar el mismo una vez concluido el servicio.

Las unidades deberán ser entregadas en optimas condiciones de uso y funcionamiento de todos los accesorios del mismo.

El vehículo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Cuatriciclo para DOS (2) personas (apoya pies para el pasajero y asiento elevado para el segundo pasajero.

Equipamiento: malacate, defensas delanteras y traseras, compresor asociado al motor,  llantas de aluminio, cubremanubrios y baulera. Diferencial autoblocante Visco-Lok para afrontar zonas difíciles, el chasis SST prácticamente "esquía" sobre troncos, piedras y otros obstáculos.

Motor:

Tipo: 800 cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC

Sistema de arranque: Eléctrico

Transmisión: CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás.

Conjunto de la transmisión Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero antideslizante Visco-lok†

Chasis:

Tipo de suspensión delantera: Doble trapecio, el superior de aluminio forjado

Tipo de suspensión trasera: TTI independiente

Freno delantero: DOS (2) hidráulicos montados en el diferencial

Freno trasero: UNO (1) hidráulico montado en el cardán

### Dimensiones:

Capacidad de las parrillas (delantera y trasera):45 kg, 90 kg

Capacidad de remolque: 590 kg

Capacidad de combustible: 20 L

### Características:

Instrumentación: Indicador multifunción: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM, odómetro, contador parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/motor, medidor electrónico de combustible, luz de bajo nivel de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, indicador de luz alto/bajo.

Sistema eléctrico: Preinstalación para cabestrante

Iluminación: 2 faros principales homologados y montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno.

Toma eléctrica para accesorios: Tipo encendedor en la consola, conector estándar en parte posterior (15 A).

Pack XT: Cabestrante BRP XL 3000, guíacabos de rodillo, mando a distancia con cable, llantas de aluminio, neumáticos radiales Carlisle Radial, parachoque delantero y trasero, cubremanos.

Obligaciones del Cocontratante

1)- Para todas las unidades ofertadas, se deberá poseer la totalidad de documentación exigida en la Ley 24.449 (Ley de Transito).

2)- Si el vehiculo sufriese un desperfecto electrónico, eléctrico y/o mecánico, el cocontratante deberá realizar el cambio de unidad o reparación del vehiculo fuera de servicio, en un lapso de tiempo, que no debe exceder las 8 horas luego  de que el cocontratante haya avisado el desperfecto sucedido.

3)- El servicio mecánico y grúa por cualquier eventualidad, estará a cargo de la empresa adjudicataria.

4)- El cocontratante se obligara a concertar y mantener actualizada durante la vigencia del contrato, una póliza de seguros (Responsabilidad Civil hasta un seguro de daño total o parcial por accidente, incendio total o parcial y robo o hurto total) que cubra los posibles riesgos que asume bajo esta contratación, ya que responde en forma EXCLUSIVA para cualquier daño que pudiere ocasionarse a personas que utilizasen el vehiculo y/o a terceros y/o sus bienes, así como al personal bajo su dependencia y material rodante a su cargo. El vehiculo durante la prestación del servicio deberá cumplir con las condiciones técnicas que exigen la Legislación Nacional, Provincial y/o Municipal vigente y la Ley Nacional de Transito Nº 24.449 en lo que a su ámbito de aplicación refiere y el Decreto Reglamentario Nº 779/95 y sus Anexos respectivos.