ANEXO II

ANEXO: A LA SOLICITUD GASTOS Nº

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- Objeto

El objeto del presente llamado es para realizar  todos los Trabajos de Mantenimiento y Limpieza de la totalidad de la Red  Sanitaria y Pluvial, En la sede del Instituto   Geográfico     Nacional,  Av. Cabildo 381, de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.

2- Descripción

El plan de mantenimiento constará de una limpieza desobstrucción, mantenimiento y relevamiento de la totalidad de las Instalaciones del IGN. El contratista proveerá los artículos de limpieza, equipamiento y mano de obra para el servicio de desobstrucción, mantenimiento y limpieza de la totalidad de las  redes pluviales y sanitarias del IGN.

A los efectos del control y seguimiento de los trabajos, el contratista volcará en planos la información relevada de los trabajos de campo realizados y un informe técnico sobre novedades de todo lo  realizado, de manera de lograr un servicio eficiente bajo la coordinación y control de la Dirección de Logística.

3-  Características Generales

4.1) Mensual:

Desagües Pluvial en todo tipo de Techos (plano o con pendiente). Desagüe de azoteas, balcones, aleros, etc. Limpieza de sumideros,  canaletas,  canales y   rebosaderos,  retirando  las ramas, hojas u otros residuos que puedan impedir la evacuación del agua. Desagües Cloacales en la Red Troncal. Toda otra  instalación según los relevamientos que necesite una limpieza. Cámaras de inspección, accesos, Caños y acometidas a cada cámara. Cámaras de inspección, interiores de las mismas. Bocas de desagües. Piletas de piso abiertas y tapadas. Piletas de cocina e interceptores de grasa.

4.1.2) Trimestral:

Sifones de los artefactos. Dispositivos para limpieza de inodoros. Descargas para limpieza de mingitorios   y   mingitorios en series.

Artefactos primarios. Artefactos secundarios. Limpieza de desagüe de locales especiales (sala de maquinas, sótanos, cocheras subterráneas) Ventilación de baños  privados, vestuarios. Pruebas de  verificación de descargas. Desagües a la red cloacal en cada edificio. Mantenimiento de juntas y limpieza interior de las cañerías.

4.1.3) Semestral:

Ventilaciones  existentes  sobre terrazas, azoteas o techos. Verificación de los sombreros de todas las ventilaciones Verificación de cañerías de ventilación que pasen por debajo del recinto habitable y produzcan olores. Verificación de cañería en terrenos poco consistentes. Propuestas de protección de los materiales desgastados. Informe preventivo  de  cañerías  existentes ya reparadas. Existencia de sectores  sin desagüe. Optimización de desagües de grandes patios, piletas, etc.  Control de Vertimiento de líquidos residuales en general Pozos absorbentes u otros cuerpos receptores de fluidos residuales de procesos industriales.  Informe del diámetro interno real de las cañerías de vieja data, que necesiten un recambio próximo. Propuestas para optimizar la red de manera de adatarla a la necesidades del Instituto.

5.) Generalidades:

a)- Horario de trabajo: Deberá programarse en el horario de 07:00 hs a 15:00 hs de lunes a viernes.

b)- Urgencias: La Dirección de Logística llamará al adjudicatario en forma urgente. Y en el  término máximo de 2 horas  deberá  presentarse en el Instituto, quien procederá a  realizar el destape correspondiente, o  evacuar el agua en lugares abnegados del predio.

c)- El  Adjudicatario en la Visita de Obra, (previa a la Licitación) deberá tomar pleno  conocimiento de las localizaciones de las instalaciones existentes, locales, cámaras, caños, accesorios, etc., para su verificación, las que se dejarán asentadas.

d) -El personal  que ingrese por parte de la empresa adjudicataria tendrá que contar con seguro, ART y todos los elementos de seguridad disponibles para evitar accidentes futuros. Asimismo deberá adjuntar lista con datos personales (Apellido, Nombre y Nºde documento) de todos aquellos que participarán en la ejecución de los servicios.

e)-Mantenimiento :Ante la eventualidad del deterioro de un componente, sea por desgaste natural, rotura imprevista, o fatiga, el profesional responsable del servicio comunicará la novedad a la Dirección de Logística, donde se designará personal idóneo a efectos de verificar la falla y la acción correctiva propuesta. En caso que la acción correctiva implique el reemplazo del componente, el repuesto será provisto por el IGN, adquiriéndolo según los procedimientos usuales, teniendo el  adjudicatario la posibilidad de cotizarlo.

f)- Garantía :alcanzará a los repuestos que fueran necesarios para la reparación de los caños, sin excepción alguna, como así también la mano de obra, movilidad, operarios especialista de cada trabajo, para asegurar el normal funcionamiento dentro de los plazos estipulados. El contrato es por un año con opción a una renovación automática.

g)- Seguridad e Higiene : Los aspectos particulares en las distintas fases de trabajo, se regirán de acuerdo a las reglas de  Seguridad e Higiene , en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Resolución 911/96, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse.-El objetivo es transmitir al  contratista las normativas básicas, a fin lograr el cumplimiento de la legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de las instalaciones y el ahorro económico. Durante la ejecución del servicio deberá adoptar las previsiones necesarias para evitar daños a instalaciones y/o bienes del Instituto.

h)- Servicie: En cada  visita la  empresa deberá emitir una orden de  servicio mensual, precisando fecha y descripción de las tareas realizadas, la misma deberá llevar la firma conforme del personal de Infraestructura. Se cotizarán el servicio anual (abono) y se pagará mensualmente.

I) -Antecedentes del  Adjudicatario: El   oferente   deberá    contar   con   más de 3 años   de   permanencia   en  el   mercado   local.   Además    presentar   al  menos     antecedentes  de instalaciones  semejantes  a    la   solicitada, en distintas   Empresas   y / u  Organismos  Oficiales.

J)- Vicios Ocultos :El adjudicatario está obligado presentar la oferta presupuestaria y proyecto técnico requerido e  introducir en las instalaciones mejoras que aun no estando indicada en las especificaciones, siempre que sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y/o cumplimiento, considerándose que el Contratista los ha contemplado en su oferta.

Criterio de Sustentabilidad: De acuerdo al Art. 195 del Decreto 893/2012 y aplicado el criterio de sustentabilidad, se valorarán los productos a utilizar, que hayan sido fabricados sin utilizar sustancias tóxicas para la salud y que sea respetuoso con el medio ambiente, asimismo deberán contar con certificaciones de tipo ambiental, social o éticas, y que se asegure que no existe explotación infantil.