# Anexo N° II

# Pliego de especificaciones técnicas de un

# Sistema GNSS geodésico

El sistema GNSS geodésico deberá ser nuevo y sin uso, y estará compuesto por un receptor GNSS y una antena (deberán ser dos elementos separados, para permitir una mayor flexibilidad de trabajo y brindar seguridad al receptor al montarse sobre vehículos o en condiciones de uso riesgosas). La comunicación entre los mismos deberá ser vía cable coaxil. En el caso en que el receptor GNSS no tenga una interfaz gráfica que le permita al usuario utilizar herramientas geodésicas, topográficas, de mapeo de alta precisión y de control, el receptor GNSS deberá ser compatible con colectoras marca Trimble modelo TSC3.

El receptor deberá tener las siguientes características técnicas:

- Provisto de un mínimo de 72 canales de rastreo de los siguientes códigos/frecuencias

  - GPS: C/A, L2C y frecuencias L1/L2.

  - GNSS: C/A, P1, P2 y frecuencias L1/L2.

  - SBAS.

- Habilitado para realizar mediciones estáticas, cinemáticas y RTK (protocolo NTRIP apto para recibir mensajes en  CMR+, RTCM 2.x y RTCM 3.x).

- Tasa de actualización, almacenamiento y salida de datos de hasta 10Hz configurable.

- Rango de temperatura de operación entre -30°C y +60°C.

- Estructura robusta resistente 100% a la humedad, polvo (norma IP67), golpes y vibraciones (norma MIL-STD-810).

- Comunicación:

  - Provisto de radio-modem para operaciones RTK.

  - USB.

- Capacidad mínima de almacenamiento de 256 MB.

- Provisto de batería/s interna/s que asegure/n un mínimo de 6 horas de funcionamiento utilizando al receptor en el modo RTK.

- Puerto para conexión de alimentación externa con rangos de alimentación entre 10V y 28V.

El sistema deberá ser provisto con antena GNSS geodésica de alta tecnología con las siguientes características técnicas:

- Rastreo de frecuencias GPS (L1, L2), GLONASS (L1, L2) y SBAS.

- Conector TNC.

- Rango de Temperatura de operación entre -40°C y +70°C.

Características sustentables:

- En virtud del artículo 39 del decreto 893/2012, que establece que se impongan criterios de sustentabilidad a las compras que realice el Estado, se valorará que el fabricante del producto ofertado cumpla con lo siguiente:

  - Tenga un programa de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

  - Sus productos estén confeccionados por materiales respetuosos con el medio ambiente

  - Sus productos utilicen componentes y materiales abastecidos por otras empresas que compartan valores relativos a los derechos humanos, la ética y la responsabilidad ambiental.

El suministro debe incluir:

- 1 Receptor GNSS.

- Batería/s interna/s

- 1 Dispositivo de carga de la batería interna desde 220VAC.

- 1 Cable para puerto de alimentación externa 12V para conectar a una batería externa.

- 1 Cable de antena de 5 metros.

- Cables de comunicaciones entre PC y receptor.

- 1 Antena GNSS geodésica.

- 1 Base nivelante con las siguientes características:

  - Plomada óptica:

    - Ampliación: 2X o mayor

    - Alcance de ajuste del ocular: ±5 dioptrías

    - Precisión de centrado: ±0,5 mm a aprox. 1,5 m de altura

    - Deberá tener un retículo para centrar la imagen

    - Deberá tener la capacidad de enfocar la imagen y el retículo

  - Nivel circular

    - Sensibilidad menor o igual a 8’

    - Burbuja ajustable mediante tornillos

  - Tornillos nivelantes

    - Libre de mantenimiento

- 1 Soporte 5/8” que calce en la base nivelante para dar apoyo a la antena GNSS con las siguientes características:

  - Deberá permitir orientar la antena

  - Deberá permitir una precisión de centrado menor o igual a 1mm

- 1 Soporte a bastón

- 1 Estuche rígido plástico para almacenar el receptor y la antena GNSS.

- 1 Manual de operación y curso de entrenamiento básico (configuración y puesta en marcha del sistema).

Garantía:

- Garantía de 1 año ante cualquier defecto o vicio de fabricación.

- Reparación o reemplazo de componentes que se encuentren defectuosos dentro del periodo indicado en el punto anterior.