| Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 03 | Ejercicio: | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente | 3843/2016 |
| Rubro comercial: | Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Gestión del procedimiento | UOC 044 |

Objeto de la contratación:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y ANÁLISIS DE AGUA del EDIFICIO DEL ORGANISMO (25 de Mayo 175 – CABA)

Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTA, CERTIFICADOS DE VISITA

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 –C.A.B.A.- Piso11° | Hasta | 24 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS

| Hasta | 24 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | 16 de enero de 2017, a las 16,00 horas. |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Área Infraestructura en el mismo horario y dirección, o telefónicamente a los números 4329-4615/4793 e-mail: infraestructura@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el decreto Nº 1023/2001, normas complementarias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

  - Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO), de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016 y sus anexos.

  - Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de cada uno de los renglones indicados en el presente llamado, serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

  - Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una propuesta alternativa.

Se entiende por propuesta / oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1030/2016).

  - En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica por renglón.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original, y duplicado solo de la propuesta económica.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta deberá ser presentada en PESOS, moneda esta en la que se producirá la cancelación de las facturas  que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

Los precios de la provisión requerida, deberá presupuestarse con IVA incluido, considerando al Organismo como CONSUMIDOR FINAL.

5°.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Descripción, ubicación y capacidad de los tanques:

Tanque de bombeo, de hormigón armado, ubicado en el 5º subsuelo posee una capacidad de 30.000 litros.

Tanque de reserva, de hormigón armado, ubicado en el piso 12º posee una capacidad de 80.000 litros, siendo la capacidad de incendio de 30.000 litros y la capacidad de rociadores 22.000 litros.

5.1.-Limpieza y desinfección:

a) Se procederá al desagote total de los mismos y se realizarán 2 servicios con una frecuencia de 180 días entre sí, a partir de la recepción de la orden de Compra respectiva. Para proceder al vaciado de los tanques se combinará con el Área de Infraestructura, para el cierre de las llaves de paso del ingreso del agua al tanque de bombeo y el corte de energía de las bombas de elevación hasta el tanque de reserva, estas tareas deberán ser realizadas el día previo a la realización de los trabajos de limpieza.

b) Se limpiará en profundidad las paredes, fondo y tapa de los tanques, utilizando máquina hidrolavadora para remover la suciedad adherida a las paredes por medio de chorros de agua y cepillo de paja dura nuevo, utilizando una solución de hipoclorito de sodio.

c) Se obturarán efectivamente las bocas de bajada de agua cerrando las llaves de acceso a las cañerías de distribución de agua.

d) El agua de lavado se eliminará por la válvula de limpieza o mediante el empleo de bomba de achique, y se enjuagarán reiteradamente con la solución bactericida enunciada anteriormente.

e) Se colocarán las tapas de acceso y se procederá al llenado del tanque, previa inspección del funcionamiento de los flotantes y válvulas de cierre y la aprobación de personal de Infraestructura del organismo.

f) Se procederá al llenado del tanque hasta la tercera parte de su capacidad, abriendo la llave de paso y agregando solución de hipoclorito de sodio al 10%, en una cantidad de 1 litro cada 1000 litros de volumen de agua almacenada.

g) Se abrirán las canillas de consumo, dejando correr el agua hasta la percepción olfativa del cloro, cerrándolas inmediatamente, manteniendo por un período mínimo de 3 horas, cerrado todo el sistema, de manera de desinfectar toda la cañería de distribución. Transcurrido ese tiempo, se abrirán todos los grifos hasta desagotar  totalmente el tanque.

h) Antes de utilizar nuevamente el servicio, se deberá dejar correr el agua por las canillas de consumo hasta lograr el olor normal en el agua.

i) Se revisarán tapas o mecanismos alternativos de cierre para verificar la hermeticidad total del depósito de agua evitando contaminantes posteriores.

IMPORTANTE: Para los trabajos detallados precedentemente, y previamente a la realización de las tareas, se deberá presentar un listado de los productos químicos que se utilizarán en esas tareas, indicando nombre comercial, fórmula, dosis de uso, Nº de inscripción, etc., de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 45.593.

El oferente contará con los medios físicos para descender y ascender al interior de los tanques, dado que no hay escaleras de esa longitud y características en el edificio. Y con el equipamiento necesario para el desarrollo de los trabajos.

5.2.- Análisis físico-químico y bacteriológico:

Luego de efectuada la limpieza y desinfección de los tanques, se efectuará el examen bacteriológico y físico-químico correspondientes del agua, de acuerdo con lo dispuesto con la normativa vigente, es decir DOS (2) análisis bacteriológicos y UNO (1) físico-químico por el término de UN (1) año, a partir de la recepción de la orden de Compra respectiva.

Ambos exámenes deberán efectuarse de inmediato, con la correspondiente emisión de los certificados que exige la Ordenanza mencionada, los que serán presentados en el Organismo.

El adjudicatario deberá cumplimentar los requisitos y trámites que correspondan ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a la reglamentación pertinente.

5.3.- Verificación de estanqueidades:

Luego de efectuada la limpieza y desinfección de los tanques, la empresa efectuará la verificación de estanqueidad de las tapas de acceso de los tanques y se colocará en ambos tanques y de manera que quede expuesta visualmente, una síntesis con las fechas de limpieza y desinfección, fechas de vencimiento, empresa que realizó el servicio y algún otro dato que crean pertinente referidos al servicio.

5.4- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los  servicios cotizados deberán ser realizados en el edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VALORES, 25 de Mayo 175, C.A.B.A., teniéndose en cuenta que el edificio se encuentra en funcionamiento, por lo que se deberán programar las tareas con el Área Infraestructura de la Subgerencia de Administración.

NOTA: La empresa adjudicataria, deberá informar con VEINTICUATRO (24) HORAS de anticipación al inicio de las tareas, en FORMA DETALLADA, la nómina de personal, los elementos y máquinas con que ingresarán al edificio, así como todos los certificados legales pertinentes.

Plazo de iniciación del servicio:

La prestación aquí solicitada deberá ser realizada dentro de lo VEINTE (20) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra.

Plazo del servicio:

El contrato se adjudicará por el término de DOCE (12) Meses.

Se trata de dos (2) servicios semestrales, uno (1) en el primer semestre del año 2017, y el otro en el segundo semestre del año 2017.

Personal:

El personal utilizado por la contratista deberá estar provisto de indumentaria y elementos de seguridad adecuados.

La Adjudicataria queda obligada a ocupar  al personal  que necesite con arreglo a las disposiciones legales vigentes y presentar al organismo contratante, la nómina  de personal asignado y el certificado de cobertura de A.R.T. correspondiente.

Queda debidamente establecido que su personal no tendrá ningún tipo de relación o dependencia con la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, SIENDO POR CUENTA DE LA EMPRESA TODAS LAS RESPONSABILIDADES EMERGENTES DE LA RELACIÓN LABORAL CON EL PERSONAL EMPLEADO EN LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO.

5.5.- ANTECEDENTES y REFERENCIAS:

El oferente deberá presentar junto con su propuesta un listado de por lo menos cinco (5) antecedentes de prestaciones y servicios similares a las del objeto de la presente contratación. Los mismos deben poseer una antigüedad mínima de tres (3) años de actuación en el mercado/rubro y por lo menos dos años de continuidad de la prestación del servicio en la entidad mencionada.

A tal efecto se deberá incluir en la nómina:

- Comitente (entidades públicas y/o privadas), dirección, teléfono y nombre del contacto, fecha de inicio y finalización del servicio (deben poseer una continuidad en el servicio presentado mayor a dos años) y todo otro dato que a juicio del presentante, permita evaluar la idoneidad y capacidad operativa de la empresa.

- Los oferentes deberán dejar perfectamente identificados en sus ofertas los domicilios pertenecientes a sus oficinas, como así también horario de atención, teléfonos y e-mail.

6.- CERTIFICADO DE VISITA:

En la visita a obra se deberá realizar la recorrida de las instalaciones en cuestión (las cuales se encuentran en su totalidad en servicio) debiéndose presentar con la oferta todas las posibles observaciones de las mismas a fin de cumplimentar las condiciones del presente Pliego.

El certificado de visita se entregará hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la apertura de ofertas, el cual será extendido por el Área de Compras y Contrataciones o Área Infraestructura.

Las visitas se podrán coordinar con el Área Infraestructura, debiéndose concertar previamente el día y horario de atención a los teléfonos: 4329-4615/4793.

E-mail: infraestructura@cnv.gov.ar

La presentación de la propuesta y por ende del Certificado de Visita a Obra implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos del concurso y han obtenido la información necesaria como cualquier otro dato que pueda incidir en determinar los costos del servicio a realizar.

7.- SEGUROS:

A los efectos de poder iniciar el servicio, la adjudicataria deberá presentar con CINCO (5) días de anticipación la nómina de personal designado a cumplir las tareas, consignando nombre y apellido completo, y número de documento.

Asimismo deberá presentar Póliza de Seguro Obligatorio y Accidentes de Trabajo vigentes y los Certificados de cobertura de los seguros a su cargo, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Accidentes de Trabajo, de acuerdo a la legislación (vigente) aplicable y en forma más amplia permitida por la reglamentación  y/o cualquier otro seguro requerido por las leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

- Constancia de contratación de una  A. R. T.

- Responsabilidad Civil por daños a terceros, que cubran todos los riegos en la persona y/o propiedad, en cualquier momento que ocurra y que resulte de cualquier acto, omisión, operación del contratista o causado por sus empleados y dependientes, cualquier fuera la causa del daño.

Asimismo deberá adjuntar CONSTANCIA DE PAGO AL DÍA de todos los seguros y coberturas de ley del personal designado.

8.- COMPROBANTE DE SERVICIOS:

Como constancia del cumplimiento de todos los trabajos y/o servicios contratados, deberán presentar un remito en el cual deberá indicarse fecha y horario de comienzo y finalización de los servicios prestados en el edificio, el que será visado por personal del Organismo y servirá de control  para conformar las facturas de cobro.

9.- DEL PERSONAL:

Todos los servicios deberán estar a cargo de personal especializado. El personal utilizado por la contratista deberá estar provisto de indumentaria  y elementos de seguridad adecuados, así como los equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las tareas contratadas.

Queda debidamente establecido que su personal no tendrá ningún tipo de relación o dependencia con esta Comisión Nacional de Valores, siendo por cuenta de la empresa todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado en la prestación del presente servicio.

10.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, por el término de DOCE (12) meses.

11.- PLAZO DE ENTREGA:

La prestación aquí solicitada deberá entregarse y/o implementarse dentro de los DIEZ (10) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra en el Organismo, sito en 25 de Mayo 175 nivel de Planta Baja de la calle 25 de Mayo 179 (C.A.B.A.).

12. FACTURACION:

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva en 25 de Mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, teléfono 4329-4796, Fax 4329-4784.

Las facturas serán canceladas a los treinta (30) días de expedido el certificado de recepción definitiva.

La presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.