| Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 12 | Ejercicio: | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente | 683/2017 |
| Rubro comercial: | Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Gestión del procedimiento | UOC 044 |

Objeto de la contratación:

Servicio de Mantenimiento integral, preventivo y correctivo del sistema de alarmas contra incendios del Edificio sito en calle 25 de Mayo 175 – CABA-

Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTA, CERTIFICADOS DE VISITA

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 –C.A.B.A.- Piso11° | Hasta | 24 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS

| Hasta | 24 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | Jueves 23 de Marzo de 2017, a las 12:00 Hs. |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Área Infraestructura en el mismo horario y dirección, o telefónicamente a los números 4329-4615/4793 e-mail: infraestructura@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el decreto Nº 1023/2001, normas complementarias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

  - Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO), de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016 y sus anexos.

  - Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de cada uno de los renglones indicados en el presente llamado, serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

  - Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una propuesta alternativa.

Se entiende por propuesta / oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1030/2016).

  - En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica por renglón.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original, y duplicado solo de la propuesta económica.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta deberá ser presentada en PESOS (IVA incluido), moneda esta en la que se producirá la cancelación de las facturas  que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

5°.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Servicio mensual de mantenimiento integral, preventivo y correctivo del sistema de alarmas contra incendio, instalado en el edificio de la COMISION NACIONAL DE VALORES, (25 de Mayo 175 -CABA), a cumplirse a partir del día siguiente de la notificación fehaciente de la orden de compra respectiva, y cuyo detalle  de servicios consta agregado como Anexo I del presente Pliego, y a continuación:

La prestación deberá incluir:

Repuestos originales o de iguales características (calidad) e igual prestación, nuevos y sin uso y deberá asegurar y garantizar siempre la operatividad del sistema.

SISTEMA DE ALARMA

- Mantenimiento de todo el cableado del sistema.

- De los sensores terminales en cada nivel del edificio donde estén instalados, del tablero central.

- De los tableros repetidores, ubicados en el 5º subsuelo y en Planta baja (en mueble de recepción)

- De las bocinas electrónicas de cada nivel de piso.

- Del sistema de alarmas de bombas.

- Cambio de baterías.

- Mantenimiento de los automáticos y sistemas de cableados del sistema de alarmas p/ desbordes de bombas de napas, de bombas cloacales, de tanque cisterna  y desborde de tanque de reserva.

RED DE ROCIADORES AUTOMATICOS - SPRINKLERS

Descripción: rociadores de los subsuelos; 2º, 3º y 4º SS, que consta de cañerías de distribución en las plantas, 45 rociadores por planta y sistema de flow swictch ubicado en el 1º SS.

a) TAREAS DE MANTENIMIENTO ANUAL

Tareas por Relevamiento visual inicial, inspección y registro de:

Sistema de abastecimiento de agua (Tanques elevados, cisternas, colectores, etc.).

Sistema de bombeo.

Alimentación eléctrica (tableros, disyuntores, etc.)

Cañerías troncales y ramales de distribución.

Estado de rociadores automáticos

Estado del detector de flujo (flow switch), panel de alarma y campana

Estado de las estaciones de alarma de sprinklers.

Boca de impulsión, marco y tapa.

Análisis de la documentación de obra, planos, memoria, etc. (en caso de existir).

Tareas de Mantenimiento

Accionamiento de las válvulas de apertura/ cierre de alimentación a reservas de agua y colectores.

Accionamiento de las válvulas de alimentación, salida, retenciones, etc. en equipo de bombeo y presurización.

Vaciado total de la red.

Determinación del área más desfavorable, considerando un mínimo de cuatro (4) rociadores, preferentemente sobre el mismo tramo/ramal, desmonte medición de caudal, contrastando con los valores mínimos.

Aseguramiento de la no existencia de obstrucciones en las cañerías.

Medición aleatoria de los diámetros interiores mediante método no destructivo (ultrasonido).

En laboratorio, ensayo de las condiciones técnico-operativas de muestreo de rociadores al tres por ciento (3%) de la dotación, sometiendo a ensayo destructivo de temperatura de accionamiento y medición del tiempo de respuesta. Verificando que los datos obtenidos no sean inferiores a los originales de cada unidad o se encuadren dentro de los ábacos de referencia.

En caso no satisfactorios, ampliación de la muestra en un cinco por ciento (5 %) más de unidades sobre la dotación total.

En caso que se encuentren velas soldadas, por muestreo, aseguramiento del correcto diámetro del orificio de alimentación.

Verificación aleatoria de espesores mínimos para cada tipo y diámetro de cañería en las redes de distribución, mediante método no destructivo (ultrasonido).

Ensayo de funcionamiento de detector de flujo (flow switch), de panel de comando y campana/sirena de alarma.

Ensayo de funcionamiento del equipo de bombeo y/o presurización, como así también el tablero eléctrico de comando, sus conexiones y alimentación.

Reposición y montaje de los sprinklers retirados para ensayo de laboratorio, por otros nuevos, con características técnicas y rango de accionamiento adecuado al sistema.

Verificación de funcionamiento de las estaciones de alarma de sprinklers, gongs, manómetros, etc.

Verificación de estado y funcionamiento de toma de impulsión y su conexión/acople storz.

Verificación de señalización reglamentaria según Norma IRAM 10005.

Verificación y aseguramiento de la estanqueidad del sistema.

En caso de necesidad, pintura de las cañerías y equipos con colores reglamentarios

b) TAREAS DE CONTROL PERIODICO

La periodicidad debe ajustarse a la normativa vigente.

Tareas por Recorrido visual inicial, inspección y registro de:

Sistema de abastecimiento de agua (Tanques elevados, cisternas, colectores, etc.).

Sistema de bombeo

Alimentación eléctrica (tableros, disyuntores, etc.)

Cañerías troncales y ramales de distribución.

Estado de rociadores automáticos

Estado del detector de flujo (flow switch), panel de alarma y campana

Estado de las estaciones de alarma de sprinklers.

Boca de impulsión, marco y tapa.

Tareas de Mantenimiento

Accionamiento de las válvulas de apertura/ cierre de alimentación a reservas de agua y colectores.

Accionamiento de las válvulas de alimentación, salida, retenciones, etc. en equipo de bombeo y presurización.

Ensayo de funcionamiento de detector de flujo (flow switch), de panel de comando y campana/sirena de alarma.

Ensayo de funcionamiento del equipo de bombeo y/o presurización, como así también el tablero eléctrico de comando, sus conexiones y alimentación.

Verificación de funcionamiento de las estaciones de alarma de sprinklers, gongs, manómetros, etc.

Verificación de estado y funcionamiento de toma de impulsión y su conexión/acople storz.

En caso de necesidad  pintura de las cañerías y equipos con colores reglamentarios.

5.1 MANTENIMIENTO INTEGRAL:

Se entiende por mantenimiento integral las revisaciones periódicas, reparaciones futuras con la provisión que sea necesario y el cuidado de toda la instalación, asegurándose de esta manera el ininterrumpido buen funcionamiento del sistema.

El mismo incluirá todos los repuestos originales o de similares características e igual prestación, nuevos y sin uso, mantenimiento de todas las instalaciones detalladas en el presente Pliego tales como cableado del sistema, sensores terminales en cada nivel del edificio donde estén instalados, tablero central, tablero repetidor, bocinas electromecánicas de cada nivel de piso, recambio de vidrios de los pulsadores de alarmas de piso, sistema de alarmas de bomba, control y cambio de baterías (Medición de Carga).

Ajuste, calibración y reemplazo de todas las piezas necesarias, que serán provistas por la adjudicataria.

Limpieza y lubricación que resulte necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema, incluyendo mano de obra especializada.

Las piezas usadas o reemplazadas serán devueltas a la Subgerencia de Administración, Área Infraestructura luego de efectuada la reparación, dado que el Organismo es el único propietario del sistema y sus componentes.

Quedan implícitamente incluidas las tareas que sean menester para realizar el servicio que garantice el eficiente funcionamiento requerido, debiendo estimar su costo dentro de la cotización, ya que el Organismo no reconocerá ningún costo adicional que no esté indicado en la oferta.

5.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El mismo será prestado mensualmente por la adjudicataria en días hábiles administrativos en el horario de 9 a 16 hs. y será acompañado por personal del Área de infraestructura para la verificación de las tareas en el momento de su desarrollo.

5.3.- SERVICIO DE REPARACIONES:

El mismo será sin límites y a pedido del Organismo, debiendo atenderse el reclamo dentro de las DOCE (12) horas de solicitado, garantizando siempre la continuidad del servicio.

NOTA:

El incumplimiento de esta obligación, si no se hallara plenamente justificada por parte de la empresa adjudicataria, dará lugar a una notificación de falta de servicio.

La reiteración en el incumplimiento de las exigencias señaladas precedentemente, será causal suficiente de aplicación de las sanciones reglamentarias vigentes.

5.4.- ANTECEDENTES y REFERENCIAS:

El oferente deberá presentar junto con su propuesta un listado de antecedentes de prestaciones de mantenimiento de alarmas en instalaciones de tecnología e importancia, similar a las del objeto de la presente contratación, con una antigüedad mínima de tres (3) años de actuación. A tal efecto se deberá incluir una nómina que indique:

- comitente (entidades públicas y/o privadas), domicilio de prestación, teléfono y nombre del referente técnico, fecha de inicio y finalización del servicio, cantidad de personal afectado en cada caso, y todo otro dato que a juicio del presentante, permita evaluar la idoneidad y capacidad operativa de la empresa.

- De ser necesario, el oferente deberá preveer que personal del Organismo licitante realice visitas a las instalaciones (empresas / edificios) detalladas en el listado de antecedentes antes mencionado.

5.5.- COMUNICACIONES CON EL ORGANISMO:

Las comunicaciones por parte del adjudicatario deberán cursarse por e-mail, de acuerdo al siguiente detalle:

Aplicación y control del servicio, como así también ingreso de personal para efectuar trabajos adiciónales y/o reparaciones:

Área de Infraestructura: infraestructura@cnv.gov.ar

Presentación de documentación, facturación, ingreso de personal y documentación acorde a normativas de seguridad.

Área de Compras y Contrataciones: servicios@cnv.gov.ar

5.6.-  APLICACIÓN DE NORMATIVAS VIGENTES:

En cumplimiento de la normativa legal vigente, en referencia a la Disposición Nº 415/DGDYPC/2011 y a la Disposición 2257/DGDYPC/11, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "Libro de Instalaciones Fijas", la empresa adjudicataria deberá:

1 - Estar inscripta en el Registro de Mantenedores, reparadores Fabricantes e Instaladores de Instalaciones fijas contra incendio del GCABA

2.- Realizar todos los trámites correspondientes a la aplicación de las disposiciones citadas y proceder al asentamiento en el del libro de actas rubricado que se encuentra en el Organismo donde serán asentados las inspecciones y mantenimientos solicitados en la presente licitación, según Art 7 y 8 de la Disposición Nº 415/DGDYPC/2011y Art, 1 de la Disposición 2257/DGDYPC/11.

3.- Presentar el convenio cuyo modelo se encuentra en el Anexo XII de la Disposición Nº 415/DGDYPC/2011 el cual se considerará válido cuando cuente con la intervención de la autoridad competente, según punto VIII de dicho anexo.

6.- DEL PERSONAL:

El personal utilizado por la contratista deberá estar provisto de indumentaria  y elementos de seguridad adecuados.

La Adjudicataria queda obligada a ocupar  al personal  que necesite con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo deberá presentar Póliza de Seguro Obligatorio y Accidentes de Trabajo vigentes y los Certificados de cobertura de los seguros a su cargo, de acuerdo con el siguiente detalle, y cuando se realice un cambio, ingreso o egreso del personal que sea asignado al edificio de la Comisión Nacional de Valores:

- Accidentes de Trabajo, de acuerdo a la legislación (vigente) aplicable y en forma más amplia permitida por la reglamentación  y/o cualquier otro seguro requerido por las leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

- Constancia de contratación de una  A. R. T.

- Responsabilidad Civil por daños a terceros, que cubran todos los riegos en la persona y/o propiedad, en cualquier momento que ocurra y que resulte de cualquier acto, omisión, operación del contratista o causado por sus empleados y dependientes, cualquier fuera la causa del daño.

Asimismo deberá adjuntar CONSTANCIA DE PAGO AL DÍA de todos los seguros y coberturas de ley del personal designado.

Nota: Queda debidamente establecido que su personal no tendrá ningún tipo de relación o dependencia con esta COMISION NACIONAL DE VALORES, SIENDO POR CUENTA DE LA EMPRESA TODAS LAS RESPONSABILIDADES EMERGENTES DE LA RELACIÓN LABORAL CON EL PERSONAL EMPLEADO EN LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO.

7.- CERTIFICADO DE VISITA:

La obtención del Certificado de Visita a Obra, que será extendido por el Área Infraestructura, debiéndose concertar la visita previamente en el teléfono N° 4329–4615, Arquitecta Mabel MANGIATERRA, o al 4329-4793 o el Lic. Fabio FONTANA, implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos del concurso y han obtenido los datos e informes necesarios, de los lugares de trabajo, sistemas eléctricos y/o mecánicos, como así también cualquier otro dato que pueda incidir en determinar los costos del servicio de mantenimiento y/o reparaciones a realizar, objeto del presente llamado y sin  su presentación no  se considerará válida la oferta.

El certificado será extendido hasta 24 horas antes de la fecha y horario límite para la recepción de las propuestas y entregado todos los días de 10:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 16:30 horas.

8- COMPROBANTE DE SERVICIOS:

Como constancia del cumplimiento de todos los trabajos y/o servicios contratados, deberán presentar un remito en el cual deberá indicarse fecha y horario de comienzo y finalización de los servicios prestados en el equipo y/o componentes, el que será visado por personal del Organismo y servirá de control  para conformar las facturas de cobro.

9.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

El servicio tendrá una vigencia de DOCE (12) meses, a partir de la recepción de la Orden de Compra.

10.- PLAZO DE ENTREGA y LUGAR DE ENTREGA:

El servicio aquí solicitado deberá entregarse y/o implementarse a partir del siguiente día de haber efectuado la recepción de la Orden de Compra en el Organismo, sito en 25 de Mayo 175 (C.A.B.A.).

11. FACTURACION:

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva en 25 de Mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, teléfono 4329-4796, Fax 4329-4784.

Las facturas serán canceladas a los treinta (30) días de expedido el certificado de recepción definitiva.

La presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

12.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en los servicios, tiempo de respuesta y/o implementación especificada en el presente Pliego,  la adjudicataria quedará sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1.030/2016 y sus normas y/o disposiciones complementarias.

13.- MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:

Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso (Artículo 102, inciso c) del Decreto N° 1030/16).

14.- AUMENTO o DISMINUCIÓN DEL CONTRATO:

La COMISION NACIONAL DE VALORES podrá aumentar o disminuir los servicios y/o provisiones contratados, conforme lo dispuesto en el artículo 100 del Anexo del Decreto N° 1.030/2016.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.

ANEXO I

ELEMENTOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALARMAS

1 (UN) TABLERO GENERAL con indicador de zona ubicado en el 1º SS

1 (UN) TABLERO REPETIDOR ubicado en P.B.

1 (UN) TABLERO REPETIDOR ubicado en el 5º S.S.

22 (VEINTIDÓS) PULSADORES de aviso de incendio ubicados de la siguiente manera:

1 en cada uno de los descansos de las escaleras desde el 5º SS al piso 13º.

1 en pasillo del 5º SS, 1 en tablero eléctrico del 5º SS, 1en sala de telefonía y batería de alarmas del  2º S.S.

1 (UN) CARGADOR de batería a fondo flote de 24 V de Corriente Continua, instalado en el 2º SS, con dos baterías de 12 V/33 A.

135 (CIENTO TREINTA Y CINCO) Rociadores ubicados de la siguiente manera:

45 Unidades con sus respectivas cañerías en cada uno de los subsuelos 2º,3º y 4º respectivamente.

11 (ONCE) SENSORES DE TEMPERATURA ubicados de la siguiente manera:

1 en piso 13, Sala Grupo Electrógeno.

2 en piso 13, Sala de Ascensores.

4 en piso 12, Sala de Máquinas.

1 en 2º SS, sala de telefonía y batería de alarmas.

2 en 5º SS, Oficina de Mantenimiento.

1 en 5º SS, Sala de Tablero Eléctrico General.

26 (VEINTISEIS) SENSORES IONICOS ubicados de la siguiente manera:

1 en piso 13, Sala de Ascensores.

1 piso 12, Sala de máquinas.

1 en 2º SS, Cocheras y Depósito.

1 en 5º SS, Tablero General.

1 en 5º SS, Taller de Mantenimiento.

20 en el 3º SS, Archivo General.